Cuprins

1.	INTRODUCERE	4

2.	REZUMATUL CONȚINUTULUI, PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI ŞI LEGĂTURILE CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME	6

2.1	Date generale	6

2.2  Aria Programului	9

2. 3 Descrierea Programului	12

3.	ASPECTE RELEVANTE ALE SITUAȚIEI ECOLOGICE ŞI EVOLUȚIA SA PROBABILĂ FĂRĂ PUNEREA ÎN APLICARE A PLANULUI SAU PROGRAMULUI	19

4.	CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR CARE POT FI AFECTATE SEMNIFICATIV	20

I.	ROMÂNIA	20

4.1 Judeţul Botoşani	37

4.2 Judeţul Maramureş	40

4.3 Judeţul Satu Mare	43

4.4 Judeţul Suceava	45

4.5 Judeţul Tulcea	47

II. UCRAINA	50

5.	ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ CARE ESTE RELEVANTĂ PENTRU PLAN SAU PROGRAM, INCLUSIV, ÎN SPECIAL, CELE CARE SUNT LEGATE DE ORICE ZONĂ DE IMPORTANȚĂ SPECIALĂ PENTRU MEDIU, CUM AR FI ZONELE DESEMNATE ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVELE 79/409/CEE ŞI  92/43/CEE	56

ROMÂNIA	56

UCRAINA	86

6.	OBIECTIVELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL INTERNAȚIONAL, COMUNITAR SAU DE STATUL MEMBRU, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PROGRAM ŞI  MODUL ÎN CARE ACELE OBIECTIVE ŞI ORICE CONSIDERAȚII DE MEDIU AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN TIMPUL ELABORĂRII LUI	94

I.	ROMÂNIA	94

II.	UCRAINA	98

III.	UNIUNEA EUROPEANĂ	99

7.	POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA UNOR CHESTIUNI CUM AR FI BIODIVERSITATEA, POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, FAUNA, FLORA, SOLUL, APA, AERUL, FACTORII DE CLIMĂ, BUNURI MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV PATRIMONIUL ARHEOLOGIC ŞI  ARHITECTURAL, PEISAJELE ŞI INTERACȚIUNILE ÎNTRE ACEȘTI FACTORI	102

8.	MĂSURILE PRECONIZATE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI PE CÂT POSIBIL, ECHILIBRAREA ORICĂROR EFECTE ADVERSE ASUPRA MEDIULUI PRIN PUNEREA ÎN APLICARE A PLANULUI SAU PROGRAMULUI	113

9.	O DESCRIERE A MOTIVELOR DE SELECTARE A ALTERNATIVELOR PRECONIZATE ŞI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A FĂCUT EVALUAREA, INCLUSIV ORICE DIFICULTATE ÎNTÂLNITĂ (CUM AR FI DEFICIENȚE TEHNICE SAU LIPSA DE CUNOȘTINŢE TEORETICE ÎN DOMENIU) ÎN COLECTAREA INFORMAȚIILOR SOLICITATE	119

9.1 Selectarea alternativelor programului Ro-Ua	119

9.2 Dificultăți	121

10.	DESCRIERE A MĂSURILOR PRECONIZATE REFERITOARE LA MONITORIZAREA PREVĂZUTĂ LA ARTICOLUL 10	123

11.	REZUMAT NETEHNIC	131

ABREVIERI

| MDRAP | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice |
| --- | --- |
| MMAP | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| MFE | Ministerul Fondurilor Europene |
| MAE | Ministrul Afacerilor Externe |
| CE | Comisia Europeană |
| UE | Uniunea Europeană |
| SM | Stat Membru |
| ENI | European Neighbourhood Instrument/ Instrumentul European de Vecinătate |
| ENPI | European Neighbourhood and Partnership Instrument/ Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat |
| CBC | Cross Border Cooperation/ Cooperare Transfrontalieră |
| CCP | Comitetul Comun de Programare |
| AM | Autoritatea de Management a Programului |
| IMM | Întreprinderi Mici și Mijlocii |
| AP | Acordul de Parteneriat cu UE |
| PNR | Programul Național de Reformă |
| OT | Obiective Tematice |
| SWOT | Analiza socio-economică |
| Ro | România |
| Md | Republica Moldova |
| Ua | Ucraina |
| GL | Grup de Lucru |
| PMI | Proiecte Mari de Infrastructură |
| PIB | Produsul Intern Brut |
| SNSC | Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013 ÷ 2020 |
| SNMRI | Strategiei Naţionale de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung (perioada 2010 ÷ 2035) |
| PPPDEI | Planurile pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor |

- INTRODUCERE

Evaluarea strategică de mediu se realizează în baza cerinţelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului).

Principalele elemente care sunt recomandate a fi urmărite în astfel de evaluări de mediu de către legislația sau ghidurile aplicanților sunt  următoarele:

- descrierea aspectelor esenţiale privind mediul care trebuie abordate;

- descrierea gamei valorilor de referinţă în domeniul mediului, care urmează să fie  prezentate în vederea analizei în raportul SEA;

- modalitățile de identificare a impactului realizării planului/ programului asupra factorilor de mediu;

- evaluarea capacităţilor de abordare a provocărilor, riscurilor și prevenirii acestora.

Metodologia utilizată în evaluarea strategică de mediu include cerinţele documentului mai sus amintit, precum şi recomandările metodologice din:

„Guidance note on  Strategic Assessement in the context of ENI CBC”, elaborat de  INTERACT ENPI pentru situația particulară a Programelor Operaționale Comune și aprobat de Directoratul General pentru Dezvoltare și Cooperare – Europe Aid (DG DEVCO) și Directoratul General pentru Mediu (DG ENV).

Luând în considerare gradul în care Programul CBC Ro-Ua 2014 ÷ 2020 creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, elaborarea primei versiuni face obiectul unei notificări a autorităţii competente de mediu pentru evaluarea impactului. În cadrul acestei proceduri este necesară definitivarea Programului în paralel cu elaborarea Raportului de mediu.

Raportul de mediu este o parte a documentaţiei Programului care identifică, descrie şi evaluează posibilele efecte semnificative asupra mediului în cazul implementării acestuia şi alternative raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă. Raportul de Mediu este realizat pe baza variantei de program disponibilă în luna Aprilie 2015.

Realizarea procedurii de evaluare strategică de mediu este obligatorie, Comisia Europeană solicitând pentru aprobarea Programului CBC “România-Ucraina” 2014 ÷ 2020  punctul de vedere al autorității de mediu privind derularea evaluării de mediu, conform legislației în vigoare.

În conformitate cu Directiva SEA (2001/42/CE) evaluarea de mediu implică următorii pași:

- Identificarea autorităților de mediu din toate țările implicate (România și Ucraina);

- Decizia dacă SEA este necesară sau nu. Dacă se consideră că SEA este necesară :

  - Determinarea scopului SEA și elaborarea Raportului de Mediu;

  - Consultarea autorităților de mediu și a publicului;

  - Includerea în Raportul de Mediu a concluziilor și rezultatelor consultărilor

  - Monitorizarea adecvată a recomandărilor;

  - Informarea autorităților consultate și a publicului despre aprobarea programului.

Evaluarea de mediu este obligatorie atunci când programele includ proiecte care intră sub incidența Directivei EIA, în sectoarele acoperite de articolul 3.2 (energie, industrie, transport, managementul deșeurilor, management apei, telecomunicație, turism, planificare urbanistică  și regională, utilizarea terenurilor, etc.), precum și proiecte cu impact semnificativ asupra mediului în alte sectoare, conform articolului 3.4.

Programele ENI CBC cu Proiecte Mari de Infrastructură trebuie să parcurgă procedura de evaluare strategică de mediu.

Elaborarea Raportului de mediu presupune urmărirea următoarelor elemente relevante:

- Analiza stării mediului la nivel naţional (ariile geografice specificate), aspectele relevante pentru Programul Ro-Ua,  luând în considerare datele şi informaţiile existente;

- În urma caracterizării stării actuale a mediului se va identifica un set de aspecte şi probleme de mediu care sunt relevante pentru spaţiul analizat şi care pot fi abordate direct prin intermediulprogramului ;

- Pentru aspectele şi problemele de mediu identificate vor fi stabilite obiective relevante de mediu cărora Programul Ro-Ua trebuie să se adreseze;

- Se va realiza o analiză a evoluţiei probabile a stării mediului (se vor avea în vedere aspectele de mediu identificate) în condiţiile neimplementării obiectivelor Programului Ro-Ua, (Alternativa „0”);

- Se vor evalua efectele asupra mediului generate de implementarea Programului Ro-Ua prin analizarea modului în care obiectivele sale şi măsurile propuse, contribuie la atingerea obiectivelor de mediu relevante;

- Se va elabora o evaluare cumulativă care să poată oferi o imagine de ansamblu a posibilelor evoluţii viitoare ale stării mediului în condiţiile implementării Programului Ro-Ua;

- Se va realiza o listă de indicatori propuşi pentru monitorizarea efectelor Programului asupra mediului;

- Se va propune un set de recomandări privind prevenirea, reducerea şi compensarea oricărui potenţial efect advers asupra mediului asociat implementării Programului Ro-Ua.

- REZUMATUL CONȚINUTULUI, PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI ŞI LEGĂTURILE CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME

# Date generale

În perioada 2014 ÷ 2020, Uniunea Europeană va finanţa prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) Programul Operaţional Comun România – Ucraina 2014 - 2020, ca o continuare a Programului Operaţional Comun România – Ucraina - Republica Moldova 2007 ÷ 2013.

Principalele reglementări ale UE pentru elaborarea programelor de cooperare transfrontalieră finanţate din ENI sunt următoarele:

- Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate;

- Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe;

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate;

- Documentul de programare aferent sprijinului UE pentru cooperarea transfrontalieră (2014 ÷ 2020);

- Decizia de implementare a Comisiei din 8.10.2014 privind adoptarea documentului de programare aferent sprijinului UE pentru cooperare transfrontieră (2014 ÷ 2020).

Cooperarea transfrontalieră la granițele UE reprezintă și în perioada 2014 ÷ 2020 o prioritate importantă pentru comunitatea europeană. Instrumentul European de Vecinătate (ENI – European Neighborhood Instrument) își propune să creeze "o zonă de prosperitate comună și de bună vecinătate între statele membre UE și vecinii lor" prin trei obiective strategice:

- Promovarea dezvoltării economice și sociale în regiunile de pe ambele părți ale frontierelor comune;

- Abordarea provocărilor comune de mediu, sănătate publică, siguranță și securitate;

- Promovarea unor condiții mai bune și modalitățile pentru asigurarea mobilității persoanelor, mărfurilor și capitalurilor.

Programele de cooperare transfrontalieră trebuie să abordeze cel puțin un obiectiv strategic, iar pentru a genera un impact semnificativ pentru zona de frontieră să se concentreze asupra a maxim patru obiective tematice din următoarele:

OT1. Afaceri și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii - IMM-urilor (obiectiv strategic: A);

OT2. Sprijinirea educației, cercetării, dezvoltării și inovării tehnologice (obiectiv strategic: A);

OT3.  Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric (obiectiv strategic: A);

OT4.  Promovarea incluziunii sociale și lupta împotriva sărăciei (obiective strategice: A, B, C);

OT5.  Sprijin la nivel local și regional pentru o mai bună guvernare (obiective strategice: A, B, C);

OT6.   Protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice (obiectiv strategic: B);

OT7. Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și de comunicații (obiectiv strategic: C);

OT8.   Provocări comune în domeniul siguranței și securității (obiectiv strategic: B);

OT9.   Promovarea cooperării în domeniul energiei (obiectiv strategic: B);

OT10. Promovarea gestionării și securității frontierelor, managementul migrației și mobilității (obiectiv strategic: C).

Regulamentul UE nr. 232/2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (ENI) și a Regulamentului UE nr. 897/2014 de stabilire a unor dispoziții specifice pentru punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră (CBC) prevede ca partenerii de program să coopereze în vederea identificării nevoilor din zona aleasă și selecției acelor obiective tematice și priorități care vor rezulta în urma acestei analize.

În acest context, țările participante în program au desemnat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) din România în calitate de Autoritate de Management şi au stabilit Comitetul Comun de Programare (CCP), drept organismul decizional pentru procesul de programare. În același timp au fost create două grupuri de lucru, unul pentru identificarea proiectelor mari de infrastructură și unul pentru stabilirea structurilor de management și control.

Programul Operațional Comun România - Ucraina asigură cadrul legal pentru finanțarea proiectelor de cooperare transfrontalieră dintre cele două țări în perioada  2014 ÷ 2020. Metodologia pentru elaborarea Programului Operațional România – Ucraina presupune  consultarea părților interesate, analiza socio-economică (SWOT), analiza multicriterială, precum și analiza lecțiilor învățate din Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova  din perioada 2007 ÷ 2013. Principalele etape ale dezvoltării Programului Ro-Ua au fost:

- Analiza socio-economică și SWOT;

- Consultări preliminare: interviuri, focus grupuri, sondaj on-line;

- Analiza coerenței și multicriteriu;

- Consultări publice privind draft-ul Programului.

În urma analizelor realizate pentru Programul România – Ucraina 2014 ÷ 2020 au fost aprobate 4 obiective tematice:

- OT2 - Sprijinirea educației, cercetării, dezvoltării și inovării tehnologice:

Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului educaţional și sprijin pentru cercetare și inovare în aria programului prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central:

- Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și a calităţii educației;

- Prioritatea 1.2 – Promovarea și susținerea cercetării și inovării.

- OT3- Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric

Obiectivul 2:  Conservarea patrimoniului cultural și istoric în aria eligibilă, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural contribuind la creşterea atractivităţii ariei eligibile.

- Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

- OT7 - Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și de comunicații:

Obiectivul 3: Îmbunătățirea serviciilor privind transportul public, infrastructura și cooperarea și networking-ul TIC

- Prioritate 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a instrumentelor ICT.

- OT8 - Provocări comune în domeniul siguranței și securității

Obiectivul 4: Provocări comune privind securitatea transfrontieră, accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiile de urgență în proiectele comune

- Prioritate 4.1 – Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate;

- Prioritatea 4.2 – Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și datorate omului, precum și a activităților comune în timpul situaților de urgență;

- Prioritate 4.3 -  Prevenirea și lupta împotriva criminalităţii organizate și cooperarea poliției

Stabilirea celor 4 obiective tematice s-a realizat în cadrul Comitetului Comun de Programare, unde s-a finalizat și lista preliminară de proiecte majore de infrastructură, urmând a se identifica acele proiecte care vor genera cea mai mare valoare pentru aria eligibilă.

În perioada 2014 ÷ 2020, Uniunea Europeană va finanţa Programul Operaţional Comun România - Ucraina, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Ucraina, şi va contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor vecine membre şi nemembre ale UE.

# 2.2  Aria Programului

Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 ÷ 2020 va acoperi următoarea arie:

România: 	5 judeţe: Satu Mare, Maramureş, Botoșani, Suceava, Tulcea;

Ucraina:  	4 oblasturi: Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Chernivtsi, Odessa.

Regiunile de bază cuprind un total de 100.860 km2, din care:

- teritoriul românesc:      32.760 km2 (Suceava 8.553 km2, Botoșani 4.986 km2, Satu - Mare 4418 km2, Maramureș 6.304 km2, Tulcea 8.499 km2);

- teritoriul ucrainean: 	68.100 km2 (Zakarpattia 12.800 km2, Ivano-Frankivsk 13.900 km2, Odesa 33.300 km2, Cernăuți 8.100 km2).

În ceea ce privește proporționalitatea, suprafața eligibilă ucraineană este mai mult decât dublă ca mărime față de teritoriul românesc.

Frontiera comună dintre cele două țări reprezintă o parte a frontierei virtuale actuale a Uniunii Europene, iar regiunile românești de Nord - Vest, Nord - Est și de Sud - Est sunt frontiere externe ale UE în regiune.

Frontiera România - Ucraina

Lungimea totală a frontierei este de 649,4 km.

Lungimea totală a frontierei este de 649,4 km. Frontiera este de următoarele tipuri: terestră – 273,8 km , fluvială – 343,9 km, maritimă – 31,7 km. În plus, partea de sud a frontierei româno - ucrainene împarte biosfera comună a Deltei Dunării.  Intre cele două țări există șase puncte de trecere a frontierei, accesibile cu mașina și trenul:

- Halmeu – Diakove  				cale ferată şi auto;

- Câmpulung la Tisa – Teresva  		cale ferată, dar neoperațională.;

- Sighetu - Marmației – Solotvino 		auto;

- Valea Vișeului – Dilove  			cale ferată;

- Vicșani – Vadul Siret  				cale ferată, dar neoperațională;

- Siret – Porubne  				          auto.

Aria programului însumează un total de aproximativ 8.022.042 de locuitori. Din totalul populației, 26 % (2.083.538 locuitori) locuiesc pe partea română a frontierei și 74 % (5.938.504 locuitori) pe partea ucraineană.

Zonele analizate concentrează o populație destul de numeroasă cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani. Comparațiile teritoriale arată că cele patru oblasturi ucrainene înregistrează o creştere de 0,6 ‰ , în timp ce județele românești au o rată negativă de -3.78 ‰ .

Infrastructurile de sănătate sunt limitate şi slab dezvoltate, în special în zonele rurale. Nivelul de dezvoltare şi capacitatea sistemului sanitar se află sub mediile naţionale.

În România, speranţa medie de viaţă este de 71 de ani pentru bărbaţi şi 78 ani pentru femei, în timp ce în Ucraina speranţa medie de viaţă este de 66 de ani pentru bărbaţi şi 76 de ani pentru femei. Comparativ cu anii anteriori, speranţa medie de viaţă a mai crescut, dar este încă sub nivelul mediei europene.

În zonele analizate populaţia activă este de 45,09 % din populaţia totală, din care 93,83% este angajată, în timp ce 6,15 % nu lucrează. 25,35% din populaţia activă lucrează în agricultură. Diferenţele teritoriale sunt destul de semnificative, respectiv: în România 42,58% din populaţia care lucrează este angajată în sectorul agricultură, în timp ce în Ucraina numai 20,35% sunt în acest sector.

Câștigul salarial mediu brut lunar din zone analizate este unul dintre cele mai scăzute la nivel național și european. În medie, câștigul salarial lunar brut a ajuns în 2012 la 360 euro în România și 241 euro în Ucraina. Sectorul agricol este cel mai mare sector din punct de vedere al populației ocupate, cu toate acestea, veniturile din acest sector sunt unele dintre cele mai mici, înregistrându-se valori sub medii. Aria programului are printre cele mai scăzute niveluri de dezvoltare din zonă în comparație cu alte țări și regiuni învecinate.

Competitivitatea este destul de scăzută în zonele analizate. Principala cauză este determinată de predominanţa agriculturii şi a industriei  ca principale activităţi economice, nivelul scăzut de investiţii în cercetare şi dezvoltare şi neutilizarea investiţilor în industrie şi activităţi tehnologice, productivitatea redusă, accesibilitatea redusă datorită calităţii proaste a infrastructurii de transport.

În ceea ce privește infrastructura de transport, în zonele analizate aceasta este slab dezvoltată şi nu se poate conforma cerințelor standardelor europene, rezultând un efect de izolare.

Transportul intermodal este încă limitat, în ceea ce priveşte legăturile navale şi aeriene care sunt subdezvoltate, deşi regiunea Tulcea – Odessa are un potenţial ridicat în acest sens. Drumurile locale nu dispun de investiții din cauza oportunităților de finanțare limitate și a birocrației, în comparație cu drumurile naționale și europene, care primesc in mod semnificativ mai multă atenție.

Starea infrastructurii utilităților și serviciilor publice care deservesc localitățile urbane și rurale din zone ridică o serie de probleme. Chiar dacă procente semnificative ale localităților din aria eligibilă  sunt conectate la aceste rețele, calitatea lor este destul de slabă.

O mare parte din aceste infrastructuri sunt dezvoltate înainte de 1989, iar în ultimii ani în aceste localităţi nu s-au mai făcut nici un fel de investiţii.  Acest lucru creează probleme în ceea ce privește protecția mediului, deoarece conduce la evacuarea de ape netratate și la o gestionare proastă a deşeurilor, care împreună au un efect negativ asupra calității solului și apei. În aceste zone datorită activităţilor întreprinse (industrie şi agricultură), încălzirea rezidenţială şi instituţională reprezintă un consumator mare de energie.

Oblasturile ucrainene au un consum mai mare de energie, comparativ cu județele din România. Mai mult decât atât, oblasturile ucrainene sunt mari consumatoare de cărbune și gaze naturale, ceea ce a condus și la o creștere însemnată a emisiilor de particule în zonă.

Zona beneficiază de peste 1000 de arii naturale protejate de importanță națională și internațională și de obiective culturale, istorice și arheologice, ceea ce a făcut ca în ultimii doi ani numărul de turiști să crească considerabil.

Centre majore economice, sociale şi culturale

În conformitate cu art. 8 (3) al Regulamentului UE nr. 232/2014, Comitetul Comun de Programare a decis includerea în aria programului a 2 centre majore sociale, economice și culturale: București şi Kiev.

Regula de flexibilitate

În conformitate cu articolul 39, alineatul 2, litera b și articolul 45, alineatul 4 din Regulamentul 897 din 2014, țările partenere au decis să permită o regulă de flexibilitate de maximum 10 % din alocarea Programului pentru a fi utilizată de către beneficiari situaţi în afara ariei Programului și/ sau pentru activitățile desfășurate în afara ariei eligibile a Programului.

# 2. 3 Descrierea Programului

Obiectivul general al Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 ÷ 2020 este creșterea dezvoltării economice și îmbunătățirea calității vieții oamenilor din zona de frontieră prin investiții comune în educaţie, dezvoltare economică, cultură, infrastructură și sănătate.

În cadrul Programului Ro-Ua au fost identificate 4 obiective tematice specifice, pentru care sunt prezentate în continuare activitățile și beneficiarii.

OT2 - Sprijinirea educației, cercetării, dezvoltării și inovării

Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului educaţional și sprijin pentru cercetare și inovare în aria programului prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central:

Prioritatea 1.1 – Cooperarea instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și a calităţii educației

Activități indicative:

- Planificarea și dezvoltarea în comun de strategii educaționale;

- Schimburi de experiență, schimburi de profesori, transferuri de bune practici între instituții de pe ambele părți ale frontierei în vederea creșterii eficacității educației prin diversificarea programelor de formare profesională pentru angajații din sistemul de educație:

- dezvoltarea școlii, managementul școlilor, dezvoltarea relațiilor dintre școală și comunitate;

- dezvoltarea și aplicarea de metode educaționale inovative, pentru îmbunătățirea competențelor de predare în vederea facilitării învățării și a motivării studenţilor;

- Dezvoltarea de programe educaționale comune de antreprenoriat, programe care stimulează creativitatea, inovația și cetățenia activă;

- Reabilitarea/modernizarea/extinderea/achiziția de echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și a asigurării precondițiilor materiale pentru un proces educațional de calitate și creșterea participării la actul educațional;

- Dezvoltarea și implementarea de parteneriate între instituțiile educaționale de pe ambele părți ale graniței pentru:

- prevenirea și corectarea fenomenului de abandon școlar și părăsire timpurie a școlii prin programe integrate (inclusiv campanii de conștientizare) pentru prevenirea abandonului și încurajarea participării școlare și reintegrarea acelora care au părăsit timpuriu sistemul de educație;

- dezvoltarea de programe de tip ”after school” și activități extra-curriculare;

- Dezvoltarea și implementarea de activități comune în vederea sprijinirii grupurilor dezavantajate, de exemplu:

- acțiuni de sprijin integrate adresate copiilor și tinerilor cu părinți care trăiesc în străinătate (care pot include, printre altele, orientativ, consiliere și orientare, programe ”after-school”, activități educaționale și culturale);

- acțiuni de sprijin menite să faciliteze integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități (copii, tineri și adulți);

- Suport pentru tineret (inclusiv campanii educative) pentru prevenirea consumului de droguri, traficul de ființe umane, abuzul de alcool, etc.*.

- Dezvoltarea și implementarea programelor și acțiunilor transfrontaliere pentru îmbunătățirea / perfecționarea/ facilitarea calificărilor și competențelor necesare pe  piața muncii.

* Vor fi susținute numai activități care nu aduc avantaje economice beneficiarilor

** Pentru a fi eligibile aceste activități trebuie să se desfășoare în cadrul unor campanii educative și în cooperare cu instituțiile de învățământ.

Beneficiari indicativi:

- Instituții ale administrației publice la nivel național/ regional/ local și alte instituții publice;

- Instituții de învățământ;

- ONG-uri/ asociații profesionale ale profesorilor/ alte asociații relevante;

- Organizații din domeniul sănătății, care acționează pentru prevenirea și tratarea consumului de alcool și droguri***.

***Aceste tipuri de beneficiari pot fi eligibili pentru această prioritate numai când lucrează în parteneriat/ asocierei cu instituții de educație.

Prioritatea 1.2 – Promovarea și susținerea cercetării, dezvoltării și inovării

Activități indicative:

- Dezvoltarea de parteneriate/ rețele între universități pentru realizarea în comun de activități de cercetare teoretică;

- Activități de cercetare în comun și studii (inclusiv achiziționarea de echipament) în domeniul mediului (schimbări climatice, protejarea biodiversității, energie regenerabilă și eficiența folosirii resurselor, etc.);

- Promovare și sprijinirea cercetării, dezvoltării și inovării prin reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii specifice, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice.

Beneficiari indicativi:

- Universități;

- Institute/ organizații de cercetare, ONG-uri;

- Instituții ale administrației publice la nivel național/ regional/ local și alte instituții publice;

- Asociații profesionale sau alte organizații relevante.

OT3- PROMOVAREA CULTURII LOCALE ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC

Obiectivul 2:  Conservarea patrimoniului cultural și istoric în aria eligibilă, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural contribuind la creşterea atractivităţii ariei eligibile.

Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

- Restaurarea, conservarea, consolidarea, protejarea, securizarea monumentelor culturale şi istorice, siturilor arheologice (inclusiv a drumurilor de acces aferente), muzeelor, obiectelor şi colecţiilor de artă şi promovarea lor comună în baza unor strategii/concepte transfrontaliere relevante;

- Conservarea, asigurarea securității și valorificarea comună  a monumentelor și bunurilor culturale și istorice;

- Sprijinirea parteneriatelor între instituțiile culturale pentru promovarea patrimoniului cultural și istoric;

- Sprijinirea activităților tradiționale specifice de meșteșugărit, importante pentru conservarea culturii și identității locale;

- Promovarea activităților tradiționale specifice în zonele eligibile (inclusiv, evenimente culturale transfrontaliere de interes local);

- Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, în special prin intermediul evenimentelor culturale cu dimensiune transfrontalieră;

- Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea strategiilor comune de promovare, a produselor și serviciilor comune.

Beneficiari indicativi:

- Muzee, instituții culturale/ religioase/ de învățământ superior;

- Instituții ale administrației publice la nivel național/regional/local și alte instituții publice;

- ONG-uri, asociații culturale și turistice;

- Asociațiile de afaceri locale în domeniul activităților tradiționale și meșteșugărești;

- Organizații internaționale.

OT7 - - ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN REGIUNI, DEZVOLTAREA REȚELELOR ȘI SISTEMELOR DE TRANSPORT ȘI DE COMUNICAȚII

Obiectivul 3: Îmbunătățirea serviciilor privind transportul public, infrastructura și cooperarea și networking-ul TIC TIC

Prioritate 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a instrumentelorTIC.

Activități indicative:

- Reconstrucţia, reabilitarea, modernizarea sistemelor de transport transfrontaliere;

- Dezvoltarea inițiativelor ecologice de transport transfrontalier și soluții inovatoare;

- Îmbunătățirea facilităților de transport multimodal (rutier/naval) de interes transfrontalier;

- Reconstrucția, reabilitarea, lărgirea drumurilor de frontieră, sau a unor segmente de drum ce conectează localități de-a lungul drumului principal ce duce la graniță ;

- Îmbunătățirea/ reabilitarea/construcția de drumuri sau segmente de drumuri pentru accesul la centrele de interes transfrontalier;

- Elaborarea de strategii/ politici/ planuri comune pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport transfrontalier;

- Dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere, informații și rețele de comunicații integrate și servicii;

- Modernizarea facilităţilor existente pentru a permite legături între comunităţi şi serviciile publice care promovează cooperarea pe o bază transfrontalieră şi internaţional mai largă.

Beneficiari indicativi:

- Instituții ale administrației publice la nivel național/regional/local și alte instituții publice;

- Companiile de stat care administrează infrastructura de transport și comunicații.

OT8 - PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII

Obiectivul 4: Provocări comune privind securitatea transfrontalieră, accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiile de urgență în proiectele comune

Prioritate 4.1 – Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate

Activități indicative:

- Activități comune menite să sporească accesul la sănătate în zona de frontieră prin construirea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate publică (inclusiv, prin utilizarea surselor de energie regenerabilă etc.);

- Dezvoltarea unor laboratoarelor fixe și mobile pentru depistarea/ monitorizarea clinică a bolilor și de prevenire a epidemiilor transfrontaliere;

- Dotarea infrastructurii medicale publice specifice (ambulatoriu, facilități ale unităților de primiri urgențe, centre medicale, intervenții sociale integrate, etc.);

- Programe comune de instruire și schimb de experiență, rețele pentru susținerea funcționării serviciilor medicale publice specifice, telemedicină;

- Schimb de experiență, activități comune pentru a asigura compatibilitatea ghidurilor de tratament, programe comune de diagnosticare;

- Campanii de conștientizare privind educația publică pentru sănătate, boli și preveniriea epidemiilor.

Beneficiari indicativi:

- Instituții ale administrației publice la nivel național/ regional/ local și alte instituții publice;

- Instituții la nivel național/ regional/ local care acționează în domeniul politicilor sociale și de sănătate;

- ONG-uri, universități și instituții de cercetare;

- Asociații profesionale în domeniul medical și alte asociații relevante.

Prioritatea 4.2 – Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și datorate omului, precum și activităților comune în timpul situaților de urgență

Activități indicative:

- Măsuri comune de prevenire de alunecări de teren și inundațiilor din zonele transfrontaliere;

- Sisteme integrate comune de monitorizare eficientă și de prevenire a dezastrelor și de atenuare a consecințelor;

- Strategii comune și instrumente pentru gestionarea și prevenirea riscurilor, inclusiv planuri de acțiune comune;

- Elaborarea de hărți comune și baze de date detaliate (care să indice riscurile naturale și tehnologice, precum și utilizarea terenurilor, necesare autorităților de planificare regională, agențiilor de protecția mediului și serviciilor de urgență);

- Schimbul de experiență și cunoștințe, inclusiv creșterea gradului de conștientizare în domeniul prevenirii riscurilor și a gestionării eficiente în zona transfrontalieră;

- Dezvoltarea de standarde comune integrate pentru planificare urbană și  managementul riscurilor;

- Investiții și dezvoltarea de sisteme comune integrate, de gestionarea situațiilor de urgență;

- Planificarea acțiunilor coordonate ale autorităților în situații de urgență, provocate de dezastre naturale sau provocate de om (inundații, incendii, valuri de căldură, cutremure, furtuni).

Beneficiari indicativi:

- Instituții ale administrației publice la nivel național/ regional/ local și alte instituții publice, care acționează în domeniul de atenuare a riscurilor și efectelor dezastrelor și situații de urgență;

- Instituții/ organizații de cercetare, universități, ONG-uri.

Prioritate 4.3 -  Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea poliției

Activități indicative:

- Acțiuni comune pentru creșterea mobilității și a capacității administrative a unităților de poliție (inclusiv, serviciile de poliție de frontieră);

- Crearea de platforme de lucru în vederea creșterii eficienței poliției, a poliției de frontieră și a structurilor vamale în schimbul de date și informații;

- Cursuri comune de instruire a poliției, personalului vamal, a poliției de frontieră, jandarmeriei, schimbul de bune practici în domenii specifice de activitate (analiză, investigații penale, criminalitatea organizată);

- Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii poliției și de trecere a frontierei, precum și alte clădiri aferente;

- Investiții în utilaje de exploatare și dotări specifice activității de poliție/ vamă/ poliție de frontieră/ jandarmerie (de exemplu, laboratoare, echipamente, instrumente de detectare, hardware si software, mijloace de transport);

- Dezvoltarea unor politici și strategii comune, schimb de experiență pentru combaterea criminalității organizate.

Beneficiari indicativi:

- Servicii vamale, poliția de frontieră, poliția, alte instituții publice naționale/ regionale/ locale care acționează în domeniul prevenirii criminalități și asociații profesionale polițienești.

Proiecte Majore de Infrastructură

În cadrul programului se vor finanţa Proiecte Majore de Infrastructură conform descrierii de mai jos.

- “Râu curat” – Dunărea (OT8) 4.2

Activități:

- Reconstrucție și modernizare a stațiilor de pompare a apelor uzate (Ua);

- Monitorizarea apelor Dunării în vederea localizării deversărilor antropice.

- Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa (OT7) 3.1

Activități:

- Reconstrucție drum secțiunea Krasnoilsk  - punctul de trecere a frontierei “Krasnoilsk – Vocovu de sus”;

- Organizarea unei conferințe internaționale in Suceava pe tema transporturilor în zona de cooperare transfrontalieră.

- Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere  între România și Ucraina (OT 8) 4.3

- Consolidare, extindere, renovare stații teritoriale de poliție;

- Construcție facilități poliție;

- Achiziție și dotare cu echipamente.

- Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență (OT) 4.1

- Dezvoltarea planurilor comune privind situațiile de urgență;

- Modernizarea centrelor de formare/ educație;

- Modernizarea/ reabilitarea centrelor de control ale Serviciul de Stat Situațiile de Urgență (Ua);

- Construirea unui număr de 2 heliporturi (Ro).

- ASPECTE RELEVANTE ALE SITUAȚIEI ECOLOGICE ŞI EVOLUȚIA SA PROBABILĂ FĂRĂ PUNEREA ÎN APLICARE A PLANULUI SAU PROGRAMULUI

Aria eligibilă a programului are mai multe probleme ecologice, ca urmare a procesului de industrializare agresiv dinainte de 1989, dar în limitele de poluare internaționale. Problemele majore provin din patru surse principale:

- emisiile industriale și deșeurile rezultate din funcționarea și închiderea platformelor industriale, care au un  impact negativ asupra aerului, solului și apelor;

- managementul redus al deșeurilor, în special în zonele rurale, având un efect direct asupra mediului, mai ales că în aceste zone nu există facilități adecvate pentru tratarea acestora;

- utilizarea îngrășămintelor chimice și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor agricole, care au un impact direct asupra solului și a calităţii apei;

- centrele urbane sunt principalii producători de gaze cu efect de seră (CO2) și au un impact important asupra calității aerului și a mediului în general.

În prezent în aria Programul există mai mult de 1000 de arii naturale protejate de importanță națională și internațională și numeroase site-uri istorice.

În general situația ecologică a ariei eligibile a Programului atât în România, cât și în Ucraina nu va fi influențată în mod direct de neimplementarea proiectelor care vor fi susținute de Programul Ro-Ua.

Proiectele care se vor implementa în cadrul obiectivelor tematice OT2 și OT3 sunt mai mult proiecte de concepție și schimb de experiență privind educația, cercetarea & dezvoltarea și inovarea sau de restaurare și promovare a patrimoniului istoric, care pot avea un impact doar indirect asupra mediului.

În schimb, proiectele care se vor implementa pentru OT7 și OT8  vor avea un efect  benefic asupra mediului prin dezvoltarea infrastructurii cu un impact semnificativ pozitiv față de situația actuală și prin prevenirea alunecărilor de teren și a inundațiilor care vor avea de asemenea un impact pozitiv.

În cazul neimplementării Programului Ro-Ua situația actuală a mediului în aria eligibilă  va rămâne neschimbată, existând posibilitatea de a se deteriora afectând aproape toți factorii de mediu: aer, apă, sol, schimbări climatice, , managementul deșeurilor, patrimoniu arheologic și arhitectural și peisajul natural. În situația concretă a unor anumite acțiunii  indicative ale Programului, atunci când acestea nu se realizează, efectul poate fi benefic asupra aspectului de mediu – biodiversitate, mai ales în ariile protejate, deoarece nu se intervine în situația existentă cu diverse proiecte care ar conduce la un impact negativ.

- CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONELOR CARE POT FI AFECTATE SEMNIFICATIV

# ROMÂNIA

Caracterizarea situației existente privind calitatea aerului și solului din cele cinci județe din România care se află în aria eligibilă a Programului a fost luată din Rapoartele privind starea mediului realizate de Agențiile Locale de Protecția Mediului.

Informațiile și datele privind resursele de apă și caracterizarea lor au fost preluate din proiectelePlanului de Management al Spațiului Hidrografic Someş – Tisa, Planului de Management al Spațiului Hidrografic Prut - Bârlad, Planului de Management al Spaţiului Hidrografic Siret şi Planului de Management al Fluviului Dunărea, Delta Dunării, Spaţiul Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere. Aceste planuri sunt publicate pe website-urile Administrației “Naţionale Apele Române” și Administrațiilor Bazinale de Apă Someș-Tisa, prut=Bârlad, Siret și Dobrogea-Litoral.

Spaţiul hidrografic Someş-Tisa este situat în partea de nord şi nord-vest a ţării, delimitat la nord de graniţa naturală - râul Tisa cu Ucraina pe o lungime de 61 km, la vest de graniţa cu Republica Ungară, iar pe teritoriul ţării se învecinează cu bazinul Siretului la est, bazinul Mureşului la sud şi bazinul Crişurilor la sud-vest (fig. 4.1).

Figura 4.1 Spaţiul hidrografic Someş –Tisa

Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic Someş-Tisa cuprinde teritoriul a 7 judeţe: Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Alba şi Bihor. Ponderea ultimelor două este nesemnificativă.

HIDROGRAFIE

Suprafaţa totală a spaţiului hidrografic Someş-Tisa este de 22.380 km2 reprezentând o pondere de 9,4 % din suprafaţa ţării. Reţeaua hidrografică cuprinde un număr de 580 cursuri de apă codificate, cu o lungime totală de 7.828 km şi o densitate medie de 0,35 km/km2. Pe teritoriul României, spaţiul hidrografic Someş-Tisa cuprinde subbazinul Tisa (inclusiv Turul) cu un număr de 123 cursuri de apa codificate (suprafaţa 4.540 km2 şi densitate reţea 0,35 km/km2), Someş cu 403 cursuri de apă codificate (suprafaţa 15.740 km2 şi densitate reţea 0,35 km/km2) şi Crasna cu 54 cursuri de apă codificate (suprafaţa 2.100 km2 şi densitate reţea 0,34 km/km2).

UTILIZAREA TERENULUI

În privinţa utilizării terenului pe întreg spaţiu hidrografic Someş-Tisa se remarcă o distribuţie neuniformă a pădurilor, păşunilor, terenurilor arabile, terenurilor urbane şi industriale, în funcţie de tipul de relief al zonelor respective.

Terenurile agricole sunt predominante în toate cele trei subbazine hidrografice: Tisa (51.9%), Someş (64,3%) şi Crasna (72.1%). Pădurile ocupă o suprafaţă mai mare în subbazinul Tisei (42.8%), în celelalte subbazine ponderea fiind sub 30% (Someş 28,3% şi Crasna18,2%). Celelalte forme de utilizare a terenului, ocupă suprafeţe mai restrânse din totalul arealului. Zonele urbane împreună cu luciul de apă au o pondere de circa 7% din totalul suprafeţelor.

RESURSE DE APĂ

Resursele de apă cantonate în arealul hidrografic Someş-Tisa pot fi considerate relativ modeste (dar totuşi suficiente) şi neuniform distribuite în timp şi spaţiu. Resursa totală teoretică însumează un stoc mediu multianual de 6.593 mil. m3, din care resursa tehnic utilizabilă este de 1.316 mil.m3, adică 20%.Principala componentă a resurselor de apă este constituită din apa de suprafaţă a reţelei hidrografice prin care se asigură într-un an hidrologic mediu scurgerea unui volum de 6110 mil.m3 (resursă teoretică), din care 16 % reprezintă resursa tehnic utilizabilă (circa 971 mil.m3). Din aceasta, 70% este asigurată în regim natural (650 mil.m3), principalele cursuri de apă fiind: Tisa, Someş, Vişeu, Someşul Mic, Lăpuş, Iza şi Şieu şi afluenţii acestora, iar restul prin acumulări.

Raportată la populaţia bazinului, resursa specifică utilizabilă este de 504 m3/loc/an, iar resursa specifică calculată la stocul disponibil teoretic (mediu multianual) se cifrează la 3504 m3/loc/an. Resursele de apă cantonate în arealul hidrografic Someş-Tisa sunt suficiente, existând un potenţial de rezervă.

Debitul mediu multianual al râului Someş înregistrează la staţia hidrometrică Satu Mare, aproape de ieşirea din ţară, o valoare de 125 m3/s, pentru o suprafaţă de 15.600 km2 (debit specific 8,01 l/s/km2), având aportul hidrologic semnificativ al râurilor: Şieu (15,1 m3/s), Someşul Mic (21,2 m3/s), Lăpuș (19,3 m3/s).

Pentru râul Tisa la ieşirea din ţară s-a calculat un debit mediu multianual de aprox.130 m3/s, pentru o suprafaţă totală a râului (inclusiv Ucraina) de 6.423 km2 (debit specific 20.2 l/s/km2), cu aport hidrologic important de pe teritoriul românesc al râurilor Vişeu (33,9 m3/s) şi Iza (16.6 m3/s). Se observă ca râul Tisa are un debit specific de trei ori mai mare decât râul Someş, deşi suprafaţa bazinului Tisa este jumătate din cea a bazinului Someş, urmare a precipitaţiilor abundente ce se înregistrează în bazinul de recepţie al Tisei. Zona cu resurse reduse de apă este bazinul râului Crasna, care se caracterizează prin scurgeri reduse, datorită factorilor morfo-climatici (altitudini reduse, precipitaţii scăzute şi temperaturi ridicate). La staţia hidrometrică Domăneşti, în apropiere de graniţa cu Ungaria, se înregistrează un debit mediu specific de 3.5 l/s/km2.

Resursele de apă subterană inventariate la nivel bazinal se cifrează la 483 mil.m3 cele teoretice şi 316 mil.m3 cele utilizabile (de calcul), fiind constituite în proporţie de 59% din acvifere freatice şi 41% cele de adâncime.

CATEGORII DE APĂ DE SUPRAFAŢĂ

La nivelul spaţiului hidrografic Someş-Tisa există următoarele categorii de ape de suprafaţă:521 râuri cu suprafeţe mai mari de 10 km2 şi 13 lacuri de acumulare cu suprafeţe mai mari de 50 ha. De asemenea, au fost selectate 2 lacuri naturale cu suprafeţe mai mici de 50 ha.

Râuri

Râul Tisa are izvoarele în Carpaţii Păduroşi pe teritoriul de vest al Ucrainei, formează graniţa naturală între România şi Ucraina pe o lungime de 61 km între localităţile Valea Vişeului şi Piatra şi se varsă în Dunare pe teritoriul Ungariei. Pe teritoriul românesc, bazinul Tisa are o suprafaţă de 4.540 km2, cu panta medie de 2‰, adunând apele unui număr de 115 cursuri de apă cu suprafeţe mai mari de 10 km2, cu o lungime totală de 1557 km.

Râul Vişeu, cu suprafaţă de 1.581 km2 şi o lungime totală de 82 km, izvorăşte din Munţii Maramureşului în zona pasului Prislop la o altitudine de 1.535 m, drenează versanţii de SV ai acestor munţi şi pe cei nordici ai Munţilor Rodnei prin afluenţii săi de dreapta Cisla, Vaser, Ruscova, Frumuşeaua.

Râul Iza cu suprafaţă de 1.293 km2 şi o lungime totală de 80 km, îşi are izvoarele în Munţii Rodnei, la o altitudine de 1.275 m, adunând apele prin afluenţii de stânga care-şi au obârşiile în Munţii Tiblesului şi Gutâiului. Principalii afluenţi ai Izei sunt: Boicu, Ieud, Botiza, Mara cu Cosău şi Rona (afluent de dreapta).

Râul Someş drenează un bazin hidrografic de 15.740 km2, cuprinzând 362 cursuri de apă cu suprafeţe mai mari de 10 km2 cu o lungime totală de 5263 km.

Râul Someşul Mic cu suprafaţă de 3773 km2 şi lungime totală de 178 km, este cel mai important afluent al Someşului. El se formează prin unirea Someşului Cald cu Someşul Rece, râuri cu izvoare în Munţii Vlădeasa, respectiv din Munţii Gilău.

Râul Lăpuş este colectorul aproape unic al versanţilor sudici ai Munţilor vulcanici Gutâi-Tibleş şi ai Munţilor Lăpuşului, cu o puternică asimetrie de dreapta. Bazinul are o suprafaţă de 1.875 km2 şi o lungime totală de 119 km.

Lacuri naturale

În spaţiul hidrografic Someş-Tisa nu au fost inventariate lacuri naturale cu suprafeţe ce depăşesc 0.5 km2.

Caracterizarea stării ecologice și chimice ale apelor bazinul SOMEŞ – TISA

La nivelul spațiului hidrografic Someș-Tisa au fost analizate şi caracterizate din punct de vedere al stării/potenţialului ecologic un număr de 278 corpuri de apă  (246 naturale și 32 puternic modificate/artificiale) dintre care:

- 130 corpuri de apă (reprezentând 52,84% din corpurile de apă naturale și 46,76% din totalul de 278 corpuri de apă) sunt în stare ecologică bună și 11 corpuri de de apă (reprezentând 34,37% din corpurile de apă puternic modificate/artificiale și 3,95% din totalul de 278 corpuri de apă) sunt în potențial bun; restul de 137 corpuri de apă sunt în stare ecologică mai puțin bună sau potențial ecologic mai puțin bun;

- 230 corpuri de apă (reprezentând 93,50% din corpurile de apă naturale și 82,73% din totalul de 278 corpuri de apă) sunt în stare chimică bună și 30 corpuri de de apă (reprezentând 93,75% din corpurile de apă puternic modificate/artificiale și 10,79% din totalul de 278 corpuri de apă) sunt în stare chimică bună; restul de 18 corpuri de apă sunt în stare chimică proastă.

Spațiul hidrografic Prut – Bârlad este format din bazinul mijlociu și inferior al râului Prut, bazinul hidrografic al râului Bârlad și afluenți de stânga ai râului Siret din județele Botoșani și Galați (fig. 4.2).

Bazinul hidrografic al râului Prut este situat în extremitatea nord-estică a bazinului Dunării şi se învecinează cu bazinele Tisa la nord-vest, Siret la vest şi Nistru la nord şi est. Suprafaţa totală a bazinului de 27.500 km2 se desfăşoară pe teritoriul a trei state: Ucraina, România şi Republica Moldova. Al doilea afluent ca lungime al Dunării, râul Prut (952,9 km) formează graniţa între România şi Ucraina pe 31 km şi între România şi Republica Moldova pe 711 km.

Bazinul râului Bârlad, afluent de stânga al Siretului, este delimitat în partea de nord-est şi est de bazinul râului Prut.

Figura 4.2  Spaţiul hidrografic Prut – Bârlad

Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic Prut - Bârlad ocupă aproape integral judeţele: Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi şi parţial judeţele: Neamţ, Bacău şi Vrancea. Bazinul hidrografic al râului Prut are în România o suprafaţă de recepţie de 10.967 km2 (cca. 4,6% din suprafaţa ţării). Raul Bârlad, cel mare afluent de stânga al Siretului, are un bazin de recepţie cu o suprafaţă de 7.220 km2.

Ca o caracteristică a spaţiului hidrografic Prut – Bârlad, 80% din reţeaua hidrografică este formată din cursuri nepermanente din care 60% sunt cursuri temporare (în cursul superior apărând fenomenul de secare datorită perioadelor fără precipitaţii) şi 18% sunt cursuri semipermanente, scurgerea înregistrându-se numai în perioade cu precipitaţii.

Hidrografie

Suprafața totală a spațiului hidrografic Prut – Bârlad este de 20.267 km2 reprezentând o pondere de cca. 8,7 % din suprafața țării. Rețeaua hidrografică cuprinde un număr de 392 cursuri de apă cadastrate, cu o lungime totală de 7.679 km și o densitate medie de 0,38 km/km2. Pe teritoriul României, spațiul hidrografic Prut – Bârlad cuprinde subbazinele: bazinul mijlociu și inferior al râului Prut, bazinul hidrografic al râului Bârlad și afluenți de stânga ai râului Siret din județele Botoșani și Galați cu un număr de 392 cursuri de apă cadastrate.

Utilizarea terenului

Modul de utilizare a terenului în cadrul spaţiului hidrografic Prut - Bârlad este influenţat de condiţiile fizico-geografice, cât şi de factorii antropici.

Terenurile arabile sunt predominante atât în bazinul hidrografic Prut (54,7%) cât şi în bazinul hidrografic Bârlad (46%).

Pădurile, ce ocupă în bazinul hidrografic Prut 21,4% şi în bazinul hidrografic Bârlad 27%, sunt dezvoltate în special în zonele de contact cu relieful înalt de podiş.  Culturile perene au o dezvoltare relativ uniformă ocupând 13,3% în bazinul hidrografic Prut şi 16.1% în bazinul hidrografic Bârlad.  Celelalte zone ocupă suprafeţe mult mai reduse. Astfel, luciul de apă ocupă un procent de 1,19% în bazinul hidrografic Prut şi 0,26 în bazinul hidrografic Bârlad.

Resurse de apă

Resursele totale de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad însumează circa 3661 mil. m3/an, din care utilizabile sunt circa 960 mil. m3/an. Stocul de 3661 mil. mc/an, reprezintă circa 94% din totalul resurselor şi este format în principal de râurile Prut, Bârlad şi afluenţi ai acestora. Resursele de apă ale lacurilor naturale sunt foarte reduse.

În spaţiul hidrografic Prut – Bârlad există 72 acumulări importante (cu suprafața mai mare de 0,5 km2) din care 49 au folosinţă complexă şi însumează un volum util de 614,85 mil. m3.

Raportată la populația bazinului, resursa specifică utilizabilă este de 437,16 m3/loc/an, iar resursa specifică calculată la stocul disponibil teoretic (mediu multianual) se cifrează la 1667.12 m3/loc/an. Resursele de apă cantonate în arealul hidrografic Prut – Bârlad pot fi considerate reduse și neuniform distribuite în timp și spațiu.

Debite medii multianuale pentru principalele râuri din spațiul hidrografic sunt: r. Prut 105 mc/s (3.314 mil. mc/an) la confluenţa cu Dunărea, r. Jijia este de 10 mc/s (316 mil. mc/an), r. Bârlad la 11 mc/s (347 mil. mc/an) la confluenţa cu Siretul, r. Vaslui 1 mc/s (31,56 mil. mc/an) r. Tutova 1 mc/s (31,56 mil. mc/an).

Din lungimea totală a cursurilor de apă cadastrate din spațiul hidrografic Prut - Bârlad, cursurile de apă nepermanente reprezintă circa 80%.

În spațiul hidrografic Prut – Bârlad resursele subterane utilizabile sunt estimate la 251,4 mil. mc (7,97 mc/s) mil.m3, din care 34,7 mil. mc (1,1 mc/s) mil. m3 provin din surse freatice și 216,7 mil. mc (6,87 mc/s) mil.m3 din surse de adâncime.

Categorii de apă de suprafaţă

În spaţiul hidrografic Prut - Bârlad sunt identificate 417 râuri cu suprafeţe mai mari de 10 km2,  7 lacuri naturale cu suprafața mai mare de 0,5 km2, 1 lac natural puternic modificat, 72 de lacuri (acumulări şi un lac natural) cu suprafeţe mai mari de 50 ha și 262 iazuri.

Caracterizarea stării ecologice și chimice ale apelor bazinul PRUT – BÂRLAD

La nivelul spațiului hidrografic Prut – Bârlad au fost analizate și caracterizate din punct de vedere al stării/potențialului ecologic un număr de 322 corpuri de apă (228 naturale și 94 puternic modificate/artificiale) dintre care: 75 (32,89%) corpuri de apă sunt în stare ecologică bună, 16 (17,02%) corpuri de apă în potențial ecologic bun, restul de 231 (71,73%) fiind în stare ecologică moderată sau potențial ecologic moderat.

Pe categorii de corpuri de apă evaluarea stării ecologice și a potențialului ecologic este următoarea:

•	228 corpuri de apă naturale dintre care 75 (32,89%) sunt în stare ecologică bună și 153 (67,1%) corpuri de apă în stare ecologică moderată;

•	91 corpuri de apă puternic modificate dintre care 17 (18,68%) au potențial ecologic bun, 51 (56,04%) potențial ecologic moderat, iar pentru 23 (25,27%) corpuri de apă puternic modificate au evaluare nerelevanta;

•	3 (100%) corpuri de apă artificiale cu potențial ecologic moderat.

Spaţiul hidrografic Siret este situat în partea de est, nord est a ţării, delimitat de râul Siret, învecinându-se la vest cu bazinele Someş - Tisa, Mureş şi Olt, la sud cu bazinele Ialomiţa – Buzău, iar la est cu bazinul Prut (fig. 4.3).

Bazinul hidrografic Siret este situat în partea de est – nord - est a ţării fiind cel mai mare bazin hidrografic de pe teritoriul României Râul Siret este cel mai important afluent al Dunării, având un debit mediu multianual, la vărsare, de cca. 250 m3/s şi reprezintă cel mai mare bazin hidrografic de pe teritoriul României.

Bazinul hidrografic al râului Siret are o suprafaţă totală de 44.811 km2 din care 42.890 km2 pe teritoriul României .

Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic Siret ocupă integral judeţul Suceava, aproape integral judeţele Neamţ, Bacău şi Vrancea şi parţial judeţele Botoşani, Iaşi, Galaţi, Buzău, Covasna, Harghita, Bistriţa Năsăud, Maramureş.

Hidrografie

Suprafaţa totală a spațiului hidrografic Siret în România este de 28.116 km2 reprezentând o pondere de 11,8% din suprafaţa ţării. Reţeaua hidrografică cuprinde un număr de 735 cursuri de apă cadastrate, cu o lungime totală de 10.280 km şi o densitate medie de 0,36 km/km2. Pe teritoriul României, spaţiul hidrografic Siret cuprinde o parte a bazinului hidrografic Siret cu un număr de 735 cursuri de apă cadastrate.

Figura 4.3 Spaţiul hidrografic Siret

Caracterizarea stării ecologice și chimice ale apelor bazinului SIRET

La nivel de spațiului hidrografic Siret au fost analizate şi caracterizate din punct de vedere al stării/potenţialului ecologic un număr de 362 corpuri de apă  (333 naturale şi 29 puternic modificate/artificiale) dintre care:

•	230 corpuri de apă (reprezentând 69,06% din corpurile de apă naturale și 63,5% din 362 corpuri de apă) sunt în stare ecologică foarte bună şi bună şi 17 corpuri de apă (reprezentând 58,62% din corpurile de apă puternic modificate/artificiale și 4,7% din 362 corpuri de apă)  sunt în potenţial ecologic maxim şi bun; restul de 115 corpuri de apă au starea eologică / potențialul ecologic mai puțin decât bune;

•	333 corpuri de apă (reprezentând 100% din corpurile de apă naturale și 91,98% % din 362 corpuri de apă) sunt în stare chimică bună și 29 corpuri de apă (reprezentând 100% din corpurile de apă puternic modificate/artificiale și 8,02% din 362 corpuri de apă)  sunt în stare chimică bună.

Utilizarea terenului

Modul de utilizare a terenului în cadrul bazinului hidrografic Siret este influenţat de condiţiile fizico-geografice existente, cât şi de principalele activităţi economice dezvoltate pe această suprafaţă, și prezintă următoarea distribuţie:  58,29 % păduri, 12,17 % păşuni, 22,7% terenuri arabile, 0,59 % luciu de apă.

Suprafeţele ocupate de păduri şi arbuşti sunt predominate (58,29 %), sunt dezvoltate pe suprafeţe compacte si extinse, in zonele cu relieful înalt. Culturile perene si zonele agricole eterogene (12,17 %) au o dezvoltare relativ uniforma pe întreaga suprafaţa a bazinului. Suprafeţele ocupate de terenul arabil se întind pe partea de est a bazinului în zona de podiş şi de-a lungul luncii râului Siret în procent de 22,7 %.

Resurse de apă

Resursele totale de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Siret însumează cca. 6.868 mil.m3/an, din care resursele utilizabile sunt cca. 2.655 mil.m3/an. Acestea reprezintă cca. 38,6 % din totalul resurselor şi sunt formate în principal de râurile Siret, Moldova, Bistriţa, Trotuş şi afluenţii acestora.

În spaţiul hidrografic Siret există 21 lacuri de acumulare importante (cu suprafaţa mai mare de 0,5 km2), care au folosinţă complexă şi însumează un volum util de 1.206,121 mil.m3.

Raportată la populaţia bazinului, resursa specifică utilizabilă este de 1.025 m3/loc/an, iar resursa specifică calculată la stocul disponibil teoretic (mediu multianual) se cifrează la 2.651 m3/loc/an. Resursele de apă cantonate în arealul hidrografic Siret pot fi considerate moderate cantitativ  şi neuniform distribuite în timp şi spaţiu.

Debite medii  multianuale pentru principalele râuri din spațiul hidrografic Siret sunt:

- Râul Siret, are la intrarea în ţară  în secţiunea Siret un debit mediu multianual de 13,0 m3/s. Spre aval debitele cresc mai ales după principalele confluenţe. Astfel, la Lespezi (aval de confluenţa cu Suceava) este de 36,5 m3/s, la Drăgeşti (în aval de confluenţa cu Moldova) de 75,1 m3/s, la Răcătău (în aval de confuenţa cu Bistriţa) 140 m3/s, la Lungoci (în aval de confluenţa cu Trotuşul şi Putna) – 210 m3/s.

- Râul Moldova, pe care scurgerea apei şi a aluviunilor cresc în lungul său, astfel încât debitele medii anuale (valori multianuale) sunt: 3,75 m3/s la Fundu Moldovei, 7,56 m3/s la Prisaca Dornei, 18,1 m3/s la Gura Humorului, 35,5 m3/s la Tupilati şi aceeaşi valoare la Roman.

- Râul Bistriţa, este cel mai important afluent carpatic al râului Siret. Datorită faptului că bazinul său hidrografic drenează unităţile montane cele mai înalte din Carpaţii Orientali, scurgerea apei este bogată. Debitul mediu multianual este la vărsarea Bistriţei în Siret, de 62,5 m3/s.

- Râul Trotuş are debite medii multianuale de 0,773 m3/s la Lunca de Sus, 3,52 m3/s la Ghimeş Făget, 6,38 m3/s la Goioasa, 17,0 m3/s la Tg. Ocna, 25,1 m3/s la Oneşti şi 35,2 m3/s la Vrânceni.

Din lungimea totală a cursurilor de apă cadastrate din spaţiul hidrografic Siret, cursurile de apă nepermanente reprezintă circa 5,3.%.

În spaţiul hidrografic Siret resursele subterane sunt estimate la 700 mil.m3 (resursă utilizabilă),  din care 578 mil.m3 provin din surse freatice şi 122  mil.m3 din surse de adâncime.

Caracterizarea apelor de suprafaţă

În spaţiul hidrografic Siret sunt identificate 695 râuri cu suprafeţe mai mari de 10 km2 și  21 de lacuri de acumulare cu suprafeţe mai mari de 50 ha.

Râuri

Râul Siret, care face parte din categoria râurilor transfrontaliere, izvorăşte din Munţii Carpaţii Păduroşi şi după ce pătrunde pe teritoriul României colectează toţi afluenţii care coboară de pe versanţii estici ai Carpaţilor Orientali.

Siretul are o lungime totală de 647 km de la izvorul de sub Obcina Lungru şi până la vărsare în Dunăre, în apropiere de municipiul Galaţi (la Şendreni).

Râul Suceava – izvorăşte din munţii Obcinele Bucovinei (judeţul Suceava) şi se varsă în râul Siret în apropierea localităţii Liteni (judeţul Suceava), având o lungime de 173 km. Bazinul hidrografic al râului Suceava are o suprafaţă (pe teritoriul României) de 2.298 km2 şi cuprinde un număr de 72 cursuri de apă codificate. Principalii afluenţi ai râului Suceava sunt: Putna, Pozen, Suceviţa, Şomuz, Solca, Horait, Soloneţ, Hătnuţa, Dragomirna.

Râul Moldova – Râul Moldova are o lungime de 213 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 4299 kmp cu o altitudine medie de 674 m. Izvorăşte din extremitatea nordică a Obcinii Lucina – Mestăcaniş de la o altitudine de 1.116 m şi se varsă în  Siret aval de municipiul Roman (judeţul Neamţ), având o lungime de 213 km şi o suprafaţă de 4299 km2.

Principalii afluenţi ai râului Moldova sunt: Sadova, Moldoviţa, Suha, Humor, Suha Mică, Suha Mare, Râşca, Neamţ, Nemţişor, Topliţa.

Râul Bistriţa – izvorăşte din M-ţii Rodnei (judeţul Suceava) şi se varsă în Siret aval de municipiul Bacău; este cel mai mare afluent al râului Siret, are o lungime de 283 km şi culege apele unei reţele hidrografice codificate având un număr de 193 cursuri de apă. Bazinul hidrografic al râului Bistriţa are o suprafaţă de 7.039 km2.

Principalii afluenţi ai râului Bistriţa sunt: Dorna, Neagra, Borca, Sabasa, Bistricioara, Putna, Bicaz, Dămuc, Tarcău, Cracău, Români,Trebeş.

Râul Trotuş – izvorăşte din munţii Ciucului (judeţul Harghita) şi se varsă în râul Siret aval de oraşul Adjud (judeţul Vrancea). Are o lungime de 162 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 4.456 km2.  Dintre afluenţii Trotuşului cei mai importanţi sunt: Uzul, Slănicul, Oituzul, Caşinul, Tazlăul.

Râul Putna – izvorăşte din Munţii Vrancei şi se varsă în râul Siret în judeţul Vrancea. Are o lungime de 153 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 2480 km2. Reţeaua hidrografică cuprinde un nr. de 62 de cursuri de apă codificate. Dintre acestea cele mai importante sunt: Zăbala, Sturza, Milcov, Râmna, Năruja.

Râul Rm. Sărat – izvorăşte din Subcarpaţii de Curbură (judeţul Buzău) şi se varsă în râul Siret în zona Măicăneşti – Nămoloasa (judeţul Vrancea). Are o lungime de 137 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 1063 km2. Reţeaua hidrografică are un număr de 16 cursuri de apă codificate. Principalii afluenţi ai râului Râmnicu Sărat sunt: Greabăn; Coţatcu; Viroaga; Slimnic.

Lacuri naturale

În arealul spaţiului hidrografic Siret nu au fost identificate  lacuri naturalecu suprafaţa mai mică de 0,5 km2.

Spaţiul Hidrografic Dobrogea, Delta Dunării si Apele Costiere, sunt situate in partea de sud-est a ţării, fiind delimitate astfel:

- Spaţiul Hidrografic Dobrogea: la nord si nord – est de Delta Dunării, la est de apele costiere ale Mării Negre, la sud de graniţa cu Bulgaria, iar la vest de Fluviul Dunărea;

- Delta Dunării: la nord de graniţa cu Ucraina, la est de Marea Neagră, la sud si vest de Spaţiul Hidrografic Dobrogea;

- Apele Costiere: la nord de graniţa cu Ucraina, la est de Marea Neagra, la sud de graniţa cu Bulgaria iar la vest de Spaţiul Hidrografic Dobrogea şi Delta Dunării.

Din punct de vedere administrativ, Spaţiul Hidrografic Dobrogea şi Delta Dunării cuprind teritoriul a două judeţe, respectiv: Constanţa şi Tulcea.

Apele costiere româneşti ale Mării Negre sunt reprezentate de apele de suprafaţă situate între uscat şi distanţa de 1 milă marină faţă de cel mai apropiat punct al liniei de bază (linia de bază este definită prin 9 puncte situate în marea teritorială a României, fiind precizate în Legea nr. 17/1990 cu modificările şi completările ulterioare), fiind localizate între Chilia şi Vama Veche.

Bazinul hidrografic al Dunării ocupă circa 10% din suprafaţa continentului. Prin lungimea de 2.780 km, suprafaţa bazinului hidrografic de peste 801.463 km2 şi prin debitul mediu multianual de aproximativ 6500 m3/s, Dunărea, după Volga, este al doilea fluviu din Europa. 97,4% din suprafaţa României este situată în bazinul hidrografic al Dunării, ceea ce reprezintă 29% din suprafaţa bazinului Dunării, fiind ţara cu cea mai mare suprafaţă în bazinul Dunării. De asemenea 37,7% din lungimea Dunării se află pe teritoriul României. Datorită repartiţiei elementelor fizico-geografice cât şi caracterului regimului hidrologic, Dunărea se împarte în trei sectoare: Dunărea superioară (izvor - Viena), Dunărea mijlocie (Viena – Porţile de Fier) şi Dunărea inferioară (Porţile de Fier – Marea Neagră). Cursul inferior al Dunării inferioare formează graniţa de stat a României cu Serbia şi Bulgaria.

Figura 4.4 Fluviul Dunărea, Delta Dunării, Spațiul Hidrografic Dobrogea și Apele Costiere

Afluenţii importanţi ai Dunării sunt reprezentaţi de râurile balcanice Timoc, Lom, Ogosta, Iscar, Vit, Osam şi Iantra pe malul drept şi Jiu, Olt, Vedea şi Argeş, Ialomiţa, Siretul şi Prutul, pe malul stâng. Resursele de apă ale Dunării în secţiunea Baziaş sunt de 175,6 miliarde m3 din care 30 miliarde m3 sunt resurse tehnic utilizabile.

Utilizarea terenului

Modul de utilizare a terenului Spaţiului Hidrografic Dobrogea este influenţat de condiţiile fizico-geografice, cât şi de factorii antropici, şi prezintă următoarea distribuţie: 20,33% păduri, 1,02% păşuni, 71,09% terenuri arabile, 2,49% luciu de apă, etc.

În Delta Dunării pădurile ocupă un procent de 11,66%, păşunile 1,3%, terenul arabil 12,70%, iar luciul de apă reprezintă cel mai mare procent, 73,14%.

Resurse de apă

Resursele totale de apă de suprafaţă la nivelul Fluviului Dunărea (sectorul Chiciu – Isaccea), Deltei Dunării şi Spaţiului Hidrografic Dobrogea însumează cca. 404.136,4 mil.m3/an, din care resursele utilizabile sunt cca. 51.380,8 mil.m3/an. Acestea reprezintă cca. 12,71% din totalul resurselor şi sunt formate în principal de Fluviul Dunărea.

În Spaţiul Hidrografic Dobrogea există 4 lacuri de acumulare importante (cu suprafaţa mai mare de 0,5 km2), care au folosinţă complexă şi însumează un volum util de 24,45 mil.m3.

Raportată la populaţia Deltei Dunării şi Spaţiului Hidrografic Dobrogea, resursa specifică utilizabilă este de 53.138 m3/loc/an, iar resursa specifică calculată la stocul disponibil teoretic (mediu multianual) se cifrează la 417.961 m3/loc/an. Resursele de apă cantonate în Spaţiul Hidrografic Dobrogea pot fi considerate reduse şi neuniform distribuite în timp şi spaţiu.

Debitele medii multianuale pentru principalele râuri din Spaţiul Hidrografic Dobrogea sunt: 0,486 m3/s – Taiţa, 0,632 m3/s – Casimcea, 0,305 m3/s – Topolog, etc.

Din lungimea totală a cursurilor de apă cadastrate la nivelul Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobogea şi Apelor Costiere, cursurile de apă nepermanente reprezintă circa 6%.

În Spaţiul Hidrografic Dobrogea resursele subterane sunt estimate la 2.090,818 mil.m3, din care 372,27 mil.m3 provin din surse freatice şi 1.718,548  mil.m3 din surse de adâncime.

Caracterizarea apelor de suprafaţă

Categoriile de ape de suprafaţă considerate sunt fluviul Dunărea şi lacurile de acumulare Porţile de Fier I şi II.

Fluviul Dunărea

Regimul hidrologic al fluviului Dunării este relativ uniform; raportul între debitul minim şi debitul maxim este de 1/10, comparativ cu regimul cursurilor de ape interioare pentru care raportul amintit anterior variază intre 1/200 şi 1/2000.

Porţile de Fier

Lacul Porţile de Fier a fost realizat în anul 1972 şi are un volum de 2100 milioane m3 şi lacul Porţile de Fier II a fost dat în folosinţă în anul 1986 şi are un volum de 800 milioane m3. Aceste lacuri au timpi de retenţie < 1 zi.

Caracterizarea generală a Deltei Dunării Delta Dunării, cea mai tânără unitate geografică din România (primul embrion apărând acum 12.000 ani) şi a doua mare unitate deltaica din Europa (după Delta râului Volga) reprezintă un complex unic de ecosisteme. În Delta Dunării se disting pe de o parte formele pozitive de relief, constituite din promontoriile platoului Bugeacului, grindurile fluviale, formaţiunile de acumulare litorală formate prin juxtapunerea a numeroase cordoane litorale vechi (grindurile marine) şi cordoanele litorale actuale, iar pe de altă parte formele negative de relief acoperite de apă, care alcătuiesc reţeaua hidrografică a Deltei.

Delta Dunării se întinde pe o suprafaţă de 4.757 km2, reprezentand o pondere de 2% din suprafaţa ţării. Reţeaua hidrografică existentă în Delta Dunării este reprezentată de cele trei braţe ale Fluviului Dunărea, cu o lungime totală de 290 km şi o densitate medie de 0,06 km/km2. În afara celor trei braţe ale Fluviului Dunărea, există o reţea de canale, gârle, sahale, japşe şi periboine, necadastrate, ce fac legătura între lacurile deltaice şi cele trei braţe ale Fluviului Dunărea.

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se întinde pe teritoriul românesc pe o suprafaţă de 5.800 km2, iar pe teritoriul ucrainean pe o suprafaţă de 465 km2 . Componentele Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pe teritoriul românesc sunt reprezentate de:

- 3.510 km2 delta propriu-zisă (sectorul românesc);

- 1.145km2 - complexul lacustru Razim-Sinoie;

- 1.030 km2 - apele marine (până la izobata de – 20 m cu extremitate sudică, Capul Midia);

- 13 km2 albia Dunării între Cotul Pisicii şi Isaccea (pe teritoriul României);

- 102 km2 lunca inundabilă a Dunării între Isaccea şi Tulcea.

Prin urmare, particularităţile circulaţiei apei depind de structura unităților geografice teritoriale. Apele ajung în deltă din:

- braţul Chilia prin canalele: Sireasa, Şontea, Pardina;

- braţul Sf. Gheorghe prin LTICov;

- braţul Sulina prin canalele laterale.

Caracterizarea stării ecologice și chimice ale fluviului DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, spaţiului hidrografic DOBROGEA şi apelor costiere

La nivel Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere, din cele 115 corpuri de apă au fost analizate şi caracterizate din punct de vedere al stării/potenţialului ecologic 93 (81%) corpuri de apă (79 naturale (69%) şi 14 puternic modificate/artificiale (12%)), dintre care: 57 (61%) corpuri de apă sunt în stare ecologică bună şi  8 (9%) corpuri de apă  în potenţial ecologic maxim şi bun. Restul de 22 CA sunt lacuri cu folosinta piscicola si lacuri terapeutice, pentru care starea ecologică a fost considerată nerelevantă si deci neaplicabilă, acestor categorii de CA cu situaţie particulară, pană la definirea unor obiective de mediu specifice.

La nivel Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere, toate cele 115 corpuri de apă au fost analizate şi caracterizate din punct de vedere chimic , din care 112 (97%) corpuri apă ating starea chimică bună şi 3 (3%) corpuri de apă nu ating starea din punct de vedere chimic.

# 4.1 Judeţul Botoşani

- AER

Dioxid de sulf (SO2)

În anul 2013 emisiile totale SOx au fost de 115,603 Mg rezultate preponderent din arderi pentru încălzire rezidenţială şi preparare hrană (95%), încălzire comercială şi instituţională (3%).

Emisiile de SOx din 2013 au crescut datorită includerii în inventar a unui număr mai mare de primării (10 primării în anul 2012 şi 42 în anul 2013).

Figura  4.1.1  Emisii anuale de SOx

Oxizi de azot (NOx)

În anul 2013 emisiile totale NOx au fost de 1.335,530 Mg, rezultate preponderent din traficul rutier (68%), arderi pentru încălzire rezidenţială şi preparare hrană (24%), încălzire comercială şi instituţională (7%). Emisiile totale de NOx au scăzut faţă de anul precedent cu 53,06% datorită reducerii emisiilor din traficul rutier.

Figura 4.1.2   Emisii anuale de NOx

În anul 2013 cantitatea de energie produsă in cogenerare de SC MODERN CALOR SA a fost de 135.807 MWh din care energie termică 73.940 Mwh şi energie electrică 61.867 MWh.

La nivelul anului 2013, monitorizarea calităţii aerului s-a realizat astfel:

- prin măsurători continue ale stației automate de fond urban, pentru următorii poluanţi: SO2, O3, COV-BTEX şi PM10;

- măsurători gravimetrice – pentru pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5);

- calitatea precipitaţiilor în punctul APM Botoşani, cu următorii poluanţi monitorizaţi: pH, conductivitate, alcalinitate/aciditate, duritate, SO42-, NO2-, NO3-, NH4-, Cl-, Ca2+ şi Mg2+.

Staţia de fond urban, destinată evaluării calităţii aerului se află la distanţă suficientă faţă de sursele punctuale sau mobile, este plasată în zonă rezidenţială cu densitate mare de populaţie.

Dioxidul de azot

În anul 2013 nu s-au efectuat – măsurători continue, prin intermediul Staţiei automate de monitorizare a calităţii aerului (la Botoşani), analizorul de NOx fiind defect.

Dioxidul de sulf

La indicatorul dioxid de sulf, valorile înregistrate au fost mult sub valoarea limită orară (350.μ/m3), dar şi sub valoarea limită zilnică (125 μg/m3) pentru protecţia sănătăţii umane, conform Legii nr. 104/2011, privind Calitatea Aerului.

Nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de alertă de 500 μg/m3, măsurat timp de 3 ore consecutive.

Pulberi în suspensie

În anul 2013, frecvenţa depăşirii valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane la PM10 (50 μg/m3) a fost de 6,86% şi de 14,09% pentru PM10 nefelometric. Pe parcursul anului 2013 s-au înregistrat 23 de depăşiri la pulberile în suspensie determinate prin metoda gravimetrică.

Depăşirile întâlnite s-au datorat: traficului rutier, lucrărilor la carosabil, funcţionării centralelor termice şi a condiţiilor meteorologice (calm atmosferic), care au favorizat menţinerea poluanţilor aproape de sol.

În anul 2013 nu s-au produs poluări accidentale, cu impact major asupra mediului şi cetăţenilor.

- SOL

Conform datelor furnizate de Direcția pentru Agricultură a județului Botoşani, evoluţia repartiţiei pe categorii de folosinţă a terenurilor, în perioada 2008 ÷ 2013, se prezintă astfel:

Tabel 4.1.1  Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe categorii de folosinţă

În raport cu pretabilitatea la culturi de câmp, terenul arabil se grupează în 6 clase de pretabilitate care ţin cont de natura şi intensitatea factorilor restrictivi pentru producţie. Situaţia din judeţul Botoşani, în anul 2013, este prezentată mai jos:

Tabelul 4.1.2 Situația terenurilor agricole în funcție de tipurile de soluri din județul Botoșani

În cursul anului 2013, în judeţul Botoşani nu s-au produs poluări accidentale sau accidente majore de mediu care să conducă la contaminarea solului.

# 4.2 Judeţul Maramureş

- AER

Dioxid de sulf (SO2)

În anul 2013, din inventarul emisiilor de poluanți în atmosferă la nivelul județului Maramureș, nu au rezultat emisii de SO2. Evoluţia emisiilor anuale de dioxid de sulf în atmosferă în ultimii zece ani este prezentată în tabelul 4.2.1:

Tabel 4.2.1 Emisii anuale de dioxid de sulf

Oxizi de azot (NOx)

Principalele surse de emisii de oxizi de azot sunt arderile în instalaţii rezidenţiale şi traficul rutier. În anul 2013 a rezultat, din inventarul emisiilor de poluanți în atmosferă la nivelul județului Maramureș, o emisie de 3107,87 tone de oxizi de azot. Evoluţia emisiilor anuale de oxizi de azot în atmosferă în ultimii zece ani este prezentată în tabelul 4.2.2:

Tabel 4.2.2   Emisii anuale de oxizi de azot

Pulberi în suspensie

Principalele surse de emisie de pulberi provin din sectorul de arderi rezidenţiale (centralele termice care utilizează în special ca tip de combustibil lemnul și deşeurile de lemn) şi sectorul de producţie de mixturi asfaltice şi asfaltare drumuri şi de prelucrare a lemnului. S-au inventariat emisii de pulberi şi din traficul rutier, dar sunt mult mai mici comparativ cu celelalte sectoare de activitate.

La nivelul anului 2013 s-au inventariat 8104 tone de emisii de pulberi totale în suspensie (22,6% din industrie şi 77,4% din combustia rezidenţial-instituţională, inclusiv emisiile provenite din arderea lemnului de foc în gospodăriile populaţiei).

Evoluţia emisiilor anuale de pulberi totale în suspensie în perioada 2004 ÷ 2013 este prezentată în tabelul 4.2.3:

Tabel 4.2.3 Emisii de pulberi în suspensie

Supravegherea calităţii aerului în aglomerarea Baia Mare s-a realizat prin 5 staţii automate şi printr-o reţea manuală de monitorizare.

Datele statistice pentru anul 2013 înregistrate în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din aglomerarea Baia Mare sunt prezentate în tabelul 4.2.4.

Tabel 4.2.4 Date relevante privind funcţionarea reţelei automate de monitorizare a calităţii aerului în aglomerarea Baia Mare – anul 2013

Oxizi de azot

Faţă de valoarea limită prevăzută în Legea 104/2011, pentru un timp de mediere de 1 an (VLE = 40 μg/m3), concentraţiile medii anuale înregistrate în anul 2013 s-au situat între 6,4 μg/m3 la staţia MM3 şi 22,9 μg/m3 la staţia MM1. Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită orare sau anuale, menţinându-se aceeaşi tendinţă de evoluţie ca şi în anul anterior.

Dioxidul de sulf

Raportat la valorile limită prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru dioxid de sulf (350 μg/m3 pentru concentraţii medii orare şi 125 μg/m3 pentru concentraţii medii zilnice), în anul 2013, nu s-au înregistrat depăşiri în cele 5 staţii.

Valorile medii anuale determinate au fost cuprinse între 4,1 μg/m3 la staţia MM2 şi 7,2 μg/m3 la staţia MM1.

Pulberi în suspensie

În anul 2013 s-au efectuat determinări de PM10, în sistem automat şi gravimetric, la toate staţiile şi de PM2,5 în sistem gravimetric la staţia MM2.

Perioadele cu lipsă de date se datorează problemelor tehnice apărute pe parcursul anului la cele 5 staţii. Începând cu luna iunie 2013 staţiile MM4 și MM5 nu au mai funcționat, acestea fiind oprite pe perioadă nedeterminată.

Valorile medii anuale pentru PM10, rezultate din măsurările prin metoda nefelometrică, s-au situat între 21,3 μg/m3 la staţia MM2 şi 27,2 μg/m3 la staţia MM5, neînregistrându-se depăşiri ale valorii limită anuale.

La determinările de PM10 prin metoda gravimetrică, valorile medii anuale s-au situat între 20,1 μg/m3 la staţia MM2 şi 27,1 μg/m3 la staţiile MM3 și MM5, neînregistrându-se depăşiri ale valorii limită anuale.

Valori ale concentraţiilor medii zilnice mai mari decât valoarea limită de 50 μg/m3 s-au înregistrat, în principal, datorită arderilor rezidenţiale de combustibil pentru încălzire, numai în sezonul rece.

Faţă de cele 35 valori ale concentraţiilor medii zilnice mai mari decât valoarea limită de 50 μg/m3 acceptate, nu s-au înregistrat depăşiri (staţia MM1 – 6 depăşiri; staţia MM2 – 7 depăşiri; staţia MM3 – 30 depăşiri; staţia MM4 – fără depăşiri; staţia MM5 – 5 depăşiri).

În anul 2013 nu s-au produs poluări accidentale, cu impact major asupra mediului şi cetăţenilor.

- SOL

Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe clase de folosinţă în judeţul Maramureş în perioada 2009 ÷ 2013 este prezentat în tabelul 4.2.5.

Tabel 4.2.5 Repartiția terenurilor agricole pe clase de folosințe în județul Maramureș

Faţă de anul 2012, s-a constatat o uşoară îmbunătăţire a suprafeţei, conform clasificării pe categorii de folosinţă din totalul agricol, acest fapt având un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

În anul 2013, în județul Maramureș nu au avut loc poluării accidentale ale solului.

# 4.3 Judeţul Satu Mare

- AER

Dioxid de sulf (SO2)

În anul 2013 în judeţul Satu Mare la elaborarea inventarului de emisii în baza factorilor Corinair s-a obţinut un total de 408,5 tone SO2 emis, față de 108,3 tone în anul 2012.

Tabel 4.3.1 Cantităţile anuale de dioxid de sulf

Principalele activităţi în urma cărora rezultă cantităţi însemnate de emisii de dioxid de sulf, sunt activităţile referitoare la transportul rutier, arderi în industria de prelucrare şi de la instalații de ardere neindustriale.

Oxizi de azot (NOx)

Cantităţile totale de emisii de oxizi de azot pe anul 2013 sunt 3.014 tone/an din care 1.346 tone provin din traficul rutier.

Tabelul  4.3.2.  Cantităţile anuale de oxizi de azot (tone/an)

La nivelul anului 2013, calitatea aerului în judeţul Satu Mare a fost monitorizată prin intermediul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului care fac parte din Reţeaua Națională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

În municipiul Satu Mare s-a amplasat o staţie de fond urban în 2008 – SM1, iar în anul 2009 s-a amplasat o staţie de fond suburban / trafic în municipiul Carei - SM2.

Dioxid de sulf (SO2)

La Satu Mare, staţia SM1 s-a obţinut valoarea medie anuală de 6,58 μg/m3, cu o captura de date de 80,0% Valorile de la staţia SM2 prezintă o captură de date de 40,8%, valoarea medie anuala este de 5,61 μg/m3. Captura mică se datorează defecţiunii analizorului de SO2, stația SM2 a fost oprită din data de 28.07.2013.

Oxizi de azot (NOx)

Concentraţia medie anuală determinată la SM1 este de 17,91 μg/m3 obţinută cu o captură de date de 13,30%, iar la SM2 valoarea medie este 10,98 μg/m3 cu o captura de date de 40,5%. Captura mică se datorează defecţiunii analizorului de NOx, în stația SM1 analizorul este defect din 11.03.2013, iar stația SM2 a fost oprită din data de 28.07.2013.

Pulberi în suspensie

Pulberile în suspensie fracţiunea PM10 sunt determinate prin ambele staţii de monitorizare, fracţiunea de pulberi în suspensie PM2,5 este determinată doar la staţia SM1 Satu Mare.

La PM2,5 gravimetric la o captură de date de 76,7%, valoarea medie anuală este de 15,08 μg/m3. Valoarea maximă determinată gravimetric este de 44,65 μg/m3, în data de 18 decembrie 2013. Pulberile în suspensie fracţiunea de 10 μm prelevate la staţia SM1 s-a înregistrat o captura de date de 67,10%. În municipiul Carei, la staţia SM2 din cauza defecțiunii prelevatorului s-a înregistrat o captura de date de 28,2%, la nefelometrie cu valoarea medie anuală de 19,28 μg/m3, gravimetric se obţine o captură de date de 35,3% cu valoarea medie anuală de 24,19 μg/m3. Valoarea maximă gravimetrică obținută este de 48,53 μg/m3 la stația SM1, în data de 27.01.2013. situaţie similară se constată şi la staţia SM2- Carei, cu valoarea maximă gravimetrică obținută de 48,53 μg/m3 în data 28.01.2013.

În anul 2013 pe teritoriul judeţului nu au avut loc accidente majore de mediu care să afecteze calitatea aerului.

- SOL

Repartiţia solurilor judeţului Satu Mare pe categorii de folosinţă specifice terenurilor agricole cuprinde: terenuri arabile, păşuni, fâneţe, vii şi livezi.

În judeţul Satu Mare s-a înregistrat în anul 2013 o suprafaţă agricolă de 318.454 ha.

Terenurile arabile şi pajiştile au ponderea cea mai mare din suprafaţa terenului agricol, respectiv 72,2% şi 24,44%.

Tabel 4.3.3 Categorii de folosinţă în judeţul Satu Mare

Sursa: Direcția pentru Agricultură Satu Mare

În anul 2013 nu s-au înregistrat poluări majore de mediu şi nici poluări accidentale.

# 4.4 Judeţul Suceava

- AER

Dioxid de sulf (SO2)

Evoluţia emisiilor totale de dioxid de sulf inventariate în judeţul Suceava în perioada 2011-2013, este prezentată în tabelul 4.4.1.

Tabel 4.4.1 Emisii anuale de dioxid de sulf (t/an)

| An | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1.242 | 1.414 | 853 |

În anul 2013, un procent de 75,7% din emisiile totale de SO2 din judeţ sunt rezultate din activitatea cod NFR 1.A.1.a „Producerea energiei electrice şi termice”, adică din instalaţia de ardere a huilei aparţinând SC TERMICA SA Suceava (CET Suceava).

Variabilitatea inter-anuală a emisiilor totale de SO2 este dată în principal de fluctuaţia cantităţilor anuale de huilă utilizate la CET Suceava şi de conţinutul de sulf al acesteia, având în vedere contribuţia majoră a acestei instalaţii la totalul emisiilor de SO2 din judeţ. Scăderea emisiilor de SO2 în anul 2013, faţă de anul 2012, se datorează faptului că SC TERMICA SA Suceava (CET pe huilă) a funcţionat doar până în aprilie 2013.

Oxizi de azot (NOx)

Evoluţia emisiilor totale de oxizi de azot inventariate în judeţul Suceava în perioada 2011 ÷ 2013, este prezentată în tabelul 4.4.2:

Tabel 4.4.2  Emisii anuale de oxizi de azot

| An | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 5.722 | 5.783 | 4.448* |

* în 2013 s-a schimbat modul de estimare a emisiilor din trafic faţă de 2012, cel actual fiind corelat în mod direct cu număr de kilometri parcurși, raportaţi de RAR, pe tip de vehicule, la nivelul judeţului Suceava, aşa încât a scăzut mult emisia anuală de NOx din traficul rutier estimată pentru anul 2013, faţă de anul anterior.

Ponderea majoră în emisiile totale de NOx o deţin emisiile din transportul rutier (din gazele de eşapament), reprezentând aprox. 65% din valoarea totală pe judeţ în anul 2013, din care cca. 55% se datorează traficului greu.

Alte activităţi care au contribuit la emisiile totale de NOx în anul 2013 sunt:

- instalaţii de ardere rezidenţiale, cod NFR 1.A.4.b.i., cu 14% din total judeţ;

- producerea energiei electrice şi termice în instalaţiile de ardere ale SC TERMICA SA Suceava, cod NFR 1.A.1.a, cu 8,5% din total judeţ;

- arderi în industrii de fabricare şi construcţii - alte surse staţionare, cod NFR 1.A.2.f.i., cu 5,7% din total;

- echipamente şi utilaje mobile nerutiere în industrii prelucrătoare şi construcţii, cod NFR 1.A.2.f.ii., cu 4% etc.

Pulberi în suspensie

Circa 96% din totalul emisiilor de pulberi totale inventariate pe anul 2013 la nivelul judeţului, respectiv circa 90% din totalul pulberilor PM10 şi respectiv circa 96% din totalul PM2,5, provin din instalaţiile rezidenţiale pentru încălzire şi gătit (surse de arie), incluse la cod NFR 1.A.4.b.i., preponderent din arderea lemnului. Contribuţia emisiilor din transportul rutier a fost de circa 2,3% în cazul pulberilor PM10, respectiv 2% la fracţia PM2,5.

Tabel 4.4.3 Cantităţi de pulberi emise în aer

| An | Pulberi totale | Pulberi PM2,5 | Pulberi PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 3.843 | 3.674 | 3.887 |
| 2012* | 1.387 | 1.246 | 1.284 |
| 2013 | 4.606 | 4.378 | 4.680 |

* Valorile mai mici ale emisiilor de pulberi din anul 2012, se datorează neraportării în anul 2012 de către cca. 2/3 din primăriile din judeţ a consumurilor de lemne de populaţia din localităţile respective (preponderent din rural).

În anul 2013 monitorizarea calităţii aerului în judeţul Suceava s-a realizat în cele patru staţii automate de monitorizare aparţinând Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, la următorii poluanţi reglementaţi prin Legea nr. 104/2011 şi parametri meteorologici:

- Staţia de fond urban SV1: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), toluen, etilbenzen,o-, m-, p-xileni, pulberi în suspensie PM2,5 (gravimetric), PM10 (gravimetric şi automat) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

- Staţia de tip industrial SV2: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NO2, NOx), pulberi în suspensie PM10 (gravimetric) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

- Staţia de tip trafic SV3: oxizi de azot (NO, NO2, NOx), pulberi în suspensie PM10 (gravimetric şi automat) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, precipitaţii);

- Staţia de fond regional EM-3: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NO2, NOx), ozon (O3), pulberi în suspensie PM10 (gravimetric) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Dioxid de sulf (SO2)

Măsurătorile din anul 2013 la dioxid de sulf au indicat o calitate a aerului de la excelentă la bună în staţiile SV2 Suceava şi excelentă la EM3 Poiana Stampei.

Oxizi de azot (NOx)

Măsurătorile din anul 2013 la dioxid de azot au indicat o calitate a aerului de la excelentă la bună în staţiile SV2 Suceava şi SV3 Siret şi excelentă la EM3 Poiana Stampei.

Pulberi în suspensie

În ceea ce priveşte pulberile în suspensie cele mai mari valori de concentraţii medii zilnice de PM10 s-au înregistrat în staţia SV2 de tip industrial. Concentraţiile medii zilnice de PM10 înregistrate în sezonul rece (octombrie-martie) au fost mai mari decât cele din sezonul cald (aprilie - septembrie), concentraţiile mai mari decât VL fiind înregistrate în sezonul rece în toate cele 4 staţii de monitorizare din judeţ, exceptând o singură valoare măsurată la SV2, de 51,97 (g/m3, care a fost înregistrată în 29.07.2013, în condiţiile calmului atmosferic şi a lipsei precipitaţiilor, fenomene meteorologice care au favorizat acumularea şi stagnarea pulberilor în atmosferă în zona staţiei SV2.

Nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (40 (g/m3) în nici o staţie de monitorizare, cea mai mare medie anuală, de 29,1 (g/m3 fiind înregistrată la SV2.

În anul 2013 pe teritoriul judeţului nu au avut loc accidente majore de mediu care să afecteze calitatea aerului.

- SOL

Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în judeţul Suceava, în perioada 2009 ÷ 2013 este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel 4.4.4  Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe

| Categoria de folosinţă | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Arabil | 181.127 | 180.972 | 180.678 | 180.372 | 180.240 |
| Păşuni | 91.167 | 91.596 | 90.274 | 90.570 | 90.547 |
| Fâneţe şi pajişti naturale | 74.394 | 74.136 | 73.960 | 74.053 | 73.898 |
| Livezi | 2.801 | 2.776 | 3.008 | 2.810 | 2.959 |
| TOTAL AGRICOL | 349.489 | 349.480 | 347.920 | 347.805 | 347.644 |

Sursa: Direcția pentru Agricultură Suceava

Sub aspectul deteriorării solurilor la nivelul anului 2013, zonele critice sunt cele afectate de eroziune în adâncime şi alunecări active, cum ar fi zona Todireşti - Dealul Osoi, ce face parte din monitoringul de ordinul II.

În anul 2013 nu s-au înregistrat poluări majore de mediu şi nici poluări accidentale.

# 4.5 Judeţul Tulcea

- AER

Dioxid de sulf (SO2)

În anul 2013, cantitatea de SO2 emis în atmosferă (cantitate rezultată din calcul conform metodologiei CORINAIR 2009), a fost 9.137  tone din care:

- arderi în energetică și industrii de transformare			       2.069 t;

- instalaţii de ardere neindustriale					       4,909 t;

- arderi în industria de prelucrare					       0,411 t;

- procese de producţie							       0,349  t.

Figura  4.5.1  Evoluţia emisiilor de SO2

Se remarcă o scădere a emisiilor de SO2 cu 6,9% faţă de anul anterior. Această scădere este datorată în special utilizării gazului natural în locul combustibililor lichizi.

Oxizi de azot (NOx)

Emisiile de NOx provin îndeosebi din:

- arderi în energetică şi industria de transformare 		19%;

- instalaţii de ardere neindustriale				27%;

- arderi în industria de prelucrare 				  7%;

- transport rutier 							32%;

- surse mobile şi utilaje 						15%.

Figura  4.5.2  Evoluţia emisiilor de NOx

În anul 2013, se remarcă o scădere a emisiilor de NOx cu 3,3% faţă de anul anterior. O cauză a acestei scăderi este utilizarea arzătoarelor cu NOx redus la CAF-ul de la SC Energoterm SA Tulcea.

La nivelul judeţului Tulcea funcționează  trei staţii automate de monitorizare a calităţii aerului ce fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) ,  amplasate în concordanţă cu criteriile stabilite de directivele europene privind calitatea aerului, în vederea protecţiei sănătăţii umane, a vegetaţiei şi ecosistemelor pentru a evalua influenţa diferitelor tipuri de surse de emisii poluante.

Acestora li se adaugă echipamente de laborator utilizate pentru măsurarea concentraţiilor de metale grele: plumb (Pb), cadmiu (Cd), arsen (As), nichel (Ni), concentraţiilor de particule în suspensie din aerosoli şi din depuneri (PM10).

Tabel 4.5.1 Stații de monitorizarea a calității aerului

| Tip stație | Număr de stații | Localizare |
| --- | --- | --- |
| Trafic | 1 | Stația este amplasata la cca 10 m de intersecția străzilor Isaccei, 1848 si Victoriei, intersecție cu trafic rutier intens |
| Industrial | 1 | Stația este amplasată la cca 1 km față de platforma industriala Tulcea Vest, în curtea SC Transport Public SA. |
| Suburban/trafic | 1 | Stația este amplasată pe DN 22 la ieșirea din orașul Isaccea |

Dioxid de sulf (SO2)

Determinarea nivelului de poluare a aerului cu dioxid de sulf, s-a efectuat în anul 2013, prin monitorizarea continuă la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului TL1 – Ciuperca Trafic, TL2-Transport Public si TL3-Isaccea.

Măsurătorile pentru dioxidul de sulf efectuate în municipiul Tulcea, relevă următoarele aspecte:

- Nu s-au semnalat probleme deosebite, valorile orare înregistrate încadrându-se  în anul 2013 sub valoarea limită (350 μg/m3);

- Mediile anuale la cele trei staţii s-au situat sub VL pentru ecosisteme de 20 µg/m3;

- Nu s-au înregistrat depăşiri ale pragului de alertă de 500 µg/m3 la nici o staţie de monitorizare.

Oxizi de azot (NOx)

Determinarea nivelului de poluare a aerului cu dioxid de azot, s-a efectuat în anul 2013, prin monitorizarea continuă la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului TL2 Transport Public și TL3 Isaccea.

Valorile medii orare pentru NO2 s-au încadrat sub valoarea limită orară de 200 µg/m3.

Din analiza determinărilor de NO2, se constată că în anul 2013 nu au fost înregistrate depăşiri a pragului de alertă de 400 µg/m3 şi nici a VL anuale de 40 µg/m3.

Pulberi în suspensie

În anul 2013, s-au efectuat măsurători de PM10 la două staţii automate  de monitorizare a  calităţii aerului situate în județul Tulcea și anume: TL1 Ciuperca – staţie de trafic și TL3  Isaccea, în paralel cu determinările gravimetrice.

Valoarea limită anuală şi orară pentru protecţia sănătăţii nu a fost depăşită în nici una din staţiile automate  de monitorizare a  calităţii aerului situate în județul Tulcea.

În anul 2013 pe teritoriul judeţului nu au avut loc accidente majore de mediu care să afecteze calitatea aerului.

- SOL

Tabelul 4.5.2  prezintă repartiţia solurilor pe diferite categorii de folosinţe.

Tabel 4.5.2  Repartiţia solurilor pe categorii de folosinţe

| Anul | Categoria de folosinţă (ha) |
| --- | --- |
|  | Arabil | Păşuni şi fâneţe | Vii | Livezi | TOTAL AGRICOL |
| 2008 | 291.923 | 62.806 | 8.202 | 1.010 | 363.941 |
| 2009 | 294.039 | 60.688 | 8.202 | 1.012 | 363.941 |
| 2010 | 291.866 | 62.980 | 8.274 | 821 | 363.941 |
| 2011 | 294.039 | 60.869 | 8.202 | 831 | 363.941 |
| 2012 | 194.039 | 60.869 | 8.202 | 831 | 363.941 |
| 2013 | 294.180 | 60.869 | 8.102 | 790 | 363.941 |

Sursa: Direcția pentru Agricultură a județului Tulcea

În anul 2013 nu s-au înregistrat poluări majore de mediu şi nici poluări accidentale.

# II. UCRAINA

Informațiile privind caracterizarea existentă a mediului din Ucraina sunt luate din documentele aflate pe website-urile http://eng.menr.gov.ua/index.php/normbaza și

http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=91651

- AER

În ultima perioadă, în Ucraina a existat o reducere a substanţelor poluante în atmosferă datorită crizei economice şi a recesiuni. Cu toate acestea, ţara a luat măsuri importante pentru protecţia calităţii aerului, reducând astfel emisiile de gaze cu efect de seră (figura 4.6.1).

Figura 4.6.1 Variaţia emisiilor în atmosferă pe unitatea PIB, 1990 ÷ 2009

În ceea ce priveşte variaţia emisiilor de poluanţi în atmosferă, aproximativ 62% din substanţele poluante provin din emisiile industriale şi restul din surse staţionare (tabelul 4.6.1).

Surse staţionare şi mobile

Tabelul 4.6.1 Variaţia emisiilor de poluanţi atmosferici proveniţi din surse staţionare şi mobile pentru anii 2000 ÷ 2011

| An | Cantitatea de emisii de substanțe poluante (mii tone) | Emisii de dioxid de carbon (milioane tone) |
| --- | --- | --- |
|  | Total | Surse staţionare | Surse mobile | Total | Surse staţionare | Surse mobile |
| 2000 | 5.908,6 | 3.959,4 | 1.949,2 | … | … | … |
| 2001 | 6.049,5 | 4.054,8 | 1.994,7 | … | … | … |
| 2002 | 6.101,9 | 4.075,0 | 2.026,9 | … | … | … |
| 2003 | 6.191,3 | 4.087,8 | 2.103,5 | … | … | … |
| 2004 | 6.325,9 | 4.151,9 | 2.174,0 | 126,9 | 126,9 | … |
| 2005 | 6.615,6 | 4.464,1 | 2.151,5 | 152,0 | 152,0 | … |
| 2006 | 7.027,6 | 4.822,2 | 2.205,4 | 178,8 | 178,8 | … |
| 2007 | 7.380,0 | 4.813,3 | 2.566,7 | 218,1 | 184,0 | 34,1 |
| 2008 | 7.210,3 | 4.524,9 | 2.685,4 | 209,4 | 174,2 | 35,2 |
| 2009 | 6.442,9 | 3.928,1 | 2.514,8 | 185,2 | 152,8 | 32,4 |
| 2010 | 6.678,0 | 4.131,6 | 2.546,4 | 198,2 | 165,0 | 33,2 |
| 2011 | 6.877,3 | 4.374,6 | 2.502,7 | 227,7 | 202,2 | 25,5 |

Cei mai mari poluatori din Ucraina, ale căror emisii de poluanți depășește 100 de mii de tone, sunt în număr de 14 oraşe. Cantitatea totală de emisie de poluanţi în atmosferă din aceste oraşe reprezintă 54,2 % din totalul emisiilor.

Tabel 4.6.2 Variaţia emisiilor de poluanţi în atmosferă, oraşe din Ucraina (mii tone)

| Nr. crt. | Oraşe | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Procente din suprafaţa totală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Burștîn | 118,9 | 176,5 | 246,1 | 218,3 | 191,2 | 146,8 | 198,7 | 4,5 |
| 2. | Debaltseve | 108,6 | 95,5 | 101,9 | 114,9 | 119,2 | 112,8 | 127,0 | 2,9 |
| 3. | Dnipropetrovsk | 97,3 | 128,8 | 122,8 | 120,3 | 105,6 | 110,0 | 110,0 | 2,5 |
| 4. | Dniprodzerjînsk | 105,0 | 126,1 | 120,7 | 110,3 | 110,8 | 108,5 | 124,7 | 2,8 |
| 5. | Zaporijjea | 135,5 | 153,9 | 147,5 | 130,4 | 94,3 | 109,6 | 117,1 | 2,7 |
| 6. | Zelenodolsk | 79,4 | 108,6 | 142,6 | 146,0 | 133,6 | 173,4 | 205,3 | 4,7 |
| 7. | Enerhodar | 80,8 | 98,4 | 75,5 | 80,6 | 79,2 | 100,3 | 104,9 | 2,4 |
| 8. | Komsomolske | 95,2 | 104,4 | 98,8 | 115,5 | 95,1 | 108,1 | 126,2 | 2,9 |
| 9. | Krivoi Rog | 443,4 | 523,9 | 608,5 | 449,4 | 321,6 | 395,0 | 358,6 | 8,2 |
| 10. | Kurahove | 117,2 | 103,4 | 160,2 | 162,8 | 121,9 | 123,9 | 166,2 | 3,8 |
| 11. | Luhansk | 144,2 | 118,8 | 150,6 | 175,8 | 150,4 | 160,7 | 142,6 | 3,3 |
| 12. | Mariupol | 340,4 | 425,7 | 421,1 | 359,3 | 283,9 | 364,3 | 382,4 | 8,7 |
| 13. | Novi Svet | 121,8 | 123,7 | 108,6 | 98,1 | 104,8 | 109,9 | 105,4 | 2,4 |
| 14. | Harțîzk | 88,4 | 68,9 | 91,4 | 73,3 | 73,0 | 75,4 | 103,1 | 2,4 |
|  | Total | 2.076,1 | 2.356,6 | 2.596,3 | 2.555,0 | 1.984,6 | 2.198,7 | 2.372,2 | 54,2 |

Emisiile de poluanţi proveniţi din sursele staţionare la nivelul anului sunt:

- dioxidul de sulf cu o emisie de 1.342.600 tone/an (reprezentând 30,7% din totalul poluanţilor);

- monoxidul de carbon cu o emisie de 1.066.100 tone/an (reprezentând 24,4% din totalul poluanţilor);

- metanul cu o emisie de 878.200 tone/an (reprezentând 20,1% din totalul poluanţilor);

- pulberile în suspensie cu o emisie de 606.600 tone/an (reprezentând 13,9% din totalul poluanţilor);

- oxizi de azot cu o emisie de 381.900 tone/an (reprezentând 8,7% din totalul poluanţilor).

Tabel 4.6.3  prezintă emisiile de substanţe poluante din surse staţionare

| Poluanţi | Numărul de unităţii cu emisii | Volumul emisiilor |
| --- | --- | --- |
|  | Unităţi | până în 2010 (%) | Tone | până în 2010 (%) | Comparativ cu anul 2010 | Variaţie (%) |
| Metale şi compuşii acestora | 4.584 | 96,0 | 32.660,57 | 98,5 | - 491,994 | 0,7 |
| Arsen şi compuşii săi | 421 | 96,3 | 56,78 | 108,7 | 4,56 | 0,0 |
| Plumb si compuşii săi | 37 | 88,1 | 5,147 | 108,4 | 0,399 | 0,0 |
| Pulberi în suspensie | 6.674 | 95,7 | 606.615,34 | 107,9 | 44.548,537 | 13,9 |
| Oxizi de azot | 7.906 | 95,7 | 381.882,87 | 110,9 | 37.631,951 | 8,7 |
| Oxizi de sulf | 4.306 | 96,9 | 1.342.561,9 | 110,4 | 126.689,053 | 30,7 |
| Monoxidul de carbon | 7.400 | 96,0 | 1.066.118,4 | 100,2 | 2.287,411 | 24,4 |
| Ozon | 68 | 107,9 | 14,783 | 105,1 | 0,712 | 0,0 |
| Compuși organici volatili non - metan (NMVOC) | 5.179 | 94,7 | 65.213,128 | 98,8 | - 802,787 | 1,5 |
| Formaldehida | 404 | 101,3 | 284,405 | 109,4 | 24,369 | 0,0 |
| Metan | 4.005 | 100,7 | 878.159,56 | 103,9 | 33.341,908 | 20,1 |
| Poluanţi organici persistenţi | 153 | 90 | 266,938 | 59,9 | -178,618 | 0,0 |
| Benzo ( a) piren | 32 | 100 | 0,773 | 100,8 | 0,006 | 0,0 |
| Fluor şi compuşi de fluor | 734 | 96,6 | 209,61 | 72,2 | -80,82 | 0,0 |
| Cianura | 73 | 104,3 | 272,795 | 106,3 | 16,183 | 0,0 |
| Freon | 212 | 104,4 | 80,534 | 74,7 | -27,238 | 0,0 |

Surse industriale

În Ucraina, sursele industriale reprezintă din totalul emisiilor circa 25,2%, mai mult cu 2,3% faţă de anul 2010. După industria prelucrătoare, industria minieră reprezintă 19,6% din totalul emisiilor care este cu 0,5% mai mult faţă de anul precedent, conform tabelului 4.6.4.

Tabel 4.6.4 Emisiile de substanţe poluante din surse industriale

| Sectorul | Număr de companii | Emisii |
| --- | --- | --- |
|  |  | Poluanţi | Dioxid de carbon |
|  |  | Mii tone | (%) | Mii tone | (%) |
| Agricultură | 946 | 72,7 | 102,5 | 790,5 | 121,6 |
| Silvicultură şi servicii conexe | 121 | 2,0 | 91,4 | 33,6 | 105,1 |
| Pescuit | 12 | 0,1 | 81,7 | 0,5 | 327,4 |
| Industria extractivă | 511 | 856,0 | 100,5 | 3.784,9 | 156,4 |
| Extracţie combustibil fosil | 258 | 743,2 | 100,7 | 2.329,7 | 110,2 |
| Minerale | 253 | 112,8 | 99,4 | 1.455,2 | 476,0 |
| Industria de fabricaţie | 3.337 | 1.387,3 | 103,0 | 89.501,4 | 151,3 |
| Inclusiv producția de alimente produse alimentare, băuturi și produse din tutun | 1.010 | 31,9 | 97,9 | 2.674,3 | 107,2 |
| Cocs, produse de rafinărie | 42 | 93,2 | 107,5 | 5.749,9 | 99,1 |
| Industria chimică şi petrochimică | 160 | 67,8 | 106,6 | 7.190,7 | 124,5 |
| Producţia de produse nemetalice | 501 | 55,3 | 106,3 | 7.133,9 | 200,5 |
| Producţia de metale | 305 | 1.102,3 | 102,3 | 6.4071,3 | 162,3 |
| Utilaje pentru fabrici | 384 | 10,3 | 110,4 | 1.198,9 | 241,0 |
| Producție şi distribuție energie electrică, gaze și apă | 614 | 1.804,5 | 112,7 | 100.531,2 | 105,1 |
| Industria transporturilor | 951 | 195,4 | 99,4 | 5.710,6 | 102,0 |
| Alte industrii | 1.656 | 35,3 | 98,1 | 1.249,5 | 177,4 |

Potrivit Serviciului de Statistică al Ucrainei, în 2011, 8.699 companii au avut emisii de poluanţi în atmosferă. Cele mai multe dintre aceste companii sunt concentrate în regiunea Donețk - Nipru, în special  în regiunile Donetsk (11,4%),  Luhansk (6,5%), Dnipropetrovsk (5%).

- APĂ

În prezent necesarul de apă pentru populației și industrie este de aproximativ 15 miliarde de euro. Cea mai mare parte a apei este extrasă din bazinul fluviului Nipru, adică 8,7 km3, din Seversky Doneț - 1,5 km3, din  Bugul de Sud - 0,4 km3 și 0,6 km3 din Nistru.  În 2011 în aproape toate regiunile din Ucraina s-a înregistrat creștere a consumului de apă. Zonele cu un consum important de apă sunt: Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhya, Kiev, Kherson, și Republica Autonomă Crimeea.

În anul 2011 companiile industriale au avut un consum ridicat de apă, de circa 5,6 miliarde m3, ceea ce reprezintă 38% din totalul național (inclusiv, centralele electrice pe combustibili fosili și nucleare, uzinele de oțel și minele), agricultura circa 40% și utilităţile circa 21%.

Pierderile datorate transportului au ajuns la 2,3 miliarde m3, reprezentând 5% din totalul consumului.

Distribuţia surselor de apă subterane (milioane m3) pe teritoriul Ucrainei este prezentată în tabelul 4.6.4.

Tabel 4.6.4 Distribuţia surselor de apă

| Utilitate | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea de apă menajeră | 18.282 | 15.083 | 15.327 | 16.352 | 15.729 | 14.478 | 14.846 | 14.651 |
| Cantitatea de apă subterană | 2.987 | 2.449 | 2.408 | 2.315 | 2.175 | 2.007 | 2.023 | 1.961 |
| Apa tehnologică | 6.957 | 5.706 | 5.783 | 6.162 | 5.970 | 5.149 | 5.511 | 5.514 |
| Apa potabilă | 3.311 | 2.409 | 2.298 | 2.192 | 2.103 | 1.956 | 1.917 | 1.860 |
| Stațiile de epurare | 7.992 | 7.688 | 8.104 | 7.768 | 7.518 | 7.581 | 7.425 | 7.687 |

Monitorizarea calității apelor a arătat că principalii poluatori ai apei sunt: industriile siderurgice şi industria cărbunelui. Utilizarea apei brute în tehnologiile sectoarelor industriale conduce la contaminarea apelor potabile. Cea mai poluată apă Doneţ Seversky, urmând râurile de la Marea Neagră.

Tabel 4.6.4 Substanțe poluante în apele de suprafață

| Ape de suprafeță | Poluanţi, contaminatori ai apelor | Poluanţi din ape uzate |
| --- | --- | --- |
| Bug Western | amoniac, nitriţi, fier si crom total | plumb |
| Dunărea | amoniac, nitriți, fier, zinc și crom total | BSK5 |
| Nistru | amoniac, nitriți, fier, zinc şi crom total, detergenți şi nichel | COD și BSK5 |
| Dnipro | amoniac și nitriţi, zinc , crom , fier şi crom total, nichel, fenoli și produse petroliere | BSK5 și COD , azot amoniacal și azotat |
| Bug de Sud | azot amoniacal și nitriţi |  |
| Seversky Doneț | azot amoniacal, ca azotit și azotat, fenoli, fier total | COD |
| Râul Priazovskiye | azot amoniacal și nitriţi, crom total și produse petroliere |  |
| Râuri care se varsă în Marea Neagră | azot, nitriţi și fier total | BSK5 și COD |
| Marea Neagră | nitrit și amoniu azot |  |
| Marea Azov | oxid de fier total si nitriţi |  |

Marea Azov și Marea Neagră  se află la granița de sud a Ucrainei. Impactul antropic asupra ecosistemelor marine se datorează următoarelor activităţi: industria, agricultura şi transporturi.

- SOL

În Ucraina suprafaţa terenurilor este de 60.354.800 ha, reprezentând din suprafaţa totală circa 70,9 %. În tabelul 4.6.5 este prezentată suprafaţa terestră a țării, distribuită în funcție de tipurile de teren, conform informațiilor furnizate de Agenția Ucraineană de Resurse Funciare.

Tabel 4.6.5 Tipurile de terenuri

| Tipuri de teren | Suprafaţă teren |
| --- | --- |
|  | Mii ha | % |
| Terenuri agricole | 42.776,9 | 70,9 |
| Dintre care: terenuri agricole | 41.557,6 | 68,9 |
| terenuri arabile | 32.498,5 | 53,8 |
| Alte terenuri agricole | 1.219,3 | 2,0 |
| Pădurile din care: | 10.611,3 | 17,6 |
| Acoperita cu vegetaţie forestieră | 9.683,3 | 16,1 |
| Neacoperită cu vegetaţie forestieră | 208,7 | 0,3 |
| Alte terenuri forestiere | 315,6 | 0,5 |
| Tufe | 403,7 | 0,7 |
| teren Built- up | 2.523,2 | 4,2 |
| Din care: Pentru locuinţe | 473,5 | 0,8 |
| Teren industrial | 223,2 | 0,4 |
| Terenuri pentru mine | 152,3 | 0,3 |
| Terenuri comerciale | 54,5 | 0,1 |
| Teren pentru uz public | 282,1 | 0,5 |
| Utilizare mixtă a terenurilor | 29,0 | 0,0 |
| Teren utilizat pentru comunicaţii şi transporturi | 495,1 | 0,8 |
| Teren utilizat pentru infrastructură tehnică | 68,1 | 0,1 |
| Teren utilizat pentru campare | 745,4 | 1,2 |
| Zone umede deschise | 980,1 | 1,6 |
| Stepă | 17,7 | 0,0 |
| Nisip, grote | 1.022,9 | 1,7 |
| Total teren | 57.932,1 | 96,0 |
| Teritoriu acoperit de apă de suprafaţă | 2.422,8 | 4,0 |
| Total (zonă) | 60.354,9 | 100,0 |

Fondul ecologic este afectat în mod semnificativ de modul de utilizare a terenurilor, acesta putând influența direct speciile de floră şi faună.

Impactul asupra terenurilor este datorat în principal procesului de degradare, contaminării solurilor şi dezvoltării agriculturii.

Solurile din marile oraşe sunt poluate din cauza activităților industriale și transportului rutie. Poluările accidentale reprezintă o problemă pentru calitatea solurilor.

- ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ CARE ESTE RELEVANTĂ PENTRU PLAN SAU PROGRAM, INCLUSIV, ÎN SPECIAL, CELE CARE SUNT LEGATE DE ORICE ZONĂ DE IMPORTANȚĂ SPECIALĂ PENTRU MEDIU, CUM AR FI ZONELE DESEMNATE ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVELE 2001/147/CE ŞI  92/43/CEE

# ROMÂNIA

Informațiile privind siturile de importanță comunitară și ariile de protecție specială avifaunistică de pe teritoriul celor patru județe din aria eligibilă a programului au fost luate din website-ul MMAP - http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434.

Sursa fotografiilor este reprezentată de Raporturile privind Starea Mediului în judeţele Botoşani, Maramureș, Satu mare, Suceava și Tulcea pentru anul 2013, publicate pe website-urile Agențiilor de Protecția Mediului din județele respective.

- Judeţul Botoşani

În judeţul Botoșani sunt instituite 7 situri de importanţă comunitară SCI , 4 arii de protecţie specială avifaunistică SPA şi rezervaţii naturale. Figura 5.1 prezintă repartiția SCI, SPA şi a rezervaţiilor naturale pe teritoriul județului Botoșani.

Rezervaţiile naturale se împart în rezervaţii de tip forestier şi de tip floristic

- Tip forestier

- Pădurea Tudora			       119,0 ha;

- Pădurea Ciornohal			         76,5 ha;

- Arinişul de la Horlăceni                            5,0 ha;

- Făgetul Secular Stuhoasa                       0,5 ha.

- Tip floristic

- Turbăria de la Dersca (Lozna)	        10,0 ha;

- Bucecea Bălţile Siretului		     	2,0 ha;

- Rezervaţia floristică Stânca-Ştefăneşti	1,0 ha;

- Rezervaţia floristică Ripiceni		1,0 ha.

- ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ – SPA

În judeţul Botoşani, sunt declarate 4 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică.

Suprafaţa totală SPA-uri declarate este de 29.453,68 ha.

- ROSPA0058 Lacul Stânca Costeşti

Localizare: teritorii ale oraşului Ştefăneşti, comunelor Ripiceni şi Manoleasa;

Specii ocrotite: 44 specii de păsări sălbatice nominalizate în Anexa 1 a Directivei Păsări -acvila ţipătoare mare (Aquila clanga), stârc galben (Ardeola ralloides), corcodel de iarnă (Podiceps auritus), raţa roşie (Aythya nyroca), viespar (Penis auritus);

Suprafaţă: 2.161 ha.

- ROSPA0049 Iazurile de pe Valea Ibănesei – Başeului - Podrigăi

Localizare: teritorii ale oraşelor: Darabani, Saveni şi comuna Cordăreni,HăneştiHudeşti, Havârna, Mileanca, Vorniceni, Ungureni, Ştiubieni, Vlăsîneşti, Conceşti;

Iazuri: Negreni, Mileanca, Cal Alb, Ibaneasa, Vorniceni, Havirna, Hanesti;

Specii ocrotite: 20 de specii de păsări din anexa I a Directivei Păsări – erete de stuf (Circus aeroginosus), cresteţ cenuşiu (Porzana parva), egretă mare (Egreta alba), stârc roşu (Ardeea pupurea), chira de baltă (Sterna hirundo).

Suprafaţa: 2.705 ha.

- ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti Bucecea

Localizare: județul Botoşani, Comuna Mihăileni, Vârful Câmpului şi teritorii din județul Suceava;

Specii ocrotite: 22 specii din Anexa 1 a Directivei Păsări;

Suprafaţa: 1.537,38 ha pe judeţul Botoşani.

- ROSPA0116 Dorohoi Şaua Bucecei

Localizare: teritorii din județele Botoșani, Suceava și Iași;

Specii ocrotite: 15 specii de păsări din Anexa 1 a Directivei Păsări;

Suprafața: 23.050,3 ha.

- SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ-SCI

În prezent, în judeţul Botoşani există 7 Situri de Importanţă Comunitară.

Suprafaţa totală SIC-uri declarate este de 16978,17 ha.

- ROSCI 0141 Pădurea Ciornohal

Localizare: comuna Călăraşi;

Tipul de habitat comunitar: Păduri dacice de stejar si carpen;

Specia floristică de interes comunitar: Iris aphylla ssp hungarica;

Suprafaţa: 265 ha.

- ROSCI0076 Dealul Mare - Hârlău

Localizare: teritorii din judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui;

Tipuri de habitate de interes comunitar: Păduri dacice de stejar şi carpen, Păduri de fag de tip Asperulo fagetum;

Suprafaţa: 14.565 ha pe teritoriul judeţului Botoşani - teritorii din comuna Copălău, Corni, Coşula, Cristeşti, Curteşti Flămânzi, Frumuşica, Tudora, Vlădeni, Vorona.

- ROSCI0255 Turbăria Lozna (Dersca)

Localizare: în comuna Lozna;

Tipurile de habitate comunitare: Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de tip Magnopotamion sau Hydrocharition şi Turbării capabile de o regenerare naturală;

Specia floristică de interes comunitar: Angelica palustris (angelica de baltă).

Suprafaţa: 12 ha

- ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti

Localizare: Stânca, oraş Ştefăneşti;

Tipul de habitat comunitar identificat: Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso - sedion albi.

Suprafaţa: 1 ha.

- ROSCI 0399Suharău Darabani

Localizare: teritorii administrative din localitatea Conceşti, Darabani,Hudeşti, Suharău;

Habitate de interes comunitar: păduri de fag de tip Asperulo fagetum, păduri dacice de stejar şi carpen, stepe ponto sarmatice, tufărişuri de foioase ponto sarmatice;

Suprafaţa: 1.936 ha.

- ROSCI0391Siretul Mijlociu Bucecea

Localizare: teritorii administrative din judeţul Botoşani şi Suceava, pe teritoriul judeţului Botoşani – oraşul Bucecea 3% şi comuna Vârful Câmpului 1%;

Habitate de interes comunitar: comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan şi alpin;

Specii de pești din Anexa 2 a Directivei Habitate: Aspius aspius, Gobio kessleri, Cobitis taenia.

Suprafaţa: 125,4 ha

- ROSCI0184 Pădurea Zamostea Luncă

Localizare: judeţul Botoşani şi Suceava, pe teritoriul judeţului Botoşani: teritorii din comuna Cândeşti şi Vârful Câmpului;

Tipurile de habitate: păduri dacice de stejar şi carpen, păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Frasinus excelsior din lungul marilor râuri;

Specii de amfibieni şi reptile Anexa 2 a Directivei Habitate:Emys orbicularis;

Suprafaţa: 68,77 ha.

- Judeţul Maramureș

În judeţul Maramureș sunt instituite 12 situri de importanţă comunitară SCI, 5 arii de protecţie specială avifaunistică SPA, rezervaţii naturale şi parcuri naturale. Figura 5.2 prezintă repartiția SCI,SPA, rezervaţii naturale şi parcuri naturale pe teritoriul județului Maramureș.

Ariile naturale protejate de interes național, din județul Maramureș sunt: Pietrosu Mare, Piatra Rea, Lacul Morărenilor, Mlaştina Poiana Brazilor, Pădurea Ronişoara, Pădurea Crăiasca, Pădurea Bavna, Pădurea de Iarice Coştiui, Arboretul de castan comestibil Baia Mare, Cheile Lăpuşului, Pădurea cu pini Comja, Arcer – Tibleş, Vf. Farcău – Vf. Mihăilescu, Poiana cu Narcise Tomnatic – Sehleanu, Rezervaţia fosiliferă Chiuzbaia, Lacul Albastru, Peştera Văienii Şomcutei, Peştera cu Oase, Stâncăriile Sâlhoi Zâmbroslavele, Tâul lui Dumitru, Creasta Cocoșului, Cheile Tătarului, Cheile Babei, Peştera Boiu Mare, Mlaştina Iezeru Mare, Coloanele de la Limpedea, Rozeta de piatră de la Ilba, Peştera din dealul Solovan, Mlaştina Tâul Negru, Izvorul Bătrâna, Peşterea şi izbucul Izei, Pădurea Runc,Parcul Natural Munţii Maramureşului.

Ariile naturale protejate de interes internațional

PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI - REZERVAŢIE A BIOSFEREI

Parcul Naţional Munţii Rodnei – Rezervaţie a Biosferei este principalul obiectiv de patrimoniu natural din judeţ, cu o suprafaţă totală de 47.227 ha, din care 36.974 ha (80%) în judeţul Bistriţa Năsăud şi 9.798 ha (20%) în judeţul Maramureş.

Rezervaţia a fost înfiinţată în anul 1932 – la început fiind protejat numai golul de munte din jurul Vf. Pietrosu (183 ha). Mai târziu suprafaţa rezervaţiei a fost extinsă ajungând la 3300 ha.

- ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ –SPA

In judeţul Maramureș sunt declarate 5 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică.

- ROSPA0085 Munţii Rodnei – administrator Parcul Naţional Munţii Rodnei;

- ROSPA0131 Munții Maramureșului – administrator Parcul Natural Munții Maramureșului;

- ROSPA0134 Munții Gutâi – administrator Parcul Natural Munții Maramureșului;

- ROSPA0143 Tisa Superioară – custode Asociația Heidenroslein;

- ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someșului – jud. Maramureș și Sălaj.

- SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ - SCI

În prezent, în judeţul Maramureș există 12 Situri de Importanţă Comunitară.

- ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare – custode Ocolul Silvic Municipal Baia Mare;

- ROSCI0030 Defileul Lăpuşului – custode Asociația Profesională Geommed;

- ROSCI0089 Gutâi – Creasta Cocoşului – custode Asociaţia EcoLogic;

- ROSCI0092 Igniş – administrator Parcul Natural Munţii Maramureşului;

- ROSCI0124 Munţii Maramureşului – administrator Parcul Natural Munţii Maramureşului;

- ROSCI0125 Munţii Rodnei – administrator Parcul Naţional Munţii Rodnei;

- ROSCI0251 Tisa Superioară – custode Asociația Heidenroslein;

- ROSCI0264 Valea Izei şi Dealul Solovan – administrator SC Mircea Mara SRL;

- ROSCI0192 Peştera Măgurici – județele Maramureş (în proporție de 10%) şi Sălaj, custode Asociația Grupul de Acțiune Local Valea Someșului;

- ROSCI0275 Bârsău Șomcuta – județele Maramureș și Satu Mare;

- ROSCI0285 Codrii seculari de la Strâmbu Băiuț – custode WWF Programul Dunăre Carpați;

- ROSCI0358 Pricop Huta Certeze – județele Maramureș și Satu Mare – custode Asociația Heidenroslein.

- Judeţul Satu Mare

În judeţul Satu Mare sunt instituite 5 situri de importanţă comunitară SCI, 2 arii de protecţie specială avifaunistică SPA şi rezervaţii naturale. Suprafaţa ocupată de siturile Natura 2000 raportată la suprafaţa totală a judeţului Satu Mare (%): 10,39 (45.902,16 ha).  Figura 5.3 prezintă repartiția SCI, SPA şi rezervaţii naturale pe teritoriul județului Satu Mare.

Ariile naturale protejate de interes național, din județul Maramureș sunt: Dunele de nisip Foieni, Mlaştina Vermeş, Tinoavele din Munţii Oaş, Pădurea Urziceni, Râul Tur, Pădurea cu Pini Comja.

- ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ –SPA

În judeţul Satu Mare, sunt declarate 2 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică.

- ROSPA0016 Câmpia Nirului – Valea Ierului

Judeţul Bihor: Cherechiu (6%), Curtuişeni (32%), Sălacea (30%), Tarcea (47%), Valea lui Mihai (47%), Şimian (46%) . Judeţul Satu Mare: Andrid (42%), Carei (7%), Ciumeşti (76%), Căuaş (5%), Foieni (54%), Pir (18%), Pişcolt (52%), Sanislău (61%), Santău (15%), Tiream (37%), Urziceni (47%);

Suprafaţa: 38.682,1 ha;

Descriere generală sit: Nisipurile continentale ale Câmpiei Nirului se întind de-a lungul graniței de nord-vest a României deținând o treime din suprafața totală a nisipurilor din țara noastră. Relieful Câmpiei Nirului se caracterizează prin prezența șirurilor de dune de nisip cu orientare generală NNE-SSV care alternează cu terenuri joase de interdune pe alocuri înmlăștinite. Principalele cursuri de apă sunt: pârâurile Berea, Valea Neagră, Horea, Ganași Mouca. Pe teritoriul nisipurilor există și câteva lacuri și bălți, însă cu suprafețe restrânse.

- ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului

Judeţul Satu Mare: Agriş (19%), Botiz (< 1%), Călineşti-Oaş (42%), Gherţa Mică (34%), Halmeu (< 1%), Lazuri (20%), Livada (43%),Medieşu Aurit (15%), Micula (54%), Oraşu Nou (40%), Porumbeşti (22%), Turulung (40%), Turţ (2%);

Suprafaţa: 20.126,5 ha;

Descriere generală sit: Bazinul hidrografic al râului Tur este repartizat în două mari unități de relief: munte (35%) și câmpie (65%);

Clase de habitate: râuri, lacuri, mlaștini, turbării, culturi (teren arabil), pășuni, alte terenuri arabile, păduri de foioase;

Calitate și importanță: Această zonă este un coridor verde prezentând o vegetație azonală cu fitocenoze și specii floristice rare alături de o floră spontană bogată. Sunt foarte bine reprezentate avifauna, reptilele, amfibienii, nevertebratele. Lunca Turului are o entomofaună bogată cu specii foarte rare de fluturi. În perioada migrațiilor zonele heleșteielor devin loc de pasaj pentru păsări migratoare, observându-se un amestec de specii autohtone cu specii aparținând arealelor nordice (unele fiind rarități ornitologice sau specii vulnerabile). Specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex). Populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 4 specii: gaie neagră (Milvus migrans), privighetoare de baltă (Acrocephalus melanopogon), barza neagră (Ciconia nigra), erete de stuf (Circus aeruginosus).

- SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ-SCI

În prezent, în judeţul Satu Mare există 5 Situri de Importanţă Comunitară.

- ROSCI0020 Câmpia Careiului

Judeţul Satu Mare: Ciumeşti (73%), Foieni (51%), Pişcolt (47%), Sanislău (58%), Urziceni (47%);

Judeţul Bihor: Curtuişeni (28%), Valea lui Mihai (47%), Şimian (40%);

Tipuri de habitate: 2190 – Depresiuni umede interdunale; 2340* - Dune panonice; 3260 – Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 – Râuri cumaluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion arieg şi Bidention ; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuricalcaroase; 6410 – Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 –Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 – Pajişti aluvialedin Cnidion dubii; 6510 – Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 – Păduriripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilorrâuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 92A0 – Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;

Specii de mamifere: 1335 – Spermophilus citellus (Popândău, Şuită);

Specii de amfibieni şi reptile: 1188 – Bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 – Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 – Triturus cristatus (Triton cu creastă); 1993 – Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean);

Specii de peşti: 1149 – Cobitis taenia (Zvârlugă); 1145 – Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 – Rhodeus sericeus amarus(Boarţă); 2011 – Umbra krameri (Ţigănuş);

Specii de nevertebrate: 1088 – Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1052 – Euphydryas maturna; 1083 –Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 – Lycaena dispar; 1059 – Maculinea teleius; 4052 –Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte);

Specii de plante: 4068 – Adenophora lilifolia; 1516 – Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel); 1617 – Angelica palustris (Angelică de baltă); 4081 – Cirsium brachycephalum (Pălămidă); 1898 – Eleocharis carniolica; 4097 – Iris aphyllassp. Hungarica (Iris, Stânjenel); 4098 – Iris humilis ssp. Arenaria (Iris, Stânjenel); 1428 – Marsilea quadrifolia(Trifoiaş de baltă); 4110* - Pulsatilla pratensis ssp. Hungarica (Dediţei, Sisinei).

- ROSCI0021 Câmpia Ierului

Judeţul Satu Mare: Andrid (41%), Căuaş (7%), Pir (22%), Pişcolt (<1%), Santău (18%), Tiream (37%);

Judeţul Bihor: Cherechiu (58%), Curtuişeni (15%), Diosig (2%), Săcueni (18%), Sălacea (46%), Tarcea (51%), Valea lui Mihai (<1%), Şimian (3%);

Tipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3130 – Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea; 3150 – Lacuri ariega eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 – Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion arieg şi Bidention; 40A0 - Tufărişuri subcontinentale peripanonice; 6430 – Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91F0 – Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenionminoris); 91I0 - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 92A0 – Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alb;.

Specii de mamifere: 1355 – Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 – Spermophilus citellus (Popândău, Şuită);

Specii de amfibieni şi reptile: 1188 – Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 – Bombina ariegate (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 – Emys orbicularis (Broască  ţestoasă de apă); 1166 – Triturus cristatus (Triton cu creastă); 1993 – Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean);

Specii de peşti: 1149 – Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 – Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1145 –Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 – Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 2011 – Umbra krameri (Ţigănuş);

Specii de nevertebrate: 4056 – Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 – Euphydryas maturna; 4036 – Leptidea morsei; 1060 – Lycaena dispar;

Specii de plante: 1516 – Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel); 4081 – Cirsium brachycephalum (Pălămidă); 1898 –Eleocharis carniolica; 1428 – Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă).

- ROSCI0214 Râul Tur

Judeţul Satu Mare: Agriş (19%), Botiz (<1%), Călineşti-Oaş (42%), Gherţa Mică (34%), Halmeu (3%), Lazuri(20%), Livada(44%), Medieşu Aurit (15%), Micula (55%), Oraşu Nou (40%), Porumbeşti (22%),Turulung (41%), Turţ (2%);

Tipuri de habitate: 3150 – Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 –Lacuri distrofice şi iazuri ; 3270 – Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubrişi Bidention ; 40A0 - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6120 - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6410 – Pajişti cuMolinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 – Comunităţi de lizieră cuierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 – Pajişti de altitudine joasă(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 – Păduri ripariene mixte cuQuercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91M0 – Păduri balcano-panonice de cer şi gorun ; 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 –Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;

Specii de mamifere: 1308 – Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1355 – Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1323 –Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 – Myotis blythii (Liliac comun mic); 1318 – Myotis dasycneme (Liliac deiaz); 1321 – Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 – Myotis myotis (Liliac comun); 1304 –Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 – Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă);

Specii de amfibieni şi reptile: 1188 – Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 – Bombina variegata(Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 – Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 – Triturus cristatus (Triton cu creastă); 1993 – Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean);

Specii de peşti: 1130 – Aspius aspius (Avat); 1149 – Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 – Gobio albipinnatus (Porcuşorde şes); 2511 – Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1145 – Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 – Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1114 – Rutilus pigus; 1146 – Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 – Zingel streber (Fusar);

Specii de nevertebrate: 1088 – Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4045 – Coenagrion ornatum (Ţărăncuţă); 1074 – Eriogaster catax; 1065 – Euphydryas aurinia; 1082 – Graphoderus bilineatus (Gândac de apă); 4036 – Leptidea morsei; 1083 – Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 – Lycaena dispar; 4038 – Lycaena helle; 1059 –Maculinea teleius; 1032 – Unio crassus (Scoica de râu).

- ROSCI0275 Bârsău – Şomcuta

Judeţul Satu Mare: Bârsău (11%);

Judeţul Maramureş: Asuaju de Sus (5%), Băiţa de sub Codru (6%), Fărcaşa (3%), Gârdani (63%), Mireşu Mare (<1%), Satulung (17%), Sălsig (16%), Şomcuţa Mare (7%);

Tipuri de habitate: 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;  91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen;

Specii de mamifere: 1323 – Myotis bechsteini  (Liliac cu urechi mari); 1324 – Myotis myotis (Liliac comun); 1305 – Rhinolophus ariega  (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 – Rhinolophus ferrumequinum  (Liliacul mare cupotcoavă); 1303 – Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă);

Specii de amfibieni şi reptile: 1193 – Bombina ariegate (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 – Triturus cristatus (Triton cu creastă).

- ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze

Judeţul Satu Mare: Bixad (3%), Certeze (13%);

Judeţul Maramureş: Remeţi(23%), Săpânţa(<1%);

Tipuri de habitate: 9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 – Paduri de stejar cu carpen de tip Galio- Carpinetum; 91V0 – Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);

Specii de mamifere: 1352 - Canis lupus (Lup); 1361 – Lynx lynx (Râs); 1304 – Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1354 - Ursus arctos (Urs brun);

Specii de amfibieni şi reptile: 1193 – Bombina ariegate (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 – Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 – Triturus montandoni (Triton carpatic).

- Judeţul Suceava

În judeţul Suceava sunt instituite 23 situri de importanţă comunitară SCI , 6 arii de protecţie specială avifaunistică SPA, rezervaţii naturale şi parcuri naturale. Figura 5.4 prezintă repartiția SCI, SPA, rezervaţii naturale şi parcuri naturale pe teritoriul județului Suceava.

Pe teritoriul judeţului Suceava există un număr de 29 de arii naturale protejate de interes naţional (rezervaţii botanice, rezervaţii forestiere, rezervaţii geologice, rezervaţii paleontologice, 1 rezervaţie ştiinţifică, Parcul Naţional Călimani având o suprafaţă totală de 24041 ha, din care 10700 ha pe teritoriul  judeţului Suceava).

Arii naturale protejate de interes naţional de pe teritoriul judeţului Suceava

| Nr. crt. | Denumire | Categoria ANP | Suprafaţă (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parcul Naţional Călimani | Parc Naţional | 10700 |
| 2 | Fâneţele seculare Ponoare | Rezervaţie Botanică | 24,50 |
| 3 | Fâneţele seculare Frumoasa | Rezervaţie Botanică | 9,50 |
| 4 | Pietrele Doamnei Rarău | Rezervaţie mixtă | 973,00 |
| 5 | Cheile Zugrenilor | Rezervaţie mixtă | 314,00 |
| 6 | Codrul secular Slătioara | Rezervaţie forestieră | 1064,20 |
| 7 | Codrul secular Giumalău | Rezervaţie forestieră | 309,50 |
| 8 | Tinovul Poiana Stampei | Rezervaţie forestieră | 681,8 |
| 9 | Tinovul Şaru Dornei | Rezervaţie forestieră | 36,0 |
| 10 | Pădurea Zamostea Luncă | Rezervaţie forestieră | 107,6 |
| 11 | Pădurea (Quercetumul) Crujana | Rezervaţie forestieră | 39,40 |
| 12 | Făgetul Dragomirna | Rezervaţie forestieră | 139,40 |
| 13 | Răchitişul Mare | Rezervaţie Botanică | 316,4 |
| 14 | Tinovul Găina Lucina | Rezervaţie Botanică | 1,00 |
| 15 | Fâneţele montane Todirescu | Rezervaţie Botanică | 38,10 |
| 16 | Cheile Lucavei | Rezervaţie geologică | 33,00 |
| 17 | Piatra Pinului şi Piatra Şiomului | Rezervaţie geologică | 0,50 |
| 18 | Piatra Ţibăului | Rezervaţie geologică | 20,30 |
| 19 | Cheile Moara Dracului | Rezervaţie geologică | 1,30 |
| 20 | Stratele cu Aptychus de la Pojorâta | Rezervaţie paleontologică | 1,00 |
| 21 | Doisprezece Apostoli (PN-K) | Rezervaţie geologică | 200,00 |
| 22 | Jnepeniş cu Pinus cembra | Rezervaţie forestieră | 384,20 |
| 23 | Fâneţele seculare de la Calafindeşti | Rezervaţie botanică | 7,00 |
| 24 | Pădurea Roşoşa | Rezervaţie forestieră | 204,80 |
| 25 | Pădurea Loben | Rezervaţie forestieră | 483,00 |
| 26 | Pădurea Voievodeasa | Rezervaţie forestieră | 101,90 |
| 27 | Klippa calcare triasice Pârâul Cailor | Rezervaţie paleontologică | 0,1 |
| 28 | Piatra Buhii | Rezervaţie geologică | 2 |
| 29 | Peştera liliecilor | Rezervaţie ştiinţifică | 6 |

- ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ –SPA

În judeţul Suceava, sunt declarate 6 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică.

Tabel 5.1.1   Arii de protecţie avifaunistică (SPA) din judeţul Suceava

| Nr. Crt. | Denumire SPA | Localizare SPA | Suprafaţa (ha) | Suprafaţa suprapusă pe supraf. ANP (%) | Suprafaţa ocupată din supraf. jud. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totală | Pe terit. judeţului |  |  |
| 1. | Lacurile Fălticeni | Fălticeni, Buneşti, Rădăşeni | 659,8 | 659,8 | Nu este cazul | 0,08% |
| 2. | Obcina Feredeului | Breaza, Brodina, Câmpulung Moldovenesc, Frumosu, Izvoarele Sucevei, Moldova Suliţa, Moldoviţa, Sadova, Ulma, Vama, Vatra Moldoviţei | 63983,3 | 63983,3 | 17,81% | 7,5% |
| 3. | Munţii Rarău Giumalău | Câmpulung Moldovenesc, Crucea, Dorna Arini, Stulpicani | 2157,3 | 2157,3 | 90 % | 0,25% |
| 4. | Munţii Călimani | Dorna Candrenilor, Panaci, Poiana Stampei, Şaru Dornei | 29048 | 15395 | 21% | 53% |
| 5. | Acumulările Rogojeşti-Bucecea | Suceava, Botoşani | 2100 | 567 | Nu este cazul | 0,06 |
| 6. | Dorohoi - Şaua Bucecei (4% pe judeţul Suceava) | Suceava, Botoşani | 25330 | 1013 | Nu este cazul | 0,11 |

Figura 5.4.1 Munţii Rarău – Giumalău – Arie specială de protecţie avifaunistică

- SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ-SCI

În prezent, în judeţul Suceava există 23 Situri de Importanţă Comunitară.

Tabel 5.1.2 Situri de importanţă comunitară (SCI) din judeţul Suceava

| Nr. Crt. | Denumire SCI | Localizare SCI | Suprafaţa (ha) | Suprafaţa (%) suprapusă pe supraf. ANP | Suprafaţa (%) ocupată din supraf. județului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totală | Teritoriu județului |  |  |
| 1. | Bistriţa Aurie | Cârlibaba, Ciocăneşti, Iacobeni | 375 | 375 | Nu este cazul | 0,04% |
| 2. | Fâneţele seculare Ponoare | Bosanci | 40 | 40 | 100% | 0,004% |
| 3. | Fâneţele seculare Frumoasa | Moara | 10 | 10 | 100% | 0,001% |
| 4. | Găina – Lucina | Moldova Suliţa, Breaza | 836 | 836 | 0,11% | 0,09% |
| 5. | Pădurea Zamostea – Lunca | Zamostea | 135 | 135 | 100% | 0,015% |
| 6. | Pietrosul Broştenilor – Cheile Zugrenilor | Crucea, Dorna Arini | 469 | 469 | 90% | 0,05% |
| 7. | Rarău – Giumalău | C-lung Moldovenesc, Crucea, Dorna Arini, Pojorâta Stulpicani | 2.547 | 2.547 | 100% | 0,29% |
| 8. | Tinovul de la Româneşti | Coşna | 21 | 21 | Nu este cazul | 0,002% |
| 9. | Tinovul Mare Poiana Stampei | Poiana Stampei | 695 | 695 | 100% | 0,08% |
| 10. | Tinovul Şaru Dornei | Şaru Dornei | 41 | 41 | 100% | 0,004% |
| 11. | Călimani-Gurghiu | Dorna Candrenilor, Panaci, Poiana Stampei | 134.936 | 10.794 | 15% | 1,26% |
| 12. | Pădurea Pătrăuţi | Adâncata, Şerbăuţi, Pătrăuţi, Calafindeşti, Dărmăneşti, Grămeşti, Mitocu Dragomirnei, Suceava, Zamostea, Zvoriştea | 8.746 | 8.746 | 1,96% | 1,02% |
| 13. | Lacurile Fălticeni | Bosanci, Buneşti, Fălticeni, Horodniceni, Moara, Rădăşeni | 895 | 895 | 100% | 0,10% |
| 14. | Moldova Superioară | Breaza, C-lung Moldovenesc, Fundu Moldovei, Pojorîta, Sadova | 429 | 429 | Nu este cazul | 0,005% |
| 15. | Obcinele Bucovinei | Breaza, Brodina, Vama, Putna, Sadova, C-lung Moldovenesc, Frumosu, Moldova Suliţa, Moldoviţa, Vatra Moldoviţei | 32246 | 32246 | 50% | 3,77% |
| 16. | Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi | Baia, Berchişeşti, Bogdăneşti, Boroaia, Capu Câmpului, Cornu Luncii, Forăşti, Fântâna Mare, Gura Humorului, Mălini, Păltinoasa, Râşca, Vadu Moldovei, Valea Moldovei | 5303 | 5196 | Nu este cazul | 0,60% |
| 17. | Râul Suceava | Bilca, Dorneşti, Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Milişăuţi, Muşeniţa, Rădăuţi, Satu Mare, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel | 881 | 881 | Nu este cazul | 0,10% |
| 18. | Râul Suceava Liteni | Bosanci, Ipoteşti, Salcea, Suceava, Udeşti, Vereşti | 1.254 | 1.254 | Nu este cazul | 0,15% |
| 19. | Siretul Mijlociu – Bucecea | Dumbrăveni, Hânţeşti, Siminicea | 570 | 445 | Nu este cazul | 0,05% |
| 20. | Slatina | Slatina, Valea Moldovei | 137 | 137 | Nu este cazul | 0,02% |
| 21. | Dealul Mare-Hârlău | Suceava, Botoşani, Iaşi | 25.112 | 1.506 | Nu este cazul | 0,17% |
| 22. | Larion | Suceava, Bistriţa-Năsăud | 3.023 | 846 | Nu este cazul | 0,35% |
| 23. | Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti | Suceava, Iaşi, Neamţ | 3.215 | 450 | Nu este cazul | 0,05% |

Figura 5.4.2   Fâneţele seculare Ponoare – sit de importanţă comunitară

- Judeţul Tulcea

În judeţul Tulcea sunt instituite 8 situri de importanţă comunitară SCI, 9 arii de protecţie specială avifaunistică SPA, rezervaţii naturale şi parcuri naturale. Figura 5.5 prezintă repartiția SCI, SPA, rezervaţii naturale şi parcuri naturale pe teritoriul județului Tulcea.

În judeţul Tulcea în prezent sunt legiferate un număr de 34 de arii naturale protejate de interes naţional respectiv: Parcul Naţional Munţii Măcinului şi 33 de rezervaţii naturale.

Ariile naturale protejate de interes naţional de pe teritoriul judeţului Tulcea sunt prezentate în următorul tabel .

Ariile naturale protejate de interes naţional de pe teritoriul judeţului Tulcea

| Nr crt | Denumire | Categoria ariei protejate | Suprafaţa ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parcul Naţional Munţii Măcinului | II Parc Naţional | 11 321 |
| 2 | Pădurea “Valea Fagilor” | IV Rezervaţie forestieră | 154 |
| 3 | Rezervaţia botanică “ Korum Tarla” | IV Rezervaţie botanică | 2 |
| 4 | Locul fosilifer Dealul Bujoarele | IV Rezervaţie geologică | 8 |
| 5 | Rezervaţia geologică “Agighiol” | IV Rezervaţie geologică | 9,7 |
| 6 | Vârful Secaru | IV Rezervaţie naturală | 34,5 |
| 7 | Rezervaţia de liliac “Fântâna Mare” | IV Rezervaţie naturală | 0,3 |
| 8 | Rezervaţia de liliac „Valea Oilor” | IV Rezervaţie naturală | 0,35 |
| 9 | Rezervaţia naturală “ Dealul Bujorului” | IV Rezervaţie naturală | 50,8 |
| 10 | Pădurea Niculiţel | IV Rezervaţie naturală | 11 |
| 11 | Pădurea Babadag-Codru | IV Rezervaţie naturală | 524,6 |
| 12 | Lacul Traian | IV Rezervaţie naturală | 326 |
| 13 | Muchiile Cernei-Iaila | IV Rezervaţie naturală | 1891 |
| 14 | Beidaud | IV Rezervaţie naturală | 1121 |
| 15 | Valea Mahomencea | IV Rezervaţie naturală | 1029 |
| 16 | Dealul Ghiunghiurmez | IV Rezervaţie naturală | 1421 |
| 17 | Chervant-Priopcea | IV Rezervaţie naturală | 568 |
| 18 | Călugăru- Iancina | IV Rezervaţie naturală | 130 |
| 19 | Muntele Consul | IV Rezervaţie naturală | 328 |
| 20 | Dealul Sarica | IV Rezervaţie naturală | 100,1 |
| 21 | Dealurile Beştepe | IV Rezervaţie naturală | 415 |
| 22 | Enisala | IVRezervaţie naturală | 57 |
| 23 | Carasan-Teke | IVRezervaţie naturală | 244 |
| 24 | Valea Ostrovului | IVRezervaţie naturală | 61,8 |
| 25 | Uspenia | IVRezervaţie naturală | 22 |
| 26 | Edirlen | IV Rezervaţie naturală | 25,5 |
| 27 | Casimcea | IV Rezervaţie naturală | 137 |
| 28 | Colţanii Mari | IV Rezervaţie naturală | 53 |
| 29 | Peceneaga | IV Rezervaţie naturală | 132 |
| 30 | Măgurele | IV Rezervaţie naturală | 292 |
| 31 | Războieni | IV Rezervaţie naturală | 41 |
| 32 | Dealul Deniztepe | IV Rezervaţie naturală | 305 |
| 33 | Dealul Mândreşti | IV Rezervaţie naturală | 5 |
| 34 | Mânăstirea Cocoş | IV Rezervaţie naturală | 4,6 |

Arii de interes internaţional

| Nr. Crt. | Denumire | Actul de declarare | Categoria ariei protejate | Suprafaţa ha | Suprafaţa (ha), la nivelul judetului Tulcea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezervaţia Biosferei Delta Dunării | Legea 82/1993 | Rezervaţie a biosferei | 580.000 | 508.851 ha |

Delta Dunării este una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european şi totodată cea mai bine conservată zonă umedă din Europa. Ecosistemele Deltei Dunării, diverse şi cu o distribuţie discontinuă, tip "mozaic", creează un cadru aparte faţă de alte biomuri de pe teritoriul ţării noastre. Astfel, Delta Dunării adăposteşte o varietate mare de specii de plante şi animale, unele strict adaptate condiţiilor Deltei Dunării, cât şi asociaţii şi comunităţi de plante deosebit de interesante.

Din cele peste 300 de specii de păsări care se întâlnesc pe teritoriul rezervaţiei în tot timpul anului sau numai în anumite perioade ale acestuia, peste jumătate sunt specii protejate sau strict protejate de Convenţii Internaţionale.

Acestea sunt doar câteva caracteristici pentru care Delta Dunării a fost declarată în 1990 Rezervaţie a Biosferei şi inclusă în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei în cadrul Programului „Omul şi Biosfera” lansat de UNESCO în 1970.

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării are o suprafaţă totală de circa 580.000 ha. Teritoriul rezervaţiei cuprinde câteva unităţi fizico-geografice deosebite atât din punct de vedere morfologic cât şi genetic:

-	Delta Dunării propriu-zisă;

-	complexul lagunar Razelm-Sinoe;

-	litoralul Mării Negre, până la izobata de 20 m;

-	Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii cu zona inundabilă Isaccea-Tulcea;

-	sărăturile Murighiol-Plopu.

- ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ –SPA

În judeţul Tulcea, sunt declarate 9 Arii de Protecţie Specială Avifaunistică.

Tabel 4.1.3 Arii de protecție specială avifaunistică (SPA) din judeţul Tulcea

| Nr. Ctr. | CODUL SITULUI | NUMELE SITULUI | Suprafaţa (ha) | Suprafaţa la nivelul judeţului (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROSPA0009 | Beştepe – Mahmudia | 3.663 | 3.663 |
| 2. | ROSPA0031 | Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie | 512.820 | 456.410 |
| 3. | ROSPA 0032 | Denis Tepe | 1.900 | 1.900 |
| 4. | ROSPA0040 | DUNAREA Veche – Braţul Măcin | 18.759 | 8.442 |
| 5. | ROSPA0052 | Lacul Beibugeac | 470 | 470 |
| 6. | ROSPA0076 | Marea Neagră | 140.143 | Marea Neagră |
| 7. | ROSPA0073 | Măcin – Niculiţel | 67.361 | 67.361 |
| 8. | ROSPA0091 | Pădurea Babadag | 58.473 | 58.473 |
| 9. | ROSPA0100 | Stepa Casimcea | 22.226 | 22.226 |

- ROSPA 0009 Beştepe – Mahmudia

Este un loc important  pentru hrănirea răpitoarelor cuibăritoare precum şi a celor ce se află în migraţie. Exemple de specii rare de răpitoare în zonă:Accipiter brevipes (uliu cu picioare scurte) Aquila heliaca (acvila de câmp), Aquila nipalensis (acvila de stepă), Aquila clanga (acvila ţipătoare mare), Circus macrourus (erete alb), Falco cherrug (şoim dunărean)

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate astfel: 29 de specii din anexa 1 a Directivei Păsări, 30 de alte specii migratoare, listate în anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Bonn), 7 specii periclitate la nivel global.

Situl este important pentru populațiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Calandrella brachydactyla, Oenanţe pleschanka.

Situl este de asemenea utilizat pentru iernat de următoarele specii:Branta ruficollis şi Circus cyaneus.

- ROSPA 0076 Măcin Niculiţel

Este unul dintre cele mai importante locuri din ţară în ceea ce priveşte abundenţa de răpitoare cuibăritoare: acvila de câmp (Aquila heliaca), acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), acvila mică (Hieraaetus pennatus), şerpar (Circaetus gallicus), Pernis apivorus (viespar), şorecar mare (Buteo rufinus), uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes), şoim dunărean (Falco cherrug) şi răpitoare de noapte buha (Bubo bubo), ciuf de pădure (Asio otus)

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate astfel: 56 specii din anexa 1 a Directivei Păsări, 123 de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn), 10 specii periclitate la nivel global.

Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Falco cherrug, Coracias garrulus, Ciconia ciconia, Accipiter brevipes, Burhinus oedicnemus, Oenante pleschanka, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Emberiza hortulana, Caprimulgus europaeus, Hieraaetus pennatus, Lullula arborea.

Situl este important în perioada de migraţie pentru speciile: Ciconia ciconia, Accipiter brevipes, Circaetus gallicus, Buteo rufinus, Hieraaetus pennatus, Lanius collurio, Gyps fulvus, Ficedula parva, Galerida cristata, Lullula arborea, Falco vespertinus, Neophron percnopterus Pandion haliaetus, Nycticorax nycticorax, Ciconia nigra, Himantopus himantopus, Haliaeetus albicilla, Recurvirostra avosetta, Tringa glareola, Pelecanus onocrotalus, Pelecanus crispus, Ardea purpurea, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Chlidonias hybridus, Pernis apivorus, Antus campestris, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Aquila chrysaetos, Aquila clanga, Circus macrourus, Circus aeruginosus, Falco peregrinus, Milvus migrans, Phalacrocorax pygmaeus, Egretta alba.

- ROSPA 0091 Pădurea Babadag

Este cea mai importantă pădure din Dobrogea cu rol deosebit în timpul migraţiei şi iernării pentru mii de răpitoare şi pentru alte specii ce poposesc aici pentru hrănire.

Specii importante din zonă: Caprimulgus europaeus (caprimulgul) Coracias garrulus (dumbrăveanca) Emberiza hortulana (presura de grădina), ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius)

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate astfel: 38 de specii din anexa 1 a Directivei Păsări, 61 de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn) şi 6 specii periclitate la nivel global.

Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Falco vespertinus, Falco cherrug, Coracias garrulus, Hieraaetus pennatus, Accipiter brevipes, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Oenanţe pleschanka, Picus canus, Milvus migrans, Dendrocopos medius, Situl este important în perioada de migraţie pentru speciile: Haliaeetus albicilla, Ficedula parva, Ciconia ciconia.

Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii: Circus macrourus şi Circus cyaneus.

- ROSPA 0100 Stepa Casimcea

Este un sit în care se regăseşte un număr semnificativ de specii de păsări global ameninţate şi un loc de hrănire, migraţie, iernare pentru un mare număr (mii) de gâşte (gâsca cu gât roşu) Branta ruficollis şi răpitoare (acvile, şerpar, erete, şoim dunărean).

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate astfel: 28 de specii din anexa 1 a Directivei Păsări, 37 de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn) şi 5 specii periclitate la nivel global.

Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Coracias garrulus, Falco cherrug, Falco vespertinus, Aquila heliaca, Anţus campestris, Accipiter brevipes, Calandrella brachydactyla, Buteo rufinus, Milvus migrans, Pernis apivorus, Lanius collurio, Lullula arborea, Oenanţe pleschanka, Lanius minor, Melanocorypha calandra, Burhinus oedicnemus, Circaetus gallicus, Galerida cristata, Aquila pomarina, Dendrocopos syriacus, Emberiza hortulana.

Situl este important în perioada de migraţie pentru speciile: Falco vespertinus, Accipiter brevipes, Hieraaetus pennatus, Falco peregrinus, Circus cyaneus, Aquila pomarina, Ficedula albicollis, Circus macrourus, Circus pygargus.

- ROSPA 0032 Denis Tepe

În zonă cuibăresc sau pot fi întâlnite în migraţie mai multe specii de răpitoare: uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes), acvila de câmp (Aquila heliaca), buha (Bubo bubo), acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), şerparul (Circaetus gallicus), şoimul dunărean (Falco cherrug), erete sur, vânăt, alb (Circus pygargus, cyaneus, macrourus)

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate astfel: 25 specii din anexa 1 a Directivei Păsări, 33 de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn) şi 6 specii periclitate la nivel global.

Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Falco cherrug, Buteo ruffinus, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra, Lullula arborea, Burhinus oedicnemus.

- ROSPA 0052 Lacul Beibugeac

Declarat rezervaţie naturală de interes local prin HCL nr.3/2004, lacul are o origine seismică şi a apărut în urma cutremurului din 1940. Este aşezat pe straturi de loess nisipos dispuse deasupra straturilor calcaroase datând din Triasic. Lacul este alimentat în principal de apele pluviale ce se scurg de pe colinele înconjurătoare, de infiltraţii provenite, la cote mari ale apelor Dunării, din lacul Razim, aflat în imediata vecinătate şi nu e exclusă nici posibilitatea alimentării din izvoare.

Din punct de vedere avifaunistic lacul reprezintă un important loc de odihnă şi hrănire pe perioada iernii pentru mii de gâşte: gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis), gârliţa mare(Anser albifrons). Lacul atrage la hrănire în fiecare anotimp mii de raţe dintre care amintim raţă cu cap alb (Oxyura leucocephala), raţă roşie Aythya nyroca. Insulele din mijlocul lacului sunt un loc de odihnă pentru mii de pescăruşi, sute de pelicani comuni şi zeci de pelicani creţi.

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate astfel: 39 de specii din anexa 1 a Directivei Păsări, 56 de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn) şi 7 specii periclitate la nivel global.

Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Glareola pratincola, Falco vespertinus, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus.

Situl este important în perioada de migraţie pentru speciile: Branta ruficollis, Ayţya nyroca, Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Platalea leucorodia, Pelecanus onocrotalus, Plegadis falcinellus, Glareola pratincola, Ardeola ralloides, Larus melanocephalus, Recurvirostra avosetta, Nycticorax nycticorax, Himantopus himantopus, Sylvia nisoria, Tringa glareola, Sterna hirundo, Sterna albifrons.

Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii: Phalacrocorax pygmaeus, Branta ruficollis, Anser albifrons, Cygnus cygnus.

În perioada de migraţie situl găzduieşte mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de baltă, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.

- ROSPA 0040 Dunărea Veche Braţul Măcin

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate astfel: 63 de specii din anexa 1 a Directivei Păsări, 55 alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn) şi 7 specii periclitate la nivel global.

Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Coracias garrulus Falco vespertinus Aythya nyroca Accipiter brevipes Anthus campestris Lanius minor Lanius collurio Calandrella brachydactyla.

Situl este important în perioada de migraţie pentru speciile: Pelecanus crispus Accipiter brevipes Branta ruficollis Pelecanus onocrotalus Phalacrocorax pygmaeus. Situl este important pentru iernat pentru următoarele specii: Phalacrocorax pygmaeus Anser albifrons.

- SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ-SCI

În prezent, în judeţul Tulcea există 8 Situri de Importanţă Comunitară prezentate în tabelul nr. 5.1.4

Tabel nr. 5.1.4 Situri de importanţă comunitară (SCI) din judeţul Tulcea

| Nr. Crt. | CODUL SITULUI | NUMELE SITULUI | Suprafaţa ha | Suprafața la nivelul județului (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROSCI0012 | Braţul Măcin | 10.235 | 4503 |
| 2. | ROSCI0060 | Dealurile Agighiolului | 1.433 | 1.433 |
| 3. | ROSCI0065 | Delta Dunării | 454.037 | 422.254 |
| 4. | ROSCI0066 | Delta Dunării – zona marină | 123.374 | 2468 |
| 5. | ROSCI0067 | DENIZ TEPE | 414 | 414 |
| 6. | ROSCI0123 | Munţii Măcinului | 16.894 | 16.894 |
| 7. | ROSCI0201 | Podişul Nord Dobrogean | 84.812 | 84.812 |
| 8. | ROSCI0237 | Structuri submarine metanogene – Sf. Gheorghe | 6.122 | Marea Neagră |

- ROSCI 0012 Braţul Măcin

Situl prezintă importanţă în primul rând pentru conservarea habitatului 92A0 Salix alba şi Populus alba galleries, ce ocupă aproximativ 19,41% din sit, respectiv 4% din suprafaţa habitatului la nivel naţional. Habitatul este reprezentat pe suprafeţe mai mult sau mai puţin reduse şi prin arborete asupra cărora nu s-au făcut intervenţii silvice, încă de la formare, suprafeţe ce pot fi considerate păduri virgine (în prezent sau potenţiale). Nu au fost însă identificate până în prezent arborete seculare din acest habitat.

Pe locul secund ca importanţă se situează habitatul prioritar 62C0* stepe ponto-sarmatice, ce ocupă o suprafaţă de aproximativ 4% din suprafaţa naţională a habitatului, reprezentat prin stepe cu graminee pe soluri bălane (asociaţia Agropyretum pectiniformae), întâlnite în ţară predominant în Dobrogea şi stepe petrofile pe şisturi paleozoice (asociaţia Sedo hillebrandtii- Polytrichetum piliferi) încadrate în alianţa endemică pentru Dobrogea Pimpinello-Thymion zygioidi (Sanda, Arcuş, 1999).

În sit a fost citată (Săvulescu, 1976) specia de interes comunitar Marsilea quadrifolia, din zona lacului Igliţa, care există şi în prezent (însă ca amenajare piscicolă), fapt pentru care se poate presupune că specia respectivă nu a dispărut.

Situl reprezintă partea nordică a coridorului de migraţie a speciilor de plante din Peninsula Balcanică spre Dobrogea de nord şi Delta Dunării. În plus acesta constituie şi o importantă cale de migraţie pentru păsări (fiind propus şi ca SPA), precum şi pentru anumite specii de peşti, inclusiv sturioni.

Includerea Cursului Dunării în sit este esenţială atât pentru asigurarea continuităţii cât şi pentru transportul de către apele fluviului a organelor de reproducere (seminţe, lăstari etc.) ale diferitelor specii de plante, ce favorizează propagarea acestora spre nordul Dobrogei şi Delta Dunării.

- ROSCI 0060 Dealurile Agighiolului

Situl se caracterizează prin prezenţa a 3 habitate prioritare. În cadrul habitatului celui mai important din sit, respectiv 62C0* stepe ponto-sarmatice, ce ocupă aproximativ 0,9% din suprafaţa naţională a habitatului, o valoare remarcabilă prezintă asociaţia Agropyro brandzae – Thymetum zygioidi, endemică pentru Dobrogea (Sanda, Arcuş, 1999), ce ocupă suprafeţe apreciabile, de ordinul sutelor de hectare. În cadrul acestei asociaţii este de subliniat prezenţa unor populaţii importante ale speciei Euphorbia myrsinites, inclusă în lista roşie naţională (Oltean et al. 1994), foarte rară în Dobrogea, singura regiune din ţară în care este întâlnit acest taxon.

Locul secund ca importanţă îl deţine habitatul 91AA* Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, reprezentat prin asociaţia Paeonio peregrinae – Carpinetum orientalis răspândită în ţară predominant în Dobrogea.

În sit mai sunt întâlnite şi alte specii din lista roşie naţională (Oltean et al., 1994), respectiv: Agropyron brandzae, Koeleria lobata, Thymus zygioides etc, din care primul taxon este menţionat şi în lista roşie europeană.

- ROSCI 0067 Deniz Tepe

Situl este important deoarece este acoperit aproape în totalitate de habitatul prioritar    62CO* stepe ponto-sarmatice, alături de acesta fiind un alt habitat prioritar – 40 CO* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice.

De asemenea acest sit  este important ca habitat pentru alte specii importante de plante şi animale: Campanula romanica (clopoţel dobrogean), Elaphe quatorlineata (balaurul dobrogean) şi Spermophilus citellus (popândăul). Situl a fost declarat arie naturala protejată încă din 2004 şi prezintă şi o importanţă geologică/geomorfologică, reprezentând un martor de eroziune de vârstă jurasică, aici fiind identificate şi fosile din perioada respectivă.

- ROSCI 0123 Munţii Măcinului

Importanţa sitului constă în principal în faptul că este constituit aproape în totalitate din habitate de interes comunitar, pe lângă cele caracteristice acestor munţi fiind adăugate şi habitate de sărături, prin includerea în acest sit a lacurilor Sărat şi Slatina. Tot în acest sit a fost identificată cea mai mare suprafaţă la nivel naţional şi mondial a habitatului 91X0, în rezervaţia Valea Fagilor, restul suprafeţelor cu acest habitat fiind răspândite în SCI Podişul Nord Dobrogean. Aici au fost identificate şi speciile de interes comunitar Campanula romanica, Moehringia jankae, Himantoglossum caprinum, Agrimonia pilosa, Echium russicum.

În afară de caracterul unic din punct de vedere geologic, Munţii Măcinului, cei mai vechi munţi din ţară, se impun şi prin peisajul lor caracteristic, ce nu se mai regăseşte la nivel naţional, rezultat al combinaţiei dintre aspectele geomorfologice(formaţiuni granitice megalitice) şi fitocenocomplexele tipice pentru majoritatea etajelor şi zonelor de vegetaţie din Dobrogea (păduri balcanice, submediteraneene, silvostepă şi stepă), Petrescu,M. 2007).

- ROSCI 0201 Podişul Nord Dobrogean

În sit sunt cuprinse 23 de rezervaţii naturale legal constituite, de importanţă naţională, totalizând 7520,55 ha. La nivel naţional situl este cel mai întins şi reprezentativ pentru bioregiunea stepică, fiind constituit în proporţie de 95,5% (84.812 ha) din habitate de interes comunitar, din care habitatele de stepă (17000ha-19,14%).

Habitatele de pădure, de asemenea de interes comunitar, sunt dominate de grupa de habitate 41.7 Thermophilous si păduri de stejar supra-mediteranean (ce cuprinde tipurile 91IO, 91 MO, 91AA) – 34000 ha (38,19%), urmat de habitatul 41.2 (reprezentat prin tipul 91YO) – 21000ha (23, 591%), alte habitate forestiere având o pondere restrânsă, respectiv 91XO -1 ha (0,001 %); 92AO – 10ha (0,011%). Habitatele de tufărişuri de importanţă comunitară sunt de asemenea reprezentative, ocupând o suprafaţă relativă de 35,6% (1780,8ha).

Este important de subliniat că situl conservă fitocenozele ce au servit pentru descrierea fitocenologică iniţială a majorităţii asociaţiilor forestiere şi a numeroase asociaţii de pajişti şi tufărişuri caracteristice pentru Dobrogea (Dihoru, Doniţă, 1970) conservarea acestora fiind deosebit de importantă din punct de vedere ştiinţific. Habitatul 62CO* este cel mai reprezentativ pentru bioregiunea stepică în care este situat situl, de aceea este important de detaliat anumite aspecte referitoare la acesta.

Suprafaţa la nivel naţional a stepelor ponto-sarmatice este estimată la maximum 60.000, din care 40.000 ha sunt în Dobrogea (30.000 în judeţul Tulcea, 10.000 în judeţul Constanţa). Restul de maximum 20000 sunt răspândite în alte zone ale ţării, însă în general pe suprafeţe fragmentate şi expuse păşunatului intensiv, în special în bioregiunea stepică, suprafeţele din afara acesteia nefiind în general stepe tipice, climax, ci rezultatul stepizării în urma defrişării pădurilor.

În consecinţă nu există posibilitatea constituirii de situri reprezentative pentru acest habitat (pe suprafeţe suficient de întinse pentru a asigura un procent satisfăcător pentru acest habitat prioritar) decât în Dobrogea şi în special în judeţul Tulcea, unde există cele mai mari şi compacte suprafeţe din acest habitat.

Habitatul este reprezentat prin asociaţii din alianţele Stipion lessingianae, Festucetum valesiacae, Pimpinello-Thymion zygioidi, Agropyro- Kochion. În cadrul acestui habitat subtipul 34.9211 (ce cuprinde asociaţiile din alianţa Pimpinello-Thymion zygioidi) este endemic pentru Dobrogea (Sanda, Arcuş, 1999 ; Dihoru, Doniţă, 1970), situl reunind cea mai mare parte a ariei de răspândire la nivel naţional şi mondial. Această situaţie este valabilă şi pentru unele asociaţii regionale specifice acestei provincii, respectiv asociaţiile Stipo ucrainicae – Festucetum valesiacae, Bombycilaeno –Botriochloetum ischaemi, subasociaţiile dobrogicum ale cenotaxonilor Stipetum capillatae, Thymio pannonici – Chrysopogonetum grylli Dihoru, Doniţă, 1970, Horeanu,1976).

# UCRAINA

Informațiile privind biodiversitatea pe teritoriul Ucrainei au fost luate din documentele aflate pe următoarele website-uri:

- http://ypef.eu/files/booklet/ang/ukraine.pdf,

- http://www.brucebyersconsulting.com/wp-content/uploads/2011/07/Ukraine-Biodiversity-Analysis-Report-1-2011.pdf

Biodiversitatea Ucrainei este alcătuită din: 27.000 de specii de floră şi anume: specii de alge, specii briofite, specii de plante vasculare.

Fauna cuprinde: specii de insecte, peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere. Prin urmare, Ucraina poate fi considerată ca fiind una dintre cele mai puternice rezerve naturale necesare restabilirii biodiversității în Europa.

Unicele resurse naturale din Ucraina sunt: Crimeea şi Carpaţii.

Carpaţii Ucraineni se mai numesc şi „Carpaţii Estici” sau Carpaţii Păduroşi, în principal pentru zona aflată pe teritoriul lor (până la Pasul Prislop), în timp ce românii folosesc termenul de Carpaţii Estici (Carpaţii Orientali) pentru a face referire la zona cuprinsă de la graniţa cu Ucraina spre sud.

Peninsula Crimeea cunoscută sub denumirea de Crimeea, se află pe coasta de nord a Mării Negre. Peninsula este localizată la sud de Regiunea Herson din Ucraina și la vest de regiunea Kuban din Rusia. Ea este unită cu regiunea Herson prin Istmul Perekop și separată de Kuban prin Strâmtoarea Kerci. Peninsula este înconjurată de două mări: Marea Neagră (la vest și sud) și Marea Azov (la est).

Ucraina acordă o atenție deosebită privind conservarea diversității biologice și peisagistice, precum și crearea unei rețele naționale ecologice de arii naturale protejate.

O atenție specială este acordată dezvoltării unei rețele de rezervație naturală . Această dezvoltare a pornit de la legea cu privire la " protecția mediului" (1991), apoi " Fondul de Rezervația Naturală din Ucraina " (1992) şi apoi " rețeaua ecologică din Ucraina " (2004).

În anul 1991, zonele și ariile protejate au reprezentat doar 1,9% din suprafaţa Ucrainei, în 2007 cifra a fost de 4,6%, iar în 2008 a crescut la 4,95 %, urmând ca în anul 2009 să ajungă la 5,2% și în 2010 la 5,4 %.

Începând din ianuarie 2011, rezervaţia naturală din Ucraina a avut un total de 7.739 zone, având o suprafaţă de 3.458.900 ha, pe teritoriul Ucrainei şi 402.500 ha în Marea Neagră (rezervaţie botanică). Structura zonele de biodiversitate cuprinde: 4 rezervaţii ale biosferei, 47 parcuri naţionale, 307 rezervaţii naturale, 132 monumente ale naturii, 18 grădini botanice, 7 parcuri zoologice.

În scopul de a crea noi zone de protecţie în anul 2011, s-a aprobat cererea pentru înființarea parcurilor naționale, şi anume:

- Regiunea Odesa: parcul naţional Kuialnyk  şi Nipru –Desnyansko;

- Regiunea Vinnytsia: parcul naţional Podolski – transnistrean;

- Regiunea Kherson: rezervă botanică de importanță națională;

- Regiunea Ternopil: parcul naţional Valea.

În plus, s-a înfiinţat zona de protecţie Medoborskyy din regiunea Ternopil, s-a extins Parcul Naţional - Dvurechansky din regiunea Kharkiv. S-a stabilit rezervaţia de importanţă locală " Big Wood " - regiunea Kiev, precum şi extinderea teritoriului de rezervației peisagistică de importanță locală " Samsonov Plant "  din regiunea Lugansk.

Între Guvernul Ucrainei, Guvernul Republicii Belarus și Guvernul Republicii Polone s-a încheiat un acord cu privire la instituirea rezervației  biosferei transfrontaliere "Western Polesie ".

Pădurile din Ucraina sunt situate în diferite zone sălbatice: Polesie, silvo-stepă, stepă, Carpații ucraineni și partea montană a Crimeei, în care diferența privitoare la condițiile de împădurire și gestionarea pădurilor este importantă.

Figura nr. 5.6 Speciile de faună și floră tipice și excepționale din pădurile ucrainene

Pădurile din Ucraina sunt distribuite inegal. Acestea sunt în majoritate concentrate în Carpați Ucrainieni și, de asemenea în regiunea Polesie. Regiunea Transcarpatia cu păduri de brad (Abies) este cunoscută ca fiind regiunea cea mai împădurită din Ucraina.

Flora pădurilor din Ucraina este foarte bogată, datorită diversității zonelor climatice.

Pădurile din Ucraina sunt formate din mai mult de 30 de tipuri de specii de copaci, dominate de pin (Pinus sylvestris) din care, până de curând din seva de pin – s-a extras terebentină, stejar (Quercus robur), fag (Fagus silvatica), molid (Picea abies), mesteacăn (Betula pendula), arin (Alnus glutinosa), frasin (Fraxinus excelsior), carpen (Carpinus betulus), brad (Abies alba).

Pădurea de conifere ocupă 42% din suprafața totală, pădurea de pin ocupă 33%. Pădurile de foioase  43%, iar pădurile de stejar şi fag  ocupă 32%.

Fauna din Ucraina este istoric formată ca parte a ecosistemelor (biocenozei). Cele mai frecvente copitate care sunt vânate în pădurile ucrainene sunt de mai multe tipuri şi sunt prezentate în cele ce urmează: căprioara europeană (143.600 exemplare), mistrețul (58.600 exemplare), elanul (5.600 exemplare), cerbul (16.000 exemplare), cerbul dungat (4.300 exemplare), cerbul lopătar (3.400 exemplare) și muflonul (500 exemplare).

Figura nr. 5.7 Harta distribuţiei speciilor de arbori din Ucraina

OBIECTIVE DE PATRIMONIU CULTURAL

- ROMANIA

În ceea ce priveşte patrimoniul cultural informaţiile sunt luate de pe paginile fiecărui judeţ în parte, respectiv de pe paginile Direcţiilor Judeţene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural National ale  Ministerului Culturii: Botoșani, Maramureş, Satu Mare, Suceava şi Tulcea.

- Obiective culturale din judeţul Botoşani

Obiective culturale din judeţul Botoşani sunt în număr de 9, şi anume:

- Casa Ciomac Cantemir, Fundația Stefan Luchian

- Casa Costache Enescu, sediul Muzeului G. Enescu

- Casa Manolache Iorga, Botoșani

- Casa Memoriala G. Enescu Liveni

- Casa Memoriala N. Iorga, Botoșani

- Memorialul Ipotești

- Muzeul de arheologie, Saveni

- Muzeul de Științele Naturii, Dorohoi

- Muzeul Judeţean Botoşani

Lăcaşele de cult din judeţul Botoşani sunt în număr de 23.

Obiective culturale din judeţul Maramureş

- Complexe muzeale din Maramureș:

  - Muzeul de Etnografie Sighetu Marmației

  - Muzeul de Etnografie și Artă Populară Baia Mare

  - Centrul artistic Baia Mare - Muzeul de Artă

  - Muzeul Florean

  - Muzeul de Mineralogie Baia Mare

  - Muzeul Memorial Sighetu Marmației

  - Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Baia Mare

- Monumente de arhitectură și artă populară din Maramureș

  - Centrul istoric Baia Mare

  - Centrul istoric Sighetu Marmației

  - Turnul Ștefan

  - Biserici de lemn din Maramureș

  - Biserici de lemn din Lăpuș

  - Biserici de lemn din Chioar

  - Cimitirul Vesel din Săpânța

- Așezăminte monahale din Maramureș

  - Mănăstirea Bârsana

  - Mănăstirea Peri-Săpânța

  - Mănăstirea de la Moisei

  - Mănăstirea Sfânta Ana din Rohia

Obiectivele culturale din judeţul Maramureş incluse şi în patrimoniu UNESCO sunt:

- Biserica "Sf. Arhangheli" (Rogoz) – UNESCO

- Biserica de lemn "Intrarea Maicii Domnului in Biserica" din Bârsana - UNESCO

- Biserica de lemn Calinesti-Susani

- Biserica de lemn Sfinții Arhangheli, Valenii Somcutei

- Casa Muzeu Elie Wiesel

Obiective culturale din judeţul Satu Mare

În Satu Mare există mai multe obiective turistice care pot fi vizitate, printre care:

- Turnul Pompierilor - a fost construit în anul 1904 din inițiativa episcopului Gyula Meszlényi, fiind proiectat de Ferencz Dittler și construit de Lajos Vajnay. Astăzi, turnul este un obiectiv turistic de mare atracție fiind vizitat zilnic de ca. 50 de vizitatori.

- Hotel Dacia (fostul Hotel Pannónia) - construit în 1902 după planurile arhitecților Bálint Zoltán și Jámbor Lajos în stil secesionist unguresc, Hotelul Dacia este probabil cel mai emblematic monument din Satu Mare. Macheta hotelului a obținut premiul II. la Expoziția Mondială de la Viena.

- Palatul Episcopiei romano-catolice de Satu Mare - proiectat de arhitectul conților Károlyi, Joseph Bitthauser și construit între 1804 și 1840 în stil clasicist, palatul episcopal este reședința episcopilor romano-catolici din Satu Mare și clădirea Grupului Școlar Teologic Romano-Catolic „Hám János”. În capela episcopală se află altarul în fața căruia s-a căsătorit renumitul poet maghiar, Sándor Petőfi cu Szendrey Júlia în capela cetății de la Ardud.

- Teatrul - este cea de-a doua clădire de teatru în oraș (prima fiind demolată în 1889). Temeliile ei au fost puse pe 18 mai 1892, inaugurarea având loc, în cadrul unei ceremonii festive, pe 14 ianuarie 1892. Proiectul a fost realizat de Voyta Adolf, arhitect din Pápa, lucrările au fost efectuate sub supravegherea arhitectului Szikszay Lajos din Debrețin, iar decorațiunile interioare au fost create de Spanraft și Hirsch.

- Clădirea Breslei Cizmarilor

- Casa Ormos

Biserici

- Catedrala romano-catolică

- Biserica Reformată cu lanțuri

- Catedrala Greco-Catolică „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”

- Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” („catedrala”)

Statui

- Statuia Lupa Capitolina (Lupoaica)

Muzee

- Atelierul memorial Aurel Popp

- Casa memorială „Vasile Lucaciu”

- Muzeul Județean

Obiective culturale din judeţul Suceava

Suceava, unul dintre cele mai vechi orașe din România și fostă capitală a Moldovei, dispune de numeroase obiective istorice și turistice, răspândite pe teritoriul localității și în împrejurimile sale. Orașul se remarcă prin numărul ridicat de vechi lăcașuri de cult ortodoxe, armenești, romano-catolice, evreiești, etc. Aceste biserici și mănăstiri sunt o dovadă a diversității etnice și a multiculturalismului așezării.

De asemenea, în Suceava există mai multe clădiri monument istoric, majoritatea construite la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, în perioada în care primar la orașului era Franz Des Loges. Acestora li se adaugă o serie de statui, busturi, mozaicuri parietale și alte monumente, care reprezintă puncte de atracție. Majoritatea obiectivelor istorice și turistice se găsesc în perimetrul vechiului oraș, zonă ce se întinde între Cetatea de Scaun (la est) și Cetatea Șcheia (la vest).

Muzeul Sucevei a luat ființă în anul 1895 și a căpătat statut de persoană juridică la 4 ianuarie 1900. În prezent, Muzeul Bucovinei include principalele obiective turistice din municipiul Suceava, dar și câteva case memoriale și muzee aflate în alte localități ale județului:

- Cetatea de Scaun a Sucevei

- Curtea Domnească din Suceava

- Muzeul de Istorie din Suceava

- Muzeul de Științele Naturii din Suceava

- Muzeul Etnografic din Suceava (Hanul Domnesc)

- Muzeul Satului Bucovinean

- Fondul Memorial Cultural, ce include:

  - Casa memorială „Simeon Florea Marian” din Suceava

  - Casa memorială „Nicolae Labiș” din Mălini

  - Casa memorială „Eusebiu Camilar” din Udești

  - Casa-muzeu Solca (Casa „Saveta Cotrubaș”)

  - Casa-muzeu Bilca

  - Complexul muzeistic „Ciprian Porumbescu” din Stupca

Biserici și mănăstiri sunt în număr de 19

Case memoriale

- Casa memorială „Simeon Florea Marian”

- Casa în care a locuit Ciprian Porumbescu

Obiective culturale din judeţul Tulcea

Tulcea este unul din judeţele din România cu cel mai bogat patrimoniu arheologic, dar puţine situri sunt amenajate pentru a putea fi cunoscute de turişti. Situri sunt enumerate mai jos:

- Cetatea medievală Enisala, cel mai vizitat sit arheologic din judeţul Tulcea. În apropierea ei, pe raza comunei Jurilovca, se află cetatea Orgame/Argamum, primul oraş de pe teritoriul actual al României.

- Cetatea Aegyssus

- Cetatea romano-bizantină Noviodunum,

- Un alt sit care poate intra în patrimoniul UNESCO, cetatea Dinogeţia, se află în perimetrul comunei Jijila, în apropierea drumului care leagă oraşele Tulcea şi Galaţi, lângă o mănăstire cu hramul ‘Izvorul Tămăduirii’.

- Dinogeţia a fost o aşezare geto-dacică, apoi o fortăreaţă romană menţionată de Ptolomeu, în perimetrul cetăţii fiind descoperite mai multe fragmente ceramice care atestă existenţa unei fortăreţe romane inclusiv înainte de Diocleţian (284 — 305 d.Hr.). În momentul de faţă, cetatea este administrată de Academia Română.

- Cetatea Troesmis, situată pe o suprafaţă de aproximativ 157 de hectare, în apropierea satului Turcoaia, ICEM derulează un proiect de cercetare neinvazivă a sitului.

- Cetatea Halmyris, de lângă localitatea Murighiol, situată pe braţul Sfântu Gheorghe al Dunării a fost locuită, potrivit ICEM, de geţi în secolul VI-V î.Hr.

- UCRAINA

Pentru Ucraina informațiile privind patrimoniul cultural și istoric au fost preluate din documentele găsite pe următoarele websit-uri:

- http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Cultural_Heritage_Village

- http://whc.unesco.org/en/statesparties/ua

- http://www.history.alberta.ca/ukrainianvillage/

- http://culture.pl/en/article/polish-and-ukrainian-tserkvas-make-unesco-list

- Regiunea CERNĂUȚI

Reședința mitropoliților Bucovinei și Dalmației din Cernăuți – care se află înregistrată pe Lista Siturilor care fac parte din Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO din anul 2011;

Regiunea Cernăuți din puncte de vedere administrativ este subdivizată în 11 raioane (districte). În această regiune există un număr de 12 monumente care sunt incluse în patrimoniul cultural național ucrainean. Cea mai mare parte dintre aceste monumente sunt localizate în orașul Cernăuți (8 monumente), 2 sunt în raionul Hotin (din care cel mai important este Cetatea Hotin), un monument în raionul Novoselytsia și un alt monument în raionul Storozhynets.

Cele mai multe dintre aceste monumente localizate în regiunea Cernăuți sunt reprezentate de biserici și catedrale.

- Regiunea ODESSA

Struve Geodetic Arc – ca parte a lanțului de triangulație care se întinde din Hammerfest în Norvegia până la Marea Neagră, trece prin 10 țări și străbate peste 2.820 km, prin care s-a efectuat prima măsurătoare precisă a unui meridian; - se află înregistrat pe Lista Siturilor care fac parte din Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO din anul 2005;

Regiunea Odessa este subdivizată din punct de vedere administrativ în 26 de raioane (districte) și 7 municipalități. În această regiune există un număr considerabil de mare de monumente care sunt incluse în partimoniul cultural național al Ucrainei. Astfel, în cele 26 de raioane sunt 169 de monumente incluse în patrimoniul cultural național.

O situație specială se întâlnește în orașul Odessa, unde există circa 1200 de monumente. Cele mai multe dintre acestea (câteva sute) sunt clădiri vechi localizate pe unele străzi mai importante ale orașului precum: strada Bazarna, strada Pushkinska, strada Marazliyivska, strada Kanatna, strada Katerynynska, strada Koblevska, bulevardul Frantsuzkyi, strada Deribasivska, strada Dvoryanska, etc.

Cea mai mare parte dintre aceste monumente localizate în regiunea Odessa sunt reprezentate de biserici și catedrale.

- Regiunea IVANO-FRANKVISK

Regiunea Ivano-Frankvisk este subdivizată administrativ în 14 raioane (districte) și 5 orașe (municii). În întreaga regiune există un total de 85 monumente, incluse în patrimoniul cultural național. Cele mai multe dintre acestea sunt concentrate în raionul Dolyna – 19 monumente și în raionul Halych – 14 monumente. De asemenea, ca și în cazul altor districte prezentate mai sus, cea mai mare parte a acestora sunt biserici și catedrale.

- Regiunea ZAKARPATTIA (Regiunea Transcarpatică - Transcarpatia)

Regiunea Zakarpattia din punct de vedere administrativ este subdivizată în 13 raioane (districte) precum și 5 orașe (municipii). Pe teritoriul acestei regiuni există un număr de 126 de monumente care sunt incluse în patrimoniul cultural ucrainean. Cea mai mare parte dintre acestea sunt localizate în orașul Uzhhorod (Ujgorod) – 53 de monumente și în orașul Mukachevo – 31 monumente, acestea două fiind și cele mai importante orașe din regiune. De asemenea, bisericile și catedralele ocupă primul loc ca și categorie între monumente.

- OBIECTIVELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL INTERNAȚIONAL, COMUNITAR SAU DE STATUL MEMBRU, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PROGRAM ŞI  MODUL ÎN CARE ACELE OBIECTIVE ŞI ORICE CONSIDERAȚII DE MEDIU AU FOST LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN TIMPUL ELABORĂRII LUI

# ROMÂNIA

Acordul de parteneriat cu România

Acordul de Parteneriat (AP) România - UE aprobat la 6 august 2014, furnizează cadrul strategic pentru reformele și investițiile necesare a fi efectuate în perioada 2014 ÷ 2020. AP este documentul strategic principal, care acoperă necesitățile de dezvoltare și stabilește domeniile de  investiții pentru FESI alocate României, aceste fonduri totalizând aproximativ 40 miliarde euro.

Obiectivele AP sunt convergente cu obiectivele tematice strategice ale IEV, prin prisma alinierii acestora cu strategia UE 2020. Principalele necesități de dezvoltare în ceea ce privește protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor sunt următoarele:

  - extinderea accesului populației la serviciile de apă și ape uzate, în contextul prevederilor Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, precum  și ale Directivei Cadru Apa 2000/60/CE, prin Planurile de management ale bazinelor hidrografice;

  - punerea în aplicare și modernizarea infrastructurilor necesare pentru respectarea obligațiilor prevăzute în Directiva privind deșeurile și în planurile de gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire care vor fi elaborate;

  - protejarea și conservarea naturii, inclusiv printr-o rețea coerentă și funcțională Natura 2000, sprijinirea sistemelor agricole cu înaltă valoare naturală și restaurarea ecosistemelor degradate; gestionarea sustenabilă a bunurilor naturale ale României, inclusiv a peisajelor, terenurilor agricole, pădurilor, apelor interioare și costiere, zonelor protejate și biodiversității;

  - dezvoltarea și îmbunătățirea evaluării și monitorizării calității aerului;

  - îmbunătățirea transportului urban sustenabil și, prin urmare, reducerea poluării;

  - soluționarea situației privind siturile abandonate și poluate, precum și gestionarea surselor actuale de poluare;

  - conservarea și protejarea patrimoniului cultural;

  - reducerea riscului de abandonare a activităților agricole;

  - dezvoltarea instituțiilor publice prin punerea în aplicare a Planului de Management Integrat

Potrivit constatărilor analizei privind dificultățile de dezvoltare şi prevenire a situațiilor de urgență, principalele nevoi de dezvoltare sunt:

  - îmbunătățirea capacității României de a anticipa, preveni și reacționa în caz de urgențe extreme naturale sau antropice;

  - îmbunătățirea adaptării și rezistenței României la consecințele negative ale schimbărilor climatice și, în special, la incidența crescută de evenimente de căldură extremă, secetă, eroziune costieră și inundații în cadrul Strategiei Naționale privind Schimbările Climatice;

  - îmbunătățirea adaptării și rezistenței rezilienței României la alte riscuri naturale și antropice;

  - adoptarea practicilor agricole pentru a îmbunătăți rezistența la schimbările climatice; un serviciu consultativ ar trebui să însoțească adoptarea măsurilor la nivel de exploatație;

  - creșterea eficienței utilizării apei în agricultură contribuie la adaptarea la schimbările climatice.

Programul Național de Reforme pentru România (PNR)

Acest document strategic stabilește cadrul pentru principalele priorități și reforme care trebuie aplicate pe termen scurt și mediu pentru România pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. PNR include măsuri specifice în diferite domenii de politică necesare pentru a susține creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Axat pe măsurile cele mai urgente ale României, PNR acordă o atenție deosebită problemelor de guvernanță și stabilitate macroeconomică. Scopul este de a stimula competitivitatea, productivitatea și creșterea economică, coeziunea socială, convergența teritorială și economică pentru reducerea discrepanței  între economiile statelor membre ale Uniunii Europene.

În general, obiectivele tematice strategice ENI CBC sunt convergente cu măsurile prevăzute de PNR, cu excepția a două dintre ele, OT3 - Promovarea culturii și conservarea patrimoniului istoric local și OT10 - Promovarea gestionării frontierelor și securitatea frontierelor, care nu sunt esențiale pentru PNR.

Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013 ÷ 2020

Ţinând cont de evoluţia politicii Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice, a fost adoptată, prin HG nr. 529/2013, cea de-a doua SNSC 2013÷2020 care vizează două direcții de acțiune: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea capacității de sechestrare a dioxidului de carbon prin rezervoare absorbante naturale și adaptarea la efectele negative, inevitabile ale schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale și antropice.

Obiectivul general al strategiei este acela de integrare a obligaţiilor ce revin din aplicarea pachetului legislativ energie schimbări climatice şi fundamentează principiile ce vor sta la baza elaborării planurilor și programelor de acţiune la nivel sectorial, stabilind obiective generale şi specifice care vor trebui atinse prin măsuri şi acţiuni viitoare, în funcţie de specificul concret al fiecărui sector în parte.

SNSC ilustrează cele două componente cheie ale efortului climatic: cel de prevenire şi combatere a efectelor schimbărilor climatice (prin acţiuni destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră – emisii GES) şi cel de adaptare adecvată şi cu daune minime în contextul creat de schimbările climatice deja în curs.

Componenta de reducere a emisiilor de GES identifică sectoarele economice pentru care sunt necesare măsuri specifice de reducere a emisiilor de GES (energie, procese industriale, agricultură, utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor, silvicultură, gestiunea deşeurilor). În plus, sunt prezentate date şi informaţii generale privind contribuţia fiecărui sector la emisiile de GES, modul în care activitatea umană (prin procese productive sau de consum/utilizare), împreună cu procesele naturale conduc la aceste emisii şi propune tipuri de măsuri cheie ce trebuie implementate în fiecare sector în vederea reducerii emisiilor de GES.

Obiectivul componentei de adaptare la efectele schimbărilor climatice este acela de creştere a capacităţii de adaptare la efectele reale sau potenţiale ale schimbărilor climatice, prin stabilirea direcţiilor strategice la nivel naţional care pot ghida dezvoltarea politicii la nivel sectorial, întreprinderea unor acţiuni şi dezvoltarea capacităţilor necesare pentru actualizarea periodică a acestora. Acţiunile susţinute de această componentă sunt următoarele:

- monitorizarea activă a impactului schimbărilor climatice, precum şi a vulnerabilităţii sociale şi economice asociate;

- integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în strategiile de dezvoltare şi politicile la nivel sectorial, precum şi armonizarea acestor măsuri între ele;

- identificarea măsurilor urgente de adaptare la efectele schimbărilor climatice în sectoarele socio-economice critice.

Componenta naţională de adaptare la efectele schimbărilor climatice încurajează identificarea măsurilor, acţiunilor şi soluţiilor ce trebuie să fie implementate în concordanţă cu necesităţile existente la nivel naţional, cu resursele disponibile şi cerinţele de cercetare, în scopul limitării efectelor negative estimate de scenariile climatice pe termen mediu şi lung. Măsurile, acţiunile şi soluţiile identificate vor fi implementate prin cooperarea interinstituţională şi prin asigurarea asistenţei tehnice necesare.

SNSC oferă un suport orientativ vizând măsurile şi politicile care trebuie adoptate, utilizând fondurile europene structurale şi de investiţii din viitorul exerciţiu financiar (2014 ÷ 2020).

SNSC va contribui la utilizarea durabilă a resurselor naturale, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în țara noastră și la protecția biodiversității și a ecosistemelor naturale.

Realizarea obiectivelor incluse în SNSC 2013 ÷ 2020 va contribui la utilizarea durabilă a resurselor naturale, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în țara noastră, la protecția biodiversității și a ecosistemelor naturale şi la conservarea pe termen lung a bunăstării sociale, prin crearea de noi locuri de muncă în sectoare specifice.

Strategiei Naţionale de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung

SNMRI pe termen mediu și lung (perioada 2010 ÷ 2035) a fost aprobată prin HG nr. 846/2010, parcurgând procedura SEA, şi are ca obiectiv principal prevenirea şi reducerea consecinţelor inundaţiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor, activităţilor socio-economice şi a mediului. Strategia vizează o gestionare integrată a apei şi a resurselor adiacente: amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbană, protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi silvică, protecţia infrastructurii de transport, a construcţiilor şi a zonelor turistice, protecţia individuală etc.

Obiectivele Strategiei Naționale de management al riscului la inundații sunt:

•	obiective sociale – cuprind prevenirea și minimizarea riscului la inundații a populației și a comunităților umane, prevenirea și minimizarea riscului la inundații al bunurilor publice/comunitare (spitale, policlinici, scoli, etc.) și a zonelor recreaționale, minimizarea deteriorării stării de sănătate a populației ca urmare a impactului fenomenului de inundații și a poluării asociate acestuia.

•	obiective economice – cuprind prevenirea și minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundaţii pentru zonele populate, obiectivele economice şi bunuri prin asigurarea protecţiei localităţilor pentru viituri cu probabilităţi de depăşire de 1% pentru zona urbană şi 10%, pentru zonele agricole, diferențiate pe diverse scenarii de timp.

•	obiective de mediu – satisfacerea cerințelor Directivei Cadru privind Apa a Uniunii Europene, evitarea alterării și a influenței antropice în geomorfologia bazinelor hidrografice, prevenirea poluării cursurilor de apă și a apelor subterane ca urmare a inundațiilor și a efectelor asociate lor asupra calității ecologice a cursurilor de apă; protecția și îmbunătățirea calității terenurilor, iar acolo unde este posibil încurajarea schimbărilor în practica agricolă pentru a preveni sau minimiza scurgerea și inundațiile asociate ei ca urmare a unor lucrări agricole intensive; protecția și conservarea bunurilor istorice, a monumentelor, a ariilor protejate și a ecosistemelor; protecția și îmbunătățirea specificului mediului înconjurător și a aspectului său estetic; minimizarea sau prevenirea impactului schimbărilor climatice asupra producerii fenomenului de inundații.

Pe baza SNMRI s-au elaborat Planurile pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor (PPPDEI), conform cerințelor Directivei 2007/60/CE (Directiva Inundații), în scopul reducerii riscului de producere a dezastrelor naturale (inundaţii) cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone, pe termen mediu (2020). PPPDEI se vor finaliza în perioada 2014 ÷ 2015 şi vor constitui baza schemelor necesare asigurării protecţiei populației împotriva inundațiilor, a bunurilor, proprietăţilor şi valorilor culturale pe fiecare bazin/spaţiu hidrografic. Pe baza acestora se vor dezvolta Planurile de Amenajare ale bazinelor hidrografice şi Planurile de Management al Riscului la Inundaţii.

Managementul deșeurilor

În vederea asigurării unui managementul al deşeurilor eficient se vor lua în considerare toate prevederile legislative relevante:

- Tratatul de aderare –Secţiunea Mediu -  angajamentele asumate de România pentru sectorul de deşeuri sunt detaliate la nivelul fiecărui judeţ în cadrul Planurilor de Implementare pentru Directivele UE;

- POS Mediu – Axa prioritară 2, domeniu major de intervenţie 1 – ”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”;

- Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD), aprobată prin HG nr. 1470/2004, constituie instrumentul de bază prin care se asigură implementarea în România a politicii UE în domeniul deşeurilor. SNGD are ca obiectiv general crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi economic şi care să asigure protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului.

- Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD), aprobat prin HG 1470/2004, constituie planul de implementare a strategiei naţionale, prin acţiuni şi mijloace adecvate pentru conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu în domeniul gestionării deşeurilor;

- Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 1 – Nord – Est, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1364/1499/2006.

Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014 ÷ 2020

Strategia a identificat patru priorități strategice pentru Regiunea Nord Est a României:

- Îmbunătățirea capitalului uman;

- Dezvoltarea infrastructurii moderne;

- Susținerea economiei competitive și de dezvoltare locală;

- Optimizarea utilizării și protecția resurselor naturale.

Cele mai multe dintre obiectivele specifice ale acestei strategii sunt convergente cu obiectivele tematice strategice ENI CBC și prioritățile lor.

Planul de Dezvoltare Regională Sud - Est 2014 ÷ 2020

Documentul strategic (în prezent în proces de consultare) a identificat zece priorități de dezvoltare pentru regiunea de sud est a României după cum urmează:

- Dezvoltare urbană integrată și durabilă;

- Dezvoltarea infrastructurii de transport regionale;

- Îmbunătățirea competitivității economiei regionale, în contextul promovării a specializării inteligente;

- Îmbunătățirea calității turismului la nivel regional;

- Conservarea și protecția mediului;

- Îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile;

- Îmbunătățirea calității vieții prin educație, sănătate și incluziunea socială;

- Recuperare resurselor în zonele rurale și modernizarea economiei rurale;

- Îmbunătățirea resurselor umane la nivel regional, în contextul specializării regionale inteligentă;

- Promovarea cooperării transfrontaliere și interregionale.

Chiar dacă aceste priorități de dezvoltare sunt formulate uneori diferit decât obiectivele Programelor de Cooperare Transfrontalieră, măsurile incluse în Planul de Dezvoltare Regională SE sunt puternic convergente cu obiectivele tematice strategice ENI CBC.

# UCRAINA

Strategia de Stat de Dezvoltare Regională pentru perioada până în 2020

Strategia evidenţiază riscurile și provocările care au apărut începând cu anul 2014, ca urmare a influenței externe a Federației Ruse cu privire la Crimeea, Sevastopol și regiunile din estul Ucrainei. Acest document a fost elaborat în conformitate cu standardele Uniunii Europene, luându-se în considerare tendinţele de modernizare a urbanizării și deschiderea circulației forței de muncă.

Strategia definește obiectivele politicilor regionale și obiectivele - cheie ale autorităților și structurilor de guvernare. Guvernul Ucrainei împărtășește abordarea UE privind evitarea creșterii disproporțiilor regionale, dar admite și o limitare în resursele necesare pentru eforturile făcute în această direcție.

Obiectivele principale ale Strategiei sunt: creșterea competitivității în regiuni, buna guvernare și descentralizarea puterii și coordonarea consolidată în domenii cum ar fi transportul și infrastructura, dezvoltarea economică și investițiile, susținerea antreprenorialului, piața forței de muncă, educație, știință și inovare.

Creșterea competitivității în regiuni, în conformitate cu Strategia, poate fi atinsă prin îmbunătățirea accesului la regiuni, inclusiv prin dezvoltarea rețelelor de transport, aplicarea de noi tehnologii, asigurând protecția mediului și îmbunătățind activitățile economice din țară. Strategia subliniază, de asemenea necesitatea interacțiunii eficiente cu mecanismele externe de sprijin (de exemplu, ENI). Obiectivele strategiei constau în diversificarea surselor de producere a energiei, creșterea eficienței energetice, modernizarea industriilor care vizează consolidarea eficienței energetice, înlocuirea gazului natural cu surse de energie regenerabile sau combustibili alternativi.

Realizarea în bune condiţii a politicilor din domeniul dezvoltării regionale se poate realiza prin descentralizarea puterii și coordonarea activităților între autoritățile centrale și organismele de guvernare.

O prioritate suplimentară este dezvoltarea securității frontierelor și gestionarea eficientă a frontierelor din regiunile limitrofe Rusiei. În acest sens strategia propune planuri de acțiune privind îmbunătățirea situației ecologice în regiunile limitrofe, dezvoltarea infrastructurii în apropierea zonelor transfrontaliere și cooperarea cu comunitățile locale ale statelor riverane .

# UNIUNEA EUROPEANĂ

Europa 2020

Europa 2020 a fost lansată în 2010 și definește strategia privind creșterea în zece ani a locurilor de muncă, prin crearea în cadrul UE a următoarelor condiții de creștere economică:

- Inteligentă, prin investiții mai eficiente în educație, cercetare și inovare;

- Durabilă, printr-o orientare către o economie cu emisii scăzute de carbon;

- Inclusivă, cu accent puternic pe crearea de locuri de muncă și reducerea sărăciei.

Obiectivele Strategiei UE 2020 sunt axate pe:

- Ocuparea forței de muncă;

- Cercetare și dezvoltare;

- Schimbările climatice și energia durabilă;

- Educație;

- Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale.

Strategia Dunării

În 2011 Consiliul European, a adoptat la propunerea României şi Austriei, o strategie macro-regională pentru a stimula dezvoltarea regiunii bazinului Dunării. Strategia urmărește să creeze sinergii și coordonare între politicile și inițiativele existente, care au loc în regiunea bazinului Dunării, inclusiv în 14 țări, printre care România, Republica Moldova și Ucraina.

Strategia este structurată pe patru mari piloni:

- interconectarea regiunii Dunării;

- protejarea mediului în regiunea Dunării;

- creşterea prosperităţii în regiunea Dunării;

- consolidarea regiunii Dunării.

Fiecărui pilon al Strategiei îi corespund domenii specifice de acţiune, grupate pe 11 arii prioritare, fiecare arie prioritară fiind coordonată de câte 2 state/landuri din regiune, respectiv:

A. Interconectarea regiunii Dunării

- Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii:

a. căi navigabile interioare; (Austria şi România)

b. legături rutiere, feroviare şi aeriene; (Slovenia şi Serbia)

- Încurajarea energiilor durabile; (Ungaria şi Cehia)

- Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni; (România şi Bulgaria)

B. Protejarea mediului în regiunea Dunării

- Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor; (Ungaria şi Slovacia)

- Gestionarea riscurilor de mediu; (Ungaria şi România)

- Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor (Bavaria şi Croaţia)

C. Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării

- Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei; (Serbia şi Slovacia)

- Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor; (Croaţia şi Baden Württemberg)

- Investiţia în oameni şi capacităţi; (Austria şi Republica Moldova)

D. Consolidarea regiunii Dunării

- Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării; (Austria şi Slovenia)

Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor legate de criminalitatea organizată şi de infracţiunile grave. (Bavaria şi Bulgaria). Cele mai multe dintre obiectivele tematice strategice ale ENI CBC, exceptând incluziunea socială și guvernarea locală sunt bine reprezentate în această strategie. Printre axele prioritare care se refera și la aspectele/activitățile din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră se enumera:

- conectivitatea (transport intermodal, cultură şi turism, reţele de energie);

- protecţia mediului (managementul resurselor de apă, protecţia biodiversităţii şi managementul riscurilor);

- creşterea prosperităţii regiunii Dunării (educaţie, cercetare, competitivitate);

- îmbunătăţirea sistemului de guvernare (capacitate instituţională şi securitate internă).

Având în vedere țările încrucișate, dimensiunea regională a Strategiei Dunării este o abordare  integrată cu Programul de Cooperare Transfrontalieră pentru a sprijini în comun măsuri complementare.

Parteneriatul Estic

Reprezentarea dimensiunii estice a Politicii Europene de Vecinătate, a fost lansată la summit-ul de la Praga în 2009 și a fost reafirmată în 2011 și ulterior, în 2013. Scopul acesteia constă în aprofundarea și consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și cei șase vecinii estici: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Parteneriatul estic este axat pe o serie de inițiative emblematice, după cum urmează:

- Programul integrat de gestionare a frontierelor;

- Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri);

- Piețele de energie regionale și eficiența energetică;

- Diversificarea aprovizionării cu energie;

- Prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de dezastre naturale sau provocate de om;

- Protecția mediului.

În implementarea obiectivelor tematice ale Programului Ro-Ua se vor lua în considerare directivele, deciziile și regulamentele UE privind calitatea aerului, apelor de suprafață și freatice, solului și subsolului, schimbările climatice, managementul deșeurilor, sănătatea populației, biodiversitatea, conservarea patrimoniului cultural, utilizarea eficientă a resurselor sau legislația națională (România, respectiv Ucraina) dacă aceasta este mai restrictivă.

Dezvoltarea acțiunilor indicative ale programului va lua în considerare măsurile necesare îndeplinirii cerințelor Convenției – cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și Protocolului Kyoto. De asemenea, se va ține cont și de oricare altă politică sau strategie națională sau europeană privind adaptarea și reducerea efectelor  schimbărilor climatice.

Proiectele care se vor promova prin activitățile indicative aferente programului vor respecta cadrul legal și prevederile Acordului bilateral România –Ucraina în domeniul gospodăririi apelor, și anume Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea domeniul gospodăriei apelor de frontieră,  semnat la 30 septembrie 1997 la Galați și ratificat prin Legea nr. 16/1999.

- POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA UNOR ASPECTE CUM AR FI BIODIVERSITATEA, POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, FAUNA, FLORA, SOLUL, APA, AERUL, FACTORII DE CLIMĂ, BUNURI MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV PATRIMONIUL ARHEOLOGIC ŞI  ARHITECTURAL, PEISAJELE ŞI INTERACȚIUNILE ÎNTRE ACEȘTI FACTORI

OT2 - SPRIJINIREA EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului educaţional și sprijin pentru cercetare, dezvoltare și inovare în aria programului prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central

Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și a calităţii educației

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Planificarea și dezvoltarea în comun de strategii educaționale | Nu este cazul | Indirect |
| 2. | Schimburi de experiență, schimburi de profesori, transferuri de bune practici între instituții de pe ambele părți ale frontierei în vederea creșterii eficacității educației prin diversificarea programelor de formare profesională pentru angajații din sistemul de educație: |  |  |
|  | dezvoltarea școlii, management școlar, dezvoltarea relațiilor dintre școală și comunitate | Nu este cazul | Indirect |
|  | - dezvoltarea și aplicarea de metode educaționale inovative, pentru îmbunătățirea competențelor de predare în vederea facilitării învățării și a motivării studenților | Nu este cazul | Indirect |
| 3. | Dezvoltarea de programe educaționale comune de antreprenoriat, programe care stimulează creativitatea, inovația și cetățenia activă | Nu este cazul | Indirect |
| 4. | Reabilitarea/modernizarea/extinderea/achiziționarea de echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și a asigurării precondițiilor materiale pentru un proces educațional de calitate și creșterea participării la actul educațional | Utilizarea eficientă a resurselor Managementul deșeurilor | Pozitiv Consum redus de energie, materii prime, substanțe periculoase Valorificare/eliminare deșeuri rezultate |
| 5. | Dezvoltarea și implementarea de parteneriate între instituțiile educaționale de pe ambele părți ale graniței pentru: |  |  |
|  | - prevenirea și corectarea fenomenului de abandon școlar și părăsire timpurie a școlii prin programe integrate (inclusiv campanii de conștientizare) pentru prevenirea abandonului școlar și încurajarea participării școlare și reintegrarea acelora care au părăsit timpuriu sistemul de educație | Nu este cazul | Indirect |
|  | - dezvoltarea de programe de tip ”after-school” și activități extra-curriculare | Nu este cazul | Indirect |
| 6. | Dezvoltarea și implementarea de acțiuni comune în vederea sprijinirii grupurilor dezavantajate: |  |  |
|  | - acțiuni de sprijin integrate adresate copiilor și tinerilor cu părinți care trăiesc în străinătate (care pot include, printre altele, consiliere și orientare, programe ”after-school”, activități educaționale și culturale) | Nu este cazul | Indirect |
|  | - acțiuni de sprijin menite să faciliteze integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități (copii, tineri și adulți) | Nu este cazul | Indirect |
| 7. | Suport pentru tineret (inclusiv campanii educative) pentru prevenirea consumului de droguri, traficul de ființe umane, abuzul de alcool, etc | Nu este cazul | Indirect |
| 8. | Dezvoltarea și implementarea programelor și acțiunilor transfrontaliere pentru îmbunătățirea/ perfecționarea/ facilitarea calificărilor și competențelor necesare pe piața muncii | Nu este cazul | Indirect |

Prioritatea 1.2 – Promovarea și susținerea cercetării, dezvoltării și inovării

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dezvoltarea de parteneriate/rețele între universități pentru realizarea în comun de activități de cercetare teoretică | Nu este cazul | Indirect |
| 2. | Activități de cercetare în comun și studii (inclusiv achiziția de echipament) în domeniul mediului (schimbări climatice, protejarea biodiversității, energie regenerabilă și eficiența folosirii resurselor etc.). | Nu este cazul | Indirect |
| 3. | Promovare și sprijinirea cercetării, dezvoltării și inovării prin reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii specifice, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice | Utilizarea eficientă a resurselor | Pozitiv Consum redus de energie, materii prime, substanțe periculoase |

OT3- PROMOVAREA CULTURII LOCALE ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC

Obiectivul 2:  Conservarea patrimoniului cultural și istoric în aria eligibilă, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural contribuind la creşterea atractivităţii ariei eligibile

Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Restaurarea, conservarea, consolidarea, protejarea, securizarea monumentelor culturale şi istorice, siturilor arheologice (inclusiv a drumurilor de acces aferente), muzeelor, obiectelor şi colecţiilor de artă şi promovarea lor comună în baza unor strategii/concepte transfrontaliere relevante | Patrimoniu Biodiversitate | Pozitiv Tehnologiile alese astfel încât impactul să fie minim |
| 2. | Conservarea, asigurarea securității și valorificarea comună a monumentelor și a bunurilor culturale și istorice | Patrimoniu Biodiversitate | Pozitiv Consum redus de energie, materii prime, substanțe periculoase |
| 3. | Sprijinirea parteneriatelor între instituțiile culturale pentru promovarea patrimoniului cultural și istoric | Nu este cazul | Indirect |
| 4. | Sprijinirea activităților tradiționale specifice de meșteșugărit, importante pentru conservarea culturii și identității locale | Nu este cazul | Indirect |
| 5. | Promovarea activităților tradiționale specifice în zona eligibilă (inclusiv, evenimente culturale transfrontaliere de interes local) | Nu este cazul | Indirect |
| 6. | Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, în special prin intermediul evenimentelor culturale cu dimensiune transfrontalieră | Nu este cazul | Indirect |
| 7. | Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea strategiilor comune de promovare a produselor și serviciilor comune | Nu este cazul | Indirect |

OT7 – ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN REGIUNI, DEZVOLTAREA REȚELELOR ȘI SISTEMELOR DE TRANSPORT ȘI DE COMUNICAȚII

Obiectivul 3:  Îmbunătățirea serviciilor privind transportul public, infrastructura și cooperarea și networking-ul TICTIC

Prioritate 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a instrumentelor TICTIC

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reconstrucţia, reabilitarea, modernizarea sistemelor de transport transfrontaliere | Aer Apă Sol Schimbări climatice Biodiversitate | Pozitiv |
| 2. | Dezvoltarea inițiativelor ecologice de transport transfrontalier și soluții inovatoare | Aer Apă Sol Schimbări climatice Biodiversitate | Semnificativ Pozitiv |
| 3. | Îmbunătățirea facilităților transportului multimodal (rutier/ apă) de interes transfrontalier | Aer Apă Sol Schimbări climatice Biodiversitate | Pozitiv |
| 4. | Reconstrucția, reabilitarea, lărgirea drumurilor de frontieră sau a unor segmente de drum ce conectează localități de-a lungul drumului principal ce duce la graniță | Aer Apă Sol Biodiversitate | Pozitiv |
| 5. | Îmbunătățirea/ reabilitarea/construcția de drumuri sau segmente de drumuri pentru accesul la centrele de interes transfrontalier | Aer Apă Sol Schimbări climatice Biodiversitate | Pozitiv |
| 6. | Elaborarea de strategii/politici/planuri comune pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport transfrontalier | Nu este cazul | Indirect |
| 7. | Dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere, informații și rețele de comunicații integrate și servicii | Nu este cazul | Indirect |
| 8. | Modernizarea facilităților existente pentru a permite legături între comunitățile și serviciile publice care promovează cooperarea pe o bază transfrontalieră și internațională mai largă | Nu este cazul | Indirect |

OT8 - PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII

Obiectivul 4: Provocări comune privind securitatea transfrontalieră, accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiile de urgență în proiectele comune

Prioritate 4.1 – Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Activități comune menite să sporească accesul la sănătate în zona de graniță prin construirea/ reabilitatea/ modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate publică (inclusiv prin utilizarea surselor de energie regenerabilă etc.) | Aer Apă Sol Schimbări climatice Managementul deșeurilor Populație și sănătate publică | Pozitiv |
| 2. | Dezvoltarea unor laboratoare fixe și mobile pentru depistarea/ monitorizarea clinică a bolilor și de prevenire a epidemiilor transfrontaliere | Populația și sănătatea publică | Pozitiv |
| 3. | Dotarea infrastructurii medicale publice specifice (ambulatoriu, facilități ale unităților de primire urgențe, spitale, centre medicale, intervenție socială integrată, etc.) | Populația și sănătatea publică | Indirect |
| 4. | Programe comune de instruire și schimb de experiență, rețele pentru susținerea funcționării serviciilor medicale publice specifice, telemedicină | Nu este cazul | Indirect |
| 5. | Schimb de experiență, activități comune în scopul de a asigura compatibilitatea ghidurilor de tratament, programe comune de diagnosticare | Nu este cazul | Indirect |
| 6. | Campanii de conștientizare privind educația publică pentru sănătate, boli și prevenirea epidemiilor | Nu este cazul | Indirect |

Prioritatea 4.2 – Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice, precum și activităților comune în timpul situaților de urgență

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Măsuri comune de prevenire a alunecărilor de teren și inundațiilor din zonele transfrontaliere | Sol Apă Managementul deșeurilor Biodiversitate | Pozitiv |
| 2. | Sisteme integrate comune de monitorizare eficientă și prevenire a dezastrelor și de atenuare a consecințelor | Sol Apă Managementul deșeurilor Biodiversitate | Pozitiv |
| 3. | Strategii comune și instrumente pentru gestionarea și prevenirea riscurilor, inclusiv planuri de acțiune comune | Nu este cazul | Indirect |
| 4. | Elaborarea de hărți comune și baze de date detaliate (indicând riscurile naturale și tehnologice și utilizarea terenurilor pentru autoritățile de planificare regională, agențiile de protecția mediului și serviciile de urgență) | Sol Apă Biodiversitate | Pozitiv |
| 5. | Schimbul de experiență și cunoștințe, inclusiv creșterea gradului de conștientizare în domeniul prevenirii riscurilor și a gestionării eficiente în zona transfrontaliere | Nu este cazul | Indirect |
| 6. | Dezvoltarea de standarde comune integrate pentru planificare urbană și managementul riscurilor | Nu este cazul | Indirect |
| 7. | Investiții și dezvoltarea de sisteme comune integrate, de gestionare a situațiilor de urgență | Aer Apă Sol Schimbări climatice Managementul deșeurilor Biodiversitate | Pozitiv |
| 8. | Planificarea acțiunilor coordonate ale autorităților în situațiile de urgență, provocate de dezastre naturale sau provocate de om (inundații, incendii, valuri de căldură, cutremure, furtuni). | Nu este cazul | Indirect |

Prioritate 4.3 – Prevenirea și lupta împotriva criminalităţii organizate și cooperarea poliției

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acțiuni comune pentru creșterea mobilității și a capacității administrative a unităților de poliție (inclusiv, serviciile de poliție de frontieră) | Nu este cazul | Indirect |
| 2. | Crearea de platforme de lucru în vederea creșterii eficienței poliției, poliției de frontieră și a structurilor vamale în schimbul de date și informații | Nu este cazul | Indirect |
| 3. | Cursuri comune de instruire a poliției, personalului vamal, a poliției de frontieră, jandarmeriei, schimbul de bune practici în domenii specifice de activitate (analiză, investigații penale, criminalitate organizată) | Nu este cazul | Indirect |
| 4. | Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii poliției și de trecere a frontierei, precum și alte clădiri aferente | Aer Apă Sol Managementul deșeurilor | Pozitiv |
| 5. | Investiții în utilaje de exploatare și dotări specifice activității de poliție/ vamă/ poliție de frontieră/ jandarmerie (de exemplu, laboratoare, echipamente, instrumente de detectare, hardware și software, mijloace de transport) | Aer Schimbări climatice | Pozitiv |
| 6. | Dezvoltarea unor politici și strategii comune, schimb de experiență pentru lupta împotriva criminalității organizate. | Nu este cazul | Indirect |

PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURĂ (lista indicativă)

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Râu curat” – Dunărea (OT8) 4.2 | Apă Biodiversitate | Pozitiv |
| 3. | Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa (OT7) 3.1 | Aer Apă Sol Managementul deșeurilor | Pozitiv |
| 4. | Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere între România și Ucraina (OT8) 4.3 | Aer Apă Sol Managementul deșeurilor | Indirect |
| 5. | Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență (OT8) 4.2 | Aer Apă Sol Managementul deșeurilor | Indirect |

Contribuția potențială a activităților individuale propuse pentru fiecare prioritate a obiectivelor tematice din cadrul Programului Ro-Ua este evaluată prin efectele rezultate luându-se în considerare obiectivele și politicile de mediu relevante la nivel național, european sau internațional.

Impactul activităților eligibile finanțate prin Program este analizat pentru fiecare din următorii  factori esențiali pentru caracterizarea mediului:

- Aer;

- Ape de suprafață și freatice;

- Sol, subsol și peisaj;

- Schimbări climatice;

- Populația și sănătatea publică;

- Biodiversitatea, flora și fauna;

- Managementul deșeurilor;

- Patrimoniu cultural;

- Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv surse regenerabile.

În implementarea obiectivelor tematice ale Programului România - Ucraina se va ține cont de prevederile Directivelor, Deciziilor și Regulamentelor din UE privind calitatea aerului, apelor de suprafață și freatice, solului și subsolului, schimbările climatice, sănătatea populației, biodiversitatea, conservarea patrimoniului cultural, utilizarea eficientă a resurselor şi/sau de cele ale legislațiilor naționale (România, respectiv Ucraina), dacă acestea sunt mai restrictive

Proiectele ce se vor promova prin activitățile indicative care au impact asupra apelor trebuie să respecte cadrul legal/ prevederile Acordului bilateral România – Ucraina în domeniul gospodăririi apelor  (Acord între Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997 la Galaţi si ratificat prin Legea nr. 16/1999).

Proiectele aprobate pentru finanțare și promovate de alte instituții, care au legătură cu managementul apelor, trebuie să aibă aprobarea autorității competente în domeniu, respectiv Administrația Naționala „Apele Române” și Administrațiile Bazinale de Apă din aria eligibilă a Programului Ro-Ua.

Orice lucrare/investiție/activitate care se realizează pe apele transfrontaliere sau în zona de interes comun au nevoie de avizul/autorizația Administrației Naționale “Apele Române” și trebuie să obțină acordul autorităților corespunzătoare din Ucraina, respectiv România (conform prevederilor Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la 30 septembrie 1997 la Galaţi si ratificat prin Legea nr. 16/1999).

De asemenea, proiectele finanțate de programul Ro-Ua vor trebui să aibă în vedere toate prevederile legislative privind managementul integrat al deșeurilor din România și legislația similară din Ucraina.

Evaluarea de mediu se realizează cu ajutorul unui sistem de notare prezentat în tabelul 7.1,  , prin care se estimează care sunt efectele acțiunilor indicative asupra fiecărui aspect de mediu, avându-se în vedere impactul global asupra mediului.

Tabel 7.1 Sistem de notare privind evaluarea impactului asupra mediului

| Simbol | Semnificație | Definiție |
| --- | --- | --- |
| ++ | Impact semnificativ pozitiv | Beneficiu pozitiv ridicat pentru mediu, care este de importanță considerabilă în relație cu toate implicațiile politici |
| + | Impact pozitiv | Efect pozitiv asupra mediului, dar care nu poate fi considerat semnificativ |
| 0 | Neutru | Nu se întrevede nici un efect |
| - | Impact negativ | Impact negativ, dar care nu poate fi considerat semnificativ |
| -- | Impact semnificativ negativ | Impact advers ridicat asupra aspectelor de mediu, care necesită revizuirea formei actuale a politicii |
| ? | Incertitudine | Efectul nu a putut fi determinat pentru că la acest nivel de detaliere nu există suficiente date și informații |

Metodologia de evaluare s-a realizat prin modul de estimare a impactului asupra fiecărui aspect de mediu, care a fost evidențiat în tabelul 7.2. La acest nivel de detaliere al Programului s-a utilizat o metodologie globală, care a încercat să evidențieze posibilele efecte ale acțiunilor indicative asupra aspectelor de mediu. Acuratețea aplicării metodologiei depinde foarte mult de ce proiecte urmează a fi finanțate

În tabelul 7.2 este prezentat impactul acțiunilor indicative asupra fiecărui factor de mediu considerat relevant.

| Evaluarea impactului obiectivelor tematice ale Programului Ro- Ua asupra factorilor de mediu considerați relevanți | Aer | Apă | Sol, subsol şi peisaj | Schimbări climatice | Populație, sănătate publică | Biodiversitate, floră și faună | Managementul deșeurilor | Patrimoniu cultural | Utilizarea eficientă a resurselor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OT2 - SPRIJINIREA EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII |
| Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului educaţional și sprijin pentru cercetare, dezvoltare și inovare în aria programului prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central |
| Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și a calității educației |
| Planificarea și dezvoltarea în comun de strategii educaționale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schimburi de experiență, schimburi de profesori, transferuri de bune practici între instituții de pe ambele părți ale frontierei în vederea creșterii eficacității educației prin diversificarea programelor de formare profesională pentru angajații din sistemul de educație: - dezvoltarea școlii, management școlar, dezvoltarea relațiilor dintre școală și comunitate; - dezvoltarea și aplicarea de metode educaționale inovative, pentru îmbunătățirea competențelor de predare în vederea facilitării învățării și a motivării studenților. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezvoltarea de programe educaționale comune de antreprenoriat, programe care stimulează creativitatea, inovația și cetățenia activă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ achiziționarea de echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și a asigurării precondițiilor materiale pentru un proces educațional de calitate și creșterea participării la actul educațional | ? | + | ? | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + |
| Dezvoltarea și implementarea de parteneriate între instituțiile educaționale din ambele părți ale graniței pentru: - prevenirea și corectarea fenomenului de abandon școlar și părăsire timpurie a școlii prin programe integrate (inclusiv campanii de conștientizare) pentru prevenirea abandonului școlar și încurajarea participării școlare și reintegrarea celor care au părăsit timpuriu sistemul de educație - dezvoltarea de programe ”after-school” și activități extra-curriculare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezvoltarea și implementarea de acțiuni comune în sprijinul grupurilor dezavantajate: - acțiuni de sprijin integrate adresate copiilor și tinerilor cu părinți care trăiesc în străinătate (care pot include, printre altele, consiliere și orientare, programe ”after-school”, activități educaționale și culturale) - acțiuni de sprijin menite să faciliteze integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități (copii, tineri și adulți) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suport pentru tineret (inclusiv campanii educative) pentru prevenirea consumului de droguri, traficul de ființe umane, abuzul de alcool, etc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezvoltarea și implementarea programelor și acțiunilor transfrontaliere pentru îmbunătățirea/ perfecționarea/ facilitarea calificărilor și competențelor necesare pe piața muncii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritatea 1.2 – Promovarea și susținerea cercetării, dezvoltării și inovării |
| Dezvoltarea de parteneriate/rețele între universități pentru realizarea în comun de activități de cercetare teoretică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activități de cercetare în comun și studii (inclusiv achiziția de echipament) în domeniul mediului (schimbări climatice, protejarea biodiversității, energie regenerabilă și eficiența folosirii resurselor etc.). | + | + | + | ++ | + | ++ | + | 0 | 0 |
| Promovare și sprijinirea cercetării și inovării prin reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii specifice, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice | ? | + | ? | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| OT3- PROMOVAREA CULTURII LOCALE ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC |
| Obiectivul 2: Conservarea patrimoniului cultural și istoric în aria eligibilă, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural contribuind la creşterea atractivităţii ariei eligibile |
| Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric |
| Restaurarea, conservarea, consolidarea, protejarea, securizarea monumentelor culturale şi istorice, siturilor arheologice (inclusiv a drumurilor de acces aferente), muzeelor, obiectelor şi colecţiilor de artă şi promovarea lor comună în baza unor strategii/concepte transfrontaliere relevante | - | - | - | 0 | 0 | ? | ? | ++ | 0 |
| Conservarea, asigurarea securității și valorificarea comună a monumentelor și a bunurilor culturale și istorice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ++ | 0 |
| Sprijinirea parteneriatelor între instituțiile culturale pentru promovarea patrimoniului cultural și istoric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprijinirea activităților tradiționale specifice de meșteșugărit, importante pentru conservarea culturii și identității locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ | 0 |
| Promovarea activităților tradiționale specifice în zona eligibilă (inclusiv, evenimente culturale transfrontaliere de interes local) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, în special prin intermediul evenimentelor culturale cu dimensiune transfrontalieră | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea strategiilor comune de promovare, a produselor și serviciilor comune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OT7 - ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN REGIUNI, DEZVOLTAREA REȚELELOR ȘI SISTEMELOR DE TRANSPORT ȘI DE COMUNICAȚII |
| Obiectivul 3: Îmbunătățirea serviciilor privind transportul public, infrastructura și cooperarea și networking-ul TIC |
| Prioritate 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și instrumentelor TIC |
| Reconstrucţia, reabilitarea, modernizarea sistemelor de transport transfrontaliere | - | - | - | - | + | - | - | 0 | 0 |
| Dezvoltarea inițiativelor ecologice de transport transfrontalier și soluții inovatoare | ++ | ++ | + | ++ | + | - | - | 0 | + |
| Îmbunătățirea facilităților transportului multimodal (rutier/naval) de interes transfrontalier | ++ | + | + | ++ | + | - | - | 0 | + |
| Reconstrucția, reabilitarea, lărgirea drumurilor de frontieră sau a unor segmente de drum ce conectează localități de-a lungul drumului principal ce duce la graniță | ++ | + | + | ++ | + | - | - | 0 | + |
| Îmbunătățirea/ reabilitarea/ construcția de drumuri sau segmente de drumuri pentru accesul la centrele de interes transfrontalier | ++ | + | + | ++ | + | - | - | 0 | + |
| Elaborarea de strategii/politici/planuri comune pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport transfrontalier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere, informații și rețele de comunicații integrate și servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernizarea facilităților existente pentru a permite legături între comunități și serviciile publice care promovează cooperarea pe o bază transfrontalieră și internațională mai largă | + | + | + | + | + | ? | ? | ? | 0 |
| OT8 - PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII |
| Obiectivul 4: Provocări comune privind securitatea transfrontalieră, accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiile de urgență în proiectele comune |
| Prioritate 4.1 – Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și accesul la sănătate |
| Activități comune menite să sporească accesul la sănătate în zona de graniță prin construirea/ reabilitatea/ modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate (inclusiv prin utilizarea surselor de energie regenerabilă etc.) | + | + | + | + | ++ | - | - | 0 | + |
| Dezvoltarea unor laboratoare și laboratoare mobile pentru depistarea/ monitorizarea clinică a bolilor și de prevenire a epidemiilor transfrontaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotarea infrastructurii medicale publice specifice (ambulatoriu, facilități ale unităților de primire urgențe, centre medicale, intervenție socială integrată, etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programe comune de instruire și schimb de experiență, rețele pentru susținerea funcționării serviciilor medicale publice specifice, telemedicină | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schimb de experiență, activități comune în scopul de a asigura compatibilitatea ghidurilor de tratament, programe comune de diagnosticare | 0 | 0 | 0 | 0 | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campanii de conștientizare privind educația publică pentru sănătate, boli și prevenirea epidemiilor | + | + | 0 | 0 | ++ | - | + | - | - |
| Prioritatea 4.2 – Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice, precum și activităților comune în timpul situațiilor de urgență |
| Măsuri comune de prevenire a alunecărilor de teren și inundațiilor din zonele transfrontaliere | + | ++ | ++ | ? | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| Sisteme integrate comune de monitorizare eficientă și prevenire a dezastrelor și de atenuare a consecințelor | 0 | ++ | ++ | ? | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| Strategii comune și instrumente pentru gestionarea și prevenirea riscurilor, inclusiv planuri de acțiune comune | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| Elaborarea de hărți comune și baze de date detaliate (indicând riscurile naturale și tehnologice și utilizarea terenurilor pentru autoritățile de planificare regională, agențiile de protecția mediului și serviciile de urgență) | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| Schimbul de experiență și cunoștințe, inclusiv creșterea gradului de conștientizare în domeniul prevenirii riscurilor și managementul eficient în zona transfrontaliere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezvoltarea de standarde integrate și comune pentru planificare urbană și managementul riscurilor | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 |
| Investiții și dezvoltarea de sisteme comune, integrate, de gestionare a situațiilor de urgență | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planificarea acțiunilor coordonate ale autorităților în situații de urgență, provocate de dezastre naturale sau provocate de om (inundații, incendii, valuri de căldură, cutremure, furtuni). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritate 4.3 - Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea poliției |
| Acțiuni comune pentru creșterea mobilității și a capacității administrative a unităților de poliție (inclusiv, serviciile de poliție de frontieră) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crearea de platforme de lucru în vederea creșterii eficienței poliției, poliției de frontieră și a structurilor vamale în schimbul de date și informații | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cursuri comune de instruire a poliției, personalului vamal, a poliției de frontieră, jandarmeriei, schimbul de bune practici în domenii specifice de activitate (analiză, investigații penale, criminalitate organizată) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii poliției și de trecere a frontierei, precum și alte clădiri aferente | + | + | + | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + |
| Investiții în utilaje de exploatare și dotări specifice activității de poliție/ vamă/ poliție de frontieră/ jandarmerie (de exemplu, laboratoare, echipamente, instrumente de detectare, hardware și software, mijloace de transport) | + | + | + | + | + | 0 | - | 0 | + |
| Dezvoltarea unor politici și strategii comune, schimb de experiență pentru lupta împotriva criminalității organizate. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURĂ |
| „Râu curat” - Dunărea | 0 | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | 0 | 0 |
| Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere între România și Ucraina | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea prin instruirea comună și acțiuni de cooperare în managementul situațiilor de urgență | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |

- MĂSURILE PRECONIZATE PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA ȘI PE CÂT POSIBIL, ECHILIBRAREA ORICĂROR EFECTE ADVERSE ASUPRA MEDIULUI PRIN PUNEREA ÎN APLICARE A PLANULUI SAU PROGRAMULUI

Din evaluarea impactului asupra mediului a acțiunilor indicative din cadrul celor 4 obiective tematice ale Programului Ro-Ua realizată în capitolul 7 al prezentului Raport de mediu a rezultat că majoritatea acestora au un efect indirect, cu impact neutru fiind activități conceptuale de cooperare și de susținere între cele două state partenere privind:

- Educația, cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea;

- Conservarea patrimoniului cultural și istoric;

- Strategii privind îmbunătățirea infrastructurii de transport transfrontalier;

- Dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate;

- Strategii pentru prevenirea și gestionarea dezastrelor naturale și antropice;

- Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea poliției.

Având în vedere ca efectele viitoarelor proiecte finanțate de acțiunile indicative ale celor patru obiective tematice și ale celor patru Proiecte Mari de Infrastructură asupra mediului trebuie să fie  pe cât posibil reduse sunt recomandate următoarele:

- Consumul redus de energie electrică și/sau termică;

- Consum redus de combustibil, materii prime, substanțe periculoase;

- Echipamente cu performanță energetică ridicată;

- Alegerea unor tehnologii adecvate de restaurare/conservare și respectarea cu acuratețe a acestora, astfel încât soluțiile alese să nu afecteze speciile de floră, faună și ecosistemele acvatice din zona respectivă;

- Modalitățile de valorificare a patrimoniului cultural/istoric să aibă în vedere să nu afecteze flora și fauna, precum și ecosistemele acvatice din zona respectivă;

- Menținerea și conservarea speciilor și habitatelor protejate;

- Minimizarea producerii  de deșeuri, atât pe perioada construirii, cât și a funcționării;

- Minimizarea producerii de deșeuri;

- Asigurarea colectării/sortării/reciclării/ valorificării deșeurilor rezultate;

- Alegerea de tehnologii de construire/reabilitare/lărgire drumuri cu producere redusă de pulberi;

- Soluții de realizare a infrastructurii astfel încât să se evite contaminarea solului și apelor cu combustibil lichid sau alte materiale de construcții pe perioada realizării;

- Alegerea de trasee pentru drumurile noi sau părțile de acces care să nu afecteze speciile de floră și faună, precum și ecosistemele acvatice;

- Alegerea de soluții de transport cu emisii reduse.

În implementarea obiectivelor tematice ale Programului Ro-Ua se va ține cont de Directivele, Deciziile și Regulamentele UE privind calitatea aerului, apelor de suprafață și freatice, solului și subsolului, schimbările climatice, managementul deșeurilor, sănătatea populației, biodiversitatea, conservarea patrimoniului cultural, utilizarea eficientă a resurselor și/sau de ale legislațiilor naționale (România, respectiv Ucraina) dacă aceastea sunt mai restrictive.

Proiectele de investiții care vor fi finanțate ca urmare a acțiunilor indicative trebuie să aibă în vedere următoarele propuneri de măsuri privind reducerea impactului:

  - obținerea acordurilor/avizelor/autorizațiilor necesare construirii și funcționării, conform legislației în vigoare, de la autoritățile competente;

  - în cazul proiectelor care au legătură cu resursele de apă, obținerea acordurilor necesare implementării proiectelor  în conformitate cu legislația națională în vigoare (pentru România - acordul Administrației Naționale “Apele Române”, respectiv Administrațiile Bazinale din aria de acoperire a respectivelor proiecte; pentru Ucraina, iar în cazul apelor transfrontaliere și de la autoritățile corespunzătoare din Ucraina, respectiv România (conform prevederilor Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, Galați 1997);

  - obligativitatea derulării procedurii de evaluare adecvată a efectelor potenţiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar pentru proiectele care se suprapun cu ariile naturale protejate, în acord cu prevederile legislației naționale, care transpune art.6.3. din Directiva Habitate;

  - cerințele Convenției – cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și Protocolului Kyoto și ale politicilor sau strategiilor naționale/europene privind adaptarea și reducerea efectelor schimbărilor climatice;

  - principiile și direcțiile managementului deșeurilor din SNGD, PNGD și din PRGD.

Pentru acele acțiuni indicative care au efect asupra mediului au fost propuse în continuare măsuri pentru prevenirea și reducerea oricărui posibil impact advers.

| Acțiunea indicativă din cadrul Programului Ro- Ua | Măsuri de prevenire și reducere impact propuse |
| --- | --- |
| OT2 - SPRIJINIREA EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului educaţional și sprijin pentru cercetare, dezvoltare și inovare în aria programului prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central |
| Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și a calităţii educației |
| Reabilitarea/modernizarea/extinderea/ achiziționarea de echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și a asigurării precondițiilor materiale pentru un proces educațional de calitate și creșterea participării la actul educațional | consumul redus de energie electrică și/sau termică; consum redus de combustibil, materii prime, substanțe periculoase; echipamente cu performanță energetică ridicată; minimizarea producerii de deșeuri; asigurarea colectării / sortării/reciclării/ valorificării deșeurilor rezultate. |
| Prioritatea 1.2 Promovarea și susținerea cercetării și inovării |
| Promovarea și sprijinirea cercetării și inovării prin reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii specifice, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice | consumul redus de energie electrică și/sau termică; consum redus de combustibil, materii prime, substanțe periculoase; echipamente cu performanță energetică ridicată. |
| OT3- PROMOVAREA CULTURII LOCALE ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC Obiectivul 2: Conservarea patrimoniului cultural și istoric în aria eligibilă, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural contribuind la creşterea atractivităţii ariei eligibile Prioritatea 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric |
| Restaurarea, conservarea, consolidarea, protejarea, securizarea monumentelor culturale şi istorice, siturilor arheologice, (inclusiv a drumurilor de acces aferente), muzeelor, obiectelor şi colecţiilor de artă şi promovarea lor comună în baza unor strategii/concepte transfrontaliere relevante | acuratețe în respectarea tehnologiilor de restaurare, conservare; soluțiile alese să nu afecteze speciile de floră, faună și ecosistemele acvatice din zona respectivă; să aibă în vedere menținerea și conservare speciilor și habitatelor protejate. |
| Conservarea, asigurarea securității și valorificarea comună a monumentelor și a bunurilor culturale și istorice | alegerea unor tehnologii adecvate de conservare; modalitățile de valorificare a patrimoniului să aibă în vedere să nu afecteze flora, fauna și ecosistemele acvatice din zona respectivă; să aibă în vedere menținerea și conservare speciilor și habitatelor protejate. |
| OT7 - ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN REGIUNI, DEZVOLTAREA REȚELELOR ȘI SISTEMELOR DE TRANSPORT ȘI DE COMUNICAȚII Obiectivul 3: Îmbunătățirea serviciilor privind transportul public, infrastructura și cooperarea și networking-ul TIC Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și infrastructurii TIC |
| Reconstrucţia, reabilitarea, modernizarea sistemelor de transport transfrontaliere | alegerea de tehnologii cu producere redusă de pulberi; soluții de realizare a infrastructurii astfel încât să se evite contaminarea solului și apelor cu combustibil lichid sau alte materiale de construcții; alegerea de modalități care să nu afecteze speciile de floră, faună și ecosistemele acvatice; să aibă în vedere menținerea și conservare speciilor și habitatelor protejate. |
| Dezvoltarea inițiativelor ecologice de transport și soluții inovatoare | soluții verzi de transport (electric, hidrogen, etc.) |
| Îmbunătățirea facilităților transportului multimodal (rutier/ apă) de interes transfrontalier | alegerea de soluții de transport cu emisii zero, cu afectarea minimă a solului, apelor, florei și faunei |
| Reconstrucția, reabilitarea, lărgirea drumurilor de frontieră sau a unor segmente de drum ce conectează localități de-a lungul drumului principal ce duce la graniță | alegerea de tehnologii cu producere redusă de pulberi; soluții de realizare a infrastructurii astfel încât să se evite contaminarea solului si apelor cu combustibil lichid sau alte materiale de construcții pe perioada realizării; alegerea de trasee care să nu afecteze speciile de floră, faună și ecosistemele acvatice; să aibă în vedere menținerea și conservare speciilor și habitatelor protejate. |
| Îmbunătățirea/ reabilitarea/construcția de drumuri sau segmente de drumuri pentru accesul la centrele de interes transfrontalier | alegerea de tehnologii cu producere redusă de pulberi; soluții de realizare a infrastructurii astfel încât să se evite contaminarea solului și apelor cu combustibil lichid sau alte materiale de construcții pe perioada realizării; alegerea de trasee care să nu afecteze speciile de floră, faună și ecosistemele acvatice; să aibă în vedere menținerea și conservare speciilor și habitatelor protejate. |
| OT8 - PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII Obiectivul 4: Provocări comune privind securitatea transfrontalieră, accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiile de urgență în proiectele comune |
| Prioritatea 4.1 Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate |
| Activități comune menite să sporească accesul la sănătate în zona de graniță prin construirea/ reabilitatea/ modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate publică (inclusiv prin utilizarea surselor de energie regenerabilă etc.) | consumul redus de energie electrică și/sau termică; consum redus de combustibil, materii prime, substanțe periculoase; echipamente cu performanță energetică ridicată; minimizarea producerii de deșeuri; asigurarea colectării / sortării/reciclării/ valorificării deșeurilor rezultate |
| Dezvoltarea unor laboratoare fixe și mobile pentru depistarea/ monitorizarea clinică a bolilor și de prevenire a epidemiilor transfrontaliere | alegerea de echipamente performante, cu eficiență ridicată |
| Dotarea infrastructurii medicale publice specifice (ambulatoriu, facilități ale unităților de primire urgențe, spitale, centre medicale, intervenție socială integrată, etc.) | alegerea de echipamente performante, cu eficiență ridicată |
| Prioritatea 4.2 Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice, precum și activităților comune în timpul situaților de urgență |
| Măsuri comune de prevenire a alunecărilor de teren și inundațiilor din zonele transfrontaliere | alegerea de soluții ecologice, cu impact minim asupra zonei; minimizarea deșeurilor; să aibă în vedere menținerea și conservare speciilor și habitatelor protejate, a ecosistemelor acvatice. |
| Sisteme integrate comune de monitorizare eficientă și prevenire a dezastrelor și de atenuare a consecințelor | alegerea de soluții ecologice, cu impact minim asupra zonei; să aibă în vedere menținerea și conservare speciilor și habitatelor protejate, a ecosistemelor acvatice. |
| Elaborarea de hărți comune și baze de date detaliate (indicând riscurile naturale și tehnologice și utilizarea terenurilor pentru autoritățile de planificare regională, agențiile de protecția mediului și serviciile de urgență) | luarea în considerare a celor mai avansate tehnologii adecvate situațiilor specifice (aerospațiale, interferomentria radar, etc) |
| Investiții și dezvoltarea de sisteme comune integrate, de gestionare a situațiilor de urgență | consumul redus de energie electrică și/sau termică; consum redus de combustibil, materii prime, substanțe periculoase; echipamente cu performanță energetică ridicată; minimizarea producerii de deșeuri; asigurarea colectării / sortării/reciclării/ valorificării deșeurilor rezultate; să aibă în vedere menținerea și conservare speciilor și habitatelor protejate, a ecosistemelor acvatice. |
| Prioritatea 4.3 Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea poliției |
| Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii poliției și de trecere a frontierei, precum și alte clădiri aferente | consumul redus de energie electrică și/sau termică; consum redus de combustibil, materii prime, substanțe periculoase; echipamente cu performanță energetică ridicată; minimizarea producerii de deșeuri; asigurarea colectării / sortării/reciclării/ valorificării deșeurilor rezultate. |
| Investiții în utilaje de exploatare și dotări specifice activității de poliție/ vamă/ poliție de frontieră/ jandarmerie (de exemplu, laboratoare, echipamente, instrumente de detectare, hardware și software, mijloace de transport) | consumul redus de energie electrică și/sau termică; consum redus de combustibil, materii prime, substanțe periculoase; echipamente cu performanță energetică ridicată. |
| Proiecte mari de Infrastructură |
| “Râu curat” - Dunărea | utilizarea de tehnologii de reabilitare cu impact minim asupra solului și speciilor de floră, faună și din ecosistemele acvatice; să aibă în vedere menținerea și conservare speciilor și habitatelor protejate, ecosistemelor acvatice. |
| Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa | consumul redus de energie electrică și/sau termică; consum redus de combustibil, materii prime, substanțe periculoase; minimizarea producerii de deșeuri; asigurarea colectării / sortării/reciclării/ valorificării deșeurilor rezultate. |
| Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere între România și Ucraina | consumul redus de energie electrică și/sau termică; consum redus de combustibil, materii prime, substanțe periculoase; minimizarea producerii de deșeuri; asigurarea colectării / sortării/reciclării/ valorificării deșeurilor rezultate. |
| Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență | consumul redus de energie electrică și/sau termică; consum redus de combustibil, materii prime, substanțe periculoase; echipamente cu performanță energetică ridicată. |

În cadrul procedurii SEA au fost făcute și propuneri privind modificarea activităților indicative incluse în program astfel încât impactul asupra mediului să fie minim:

| Autoritatea relevantă | Comentariu/recomandare |
| --- | --- |
| Ministerul Culturii | Introducerea şi a termenului de „situri arheologice” la activitatea indicativă cu posibil efect asupra mediului, de sub prioritatea 2.1 |

- O DESCRIERE A MOTIVELOR DE SELECTARE A ALTERNATIVELOR PRECONIZATE ŞI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A FĂCUT EVALUAREA, INCLUSIV ORICE DIFICULTATE ÎNTÂLNITĂ (CUM AR FI DEFICIENȚE TEHNICE SAU LIPSA DE CUNOȘTINŢE TEORETICE ÎN DOMENIU) ÎN COLECTAREA INFORMAȚIILOR SOLICITATE

# 9.1 Selectarea alternativelor programului Ro-Ua

Alternativele analizate ale Programului Operațional comun România – Ucraina pentru perioada 2014 ÷ 2020 sunt următoarele:

Alternativa  0:  Neimplementarea Programului;

Alternativa 1: Implementarea Programului Ro-Ua 2014 ÷ 2020 având următoarele obiective tematice:

OT2 - SPRIJINIREA EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII TEHNOLOGICE

Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului educaţional și sprijin pentru cercetare și inovare în aria programului prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central

Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și a calității educației

Justificare:

Dezvoltarea sectorului educaţional este puternic susţinută ca domeniu cheie de intervenţie în aria programului. Probleme majore ale ariei eligibile în domeniul educaţiei sunt legate de părăsirea timpurie a şcolii, accesibilitatea redusă la structurile de educaţie în mediul rural, sprijin pentru grupuri dezavantajate şi rata redusă de investiţii în infrastructură şi instruiri pentru cadrele didactice.

Prioritatea 1.2  Promovarea și susținerea cercetării și inovării

Justificare:

Unul dintre domeniile cele mai slab dezvoltate din aria programului este acela al cercetării şi inovării. Nivelul de investiţii din acest domeniu este foarte redus deşi există potenţial de dezvoltare în acest sector. Există un număr de centre urbane unde se realizează activităţi de cercetare şi dezvoltare care pot fi corelate cu nivelul de cheltuieli din R&D, numărul de salariaţi şi localizarea instituţiilor de educaţie terţiară, e.g. Odessa, Chernivtsi, Tulcea,  Suceava. Pe baza centrelor existente şi a profilului economic general al zonei există o puternică oportunitate pentru R&D care poate fi încurajată prin activităţi transfrontaliere.

OT3 - PROMOVAREA CULTURII LOCALE ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC

Obiectivul 2:  Conservarea patrimoniului cultural și istoric în aria eligibilă, susținereadezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural contribuind la creşterea atractivităţii ariei eligibile

Prioritatea 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

Justificare:

Aria eligibilă din cele două state împart elemente de moştenire culturală datorită evoluţiei istorice şi au tradiţie în domeniul coabitării multietnice şi a multiculturalismului. În ciuda faptului că în aria eligibilă există o concentrare ridicată de situri istorice si arii protejate investiţiile în facilităţi culturale şi turistice sunt reduse. Infrastructura culturală este dezvoltată dar nefinanţată. Include muzee, biblioteci, teatre şi alte instituţii culturale. Această prioritate vizează facilitarea de investiţii în patrimoniu cultural şi cultură locală prin proiecte comune şi îmbunătăţirea potenţialului turistic al zonei transfrontaliere.

OT7 – ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN REGIUNI, DEZVOLTAREA REȚELELOR ȘI SISTEMELOR DE TRANSPORT ȘI DE COMUNICAȚII

Obiectivul 3: Îmbunătățirea serviciilor privind transportul public, infrastructura și cooperarea și networking-ul TIC

Prioritate 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontier și instrumentelor TIC

Justificare:

Transportul în aria eligibilă este dominat de drumuri şi cale ferată. În ciuda densităţii ridicate a drumurilor viabilitatea lor este redusă din cauza calităţii proaste a acestor reţele şi a lipsei de resurse şi proiecte de modernizare. Această situaţie creşte timpul de călătorie şi are impact asupra costurilor de transport.

Diferenţele tehnice au un impact negativ asupra transportului feroviar şi a transportului multimodal între cele două state însă regiunea transfrontalieră are un potenţial ridicat pentru dezvoltarea transportului fluvial.

Accesul la infrastructură de bandă largă este redus, în special în zona rurală.

OT8 - PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII

Obiectivul 4: Provocări comune privind securitatea transfrontieră, accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiile de urgență în proiectele comune

Prioritate 4.1 Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și accesul la sănătate

Justificare:

Sistemul de sănătate publică în aria programului se confruntă cu o serie de limitări generate de calitatea scăzută a infrastructurii, accesibilitatea la serviciile de sănătate și lipsa de acces a medicilor la cursuri de formare și specializări. Aceste limitări sunt responsabile pentru speranța scăzută de viață la naștere în aria eligibilă, numărul redus de medici și numărul mare de boli. Un sistem de investiții comune în infrastructura de sănătate publică și echipamente, precum și cursuri de formare profesională aferente precum și schimburi de experiență ar contribui la îmbunătățirea răspunsului sistemului local de sănătate la necesitatea reală a zonei și la generarea unui impact semnificativ transfrontalier și valoare adăugată.

Prioritatea 4.2 Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice, precum și activităților comune în timpul situaților de urgență

Justificare:

Aria eligibilă prezintă risc ridicat de poluare prin accidente industriale, în special în zona Dunării și a Mării Negre. De asemenea, există un risc ridicat de dezastre naturale, ca urmare a topografiei și rețelei hidrografice dense (de exemplu, inundații, alunecări de teren) - zonele montane din nord si in sud, zona Deltei. Aceste caracteristici ale ariei programului necesită acțiuni comune care implică organizații din ambele părți ale frontierei, cu scopul de a preveni și de a îmbunătăți răspunsul la situațiile de urgență. Această prioritate se adresează provocărilor comune, cum ar fi alunecările de teren, inundațiile, prevenirea riscurilor, situațiile de urgență, prin planificarea în comun și intervenții coordonate.

Prioritate 4.3 Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea poliției

Justificarea:

Regiunea se confruntă cu provocări în ceea ce privește rata criminalității și implica riscuri suplimentare din cauza statutului de frontieră și al ramificațiilor de contrabandă ilegala.
În scopul de a reduce ratele criminalității, îmbunătățirea capacității de intervenție a forțelor de poliție și asigurarea securității oamenilor de pe ambele părți ale frontierei, aceasta prioritate va încuraja investițiile în consolidarea capacității administrative, infrastructură și echipamente pentru structurile implicate în serviciile vamale și de poliție.

Selectarea alternativei 1 a Programului a avut în vedere ca acțiunile indicative să determine promovarea unor proiecte care să conducă la un impact minim asupra biodiverstății.

# 9.2 Dificultăți

Identificarea legislației de mediu în vigoare în Ucraina  a fost dificilă, de asemenea și găsirea unor informații despre calitatea factorilor de mediu și biodiversitatea. Câteva date, la nivelul anilor  2011 și 2012 au fost găsite în documentele care se găsesc pe următoarele website-uri:

- http://eng.menr.gov.ua/index.php/normbaza

- http://www.kmu.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=91651

- http://ypef.eu/files/booklet/ang/ukraine.pdf

- http://www.brucebyersconsulting.com/wp-content/uploads/2011/07/Ukraine-Biodiversity-Analysis-Report-1-2011.pdf

- http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Cultural_Heritage_Village

- http://whc.unesco.org/en/statesparties/ua

- http://www.history.alberta.ca/ukrainianvillage/

- http://culture.pl/en/article/polish-and-ukrainian-tserkvas-make-unesco-list

Realizarea Raportului de Mediu privind Evaluarea strategică a Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România - Ucraina în perioada 2014 ÷ 2020 nu a întâmpinat până în prezent nici un alt fel de dificultăți.

- DESCRIERE A MĂSURILOR PRECONIZATE REFERITOARE LA MONITORIZAREA PREVĂZUTĂ LA ARTICOLUL 10

Proiectele care vor fi finanțate din Programul Ro-Ua vor respecta legislațiile de mediu naționale din cele două țări și UE.

Articolul 10 al Directivei SEA prevede ca efectele semnificative ale implementării planurilor/ programelor să fie monitorizate pentru a se identifica, încă de la început, orice efect advers și a se putea lua cea măsura de remediere adecvată.

Sistemul de monitorizare care va fi propus se bazează pe problemele de mediu care pot fi influențate substanțial de implementarea Programului de Cooperare Transfrontalieră Ro-UA.

Pentru monitorizarea impactului Programului asupra mediului trebuie avute în vedere următoarele principii:

- Contribuția la eficiență energetică, utilizarea redusă de materii prime/ substanțe periculoase;

- Contribuția la dezvoltarea unor infrastructuri verzi, inclusiv managementul ariilor protejate;

- Contribuția la un management al utilizării apelor suprafață/ freatice adecvat;

- Contribuția la mobilitate durabilă și transport multimodal;

- Contribuția la un management al deșeurilor eficient, reciclare și valorificare;

- Contribuția la prevenirea riscurilor/dezastrelor naturale și adaptarea la schimbările climatice;

- Aplicarea principiului achizițiilor publice verzi.

În monitorizarea impactului Programului asupra mediului a fost evaluat gradul în care indicatorii propuşi la nivel de program sunt adecvaţi pentru monitorizarea impactului de mediu şi s-au făcut recomandări pentru modificarea acestora conform tabelelor de mai jos.

| Obiectiv tematic | Prioritate | Evaluare indicatori | Recomandări |
| --- | --- | --- | --- |
| OT2 - SPRIJINIREA EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului educaţional și sprijin pentru cercetare și inovare în aria programului prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central | P1.1 Cooperare instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și a calității educației | Pentru a se putea vedea efectele acțiunilor indicative propuse asupra mediului este necesară includerea unui indicator suplimentar pentru Program: „Număr de instituții educaționale reabilitate/modernizate”. Acesta poate fi determinat fără dificultate odată cu indicatorul propus pentru Program | Reabilitarea/modernizarea/ extinderea/dotarea clădirilor cu scop educațional trebuie să respecte toate cerinţele de mediu aplicabile şi să aplice cele mai bune practici de mediu, cum ar fi eficienţa energetică și managementul deșeurilor. |
|  | P1.2 Promovarea și susținerea cercetării, dezvoltării și inovării | Indicatorul de monitorizare propus pentru Program „Numărul instituţiilor care utilizează fonduri din program pentru pentru cooperare în R&D şi inovaţie” poate reflecta și impactul asupra mediului | Reabilitarea/modernizarea/ extinderea infrastructurii pentru cercetare și inovare trebuie să respecte toate cerinţele de mediu aplicabile şi să aplice cele mai bune practici de mediu cum ar fi eficienţa energetică, managementul deșeurilor, etc. |
| OT3 - PROMOVAREA CULTURII LOCALE ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC Obiectivul 2: Conservarea patrimoniului cultural și istoric în ariile eligibil, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților specifice culturale și a dialogului cultural | P 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric | Indicatorul de monitorizare propus de Program „Număr de monumente istorice și culturale beneficiare” poate evidenția și efectele realizării proiectelor finanțate de acțiunile indicative cuprinse în această prioritate asupra patrimoniului cultural și istoric | Tehnologiile care se vor utiliza pentru restaurare, conservare și consolidare a monumentelor culturale și istorice să fie alese astfel încât impactul asupra aspectelor de mediu să fie pe cât posibil minimizat. Alegerea unor tehnologii adecvate de restaurare/conservare și respectarea cu acuratețe a acestora, astfel încât soluțiile alese să nu afecteze speciile de floră, faună și ecosistemele acvatice din zona respective Pentru asigurarea securității și valorizarea monumentelor și obiectelor de culturale și istorice să se ia în considerare soluțiile cu eficiență energetică ridicată și să se aplice dacă este cazul un management integrat al deșeurilor. |
| OT7 - ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN REGIUNI, DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI SUSTENABIL ȘI A REȚELELOR ȘI SISTEMELOR DE COMUNICAȚII Obiectivul 3: Îmbunătățirea serviciilor privind transportul public, infrastructura și cooperarea și networking-ul TIC | P 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a instrumentelor TIC | Monitoritizarea efectelor priorității necesită includerea unui indicator suplimentar pentru Program: ”Numărul de iniţiative de transport cu impact redus asupra mediului dezvoltate„ care să reflecte clar modul cum activitățile indicative vor susține reducerea impactului transportului asupra mediului. Cel de al doilea indicator propus de Program și anume „Lungimea totală a drumurilor reconstruite şi reabilitate” poate reflecta și impactul pozitiv al implementării respectivelor acțiunilor indicative asupra mediului Activitatea privind facilitarea transportului multimodal ar trebui reflectata in indicatori. Se recomanda reformularea indicatorului privind numarul de strategii comune astfel incat sa reflecte si transportul multimodal. | Construirea, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, îmbunătățirea infrastructurii de transport transfrontalier vor trebui să treacă prin procedura EIA/SEA (acolo unde legislatia impune acest lucru) și dacă este cazul printr-o evaluare adecvată pentru a se vedea impactul asupra rețelei Natura 2000. Trebuie avute în vedere consultările transfrontaliere în baza Convenţiei Espoo atunci când apar impacturi trransfrontaliere. Alegerea de tehnologii de construire/reabilitare/ lărgire drumuri cu producere redusă de pulberi, evitarea contaminării solului și apelor cu combustibil lichid sau alte materiale de construcții pe perioada realizării. Alegerea de trasee pentru drumurile noi sau părțile de acces care să nu afecteze speciile de floră și faună, precum și ecosistemele acvatice |
| OT8 - PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII Obiectivul 4: Provocări comune privind securitatea transfrontalieră, accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiile de urgență în proiectele comune | P 4.1 Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și accesul la sănătate | Indicatorii propusi de Program „Număr de unităţi medicale îmbunătăţite” si „ Populaţia acoperită de servicii de sănătate îmbunătăţite ca o consecinţa directă a sprijinului oferit de Program „ vor reflecta și impactul acțiunilor indicative asupra populației și sănătății publice | Dezvoltarea de unități medicale sau îmbunătățirea lor va avea în vedere toate cerințele legislative de mediu privind asigurarea calității aerului, apei și solului, inclusiv principiile managementului deșeurilor. Se va lua în considerare impactul asupra biodiversității atunci cănd este cazul. |
|  | P 4.2 Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice, precum și activităților comune în timpul situaților de urgență | Indicatorul propus „Număr populație afectată de implementarea măsurilor” coincide cu unul dintre cei ai Programului, urmând a reflecta și impactul pozitiv asupra mediului Recomandăm ca cel de al doilea indicator propus pentru Program „Număr de acţiuni comune (schimburi de experienţă, instruiri, vizite de studiu, sesiune de planificare comună, etc.)” să fie modificat astfel incat sa reflecte si PMI „Clean River” si sa fie completat la numărul de acțiuni comune sau in raportul privind indicatorii de monitorizare cu „hărți noi realizate sau actualizate, baze de date create, sisteme/structuri realizate, echipamente achiziționate” pentru a putea fi monitorizat și impactul tutror acțiunilor indicative ale acestei priorități. S-a recomandat de asemenea intoducerea unui indicator specific de mediu pentru aceasta prioritate Suprafața afectată de implementarea măsurilor | Soluțiile alese pentru prevenirea dezastrelor vor avea în vedere ca să nu afecteze flora, fauna și ecosistemele acvatice din zonele respective. Infrastructura (de exemplu, clădiri) care se va realiza pentru monitorizarea și intervenția în caz de urgență trebuie să respecte toate cerinţele de mediu aplicabile şi să aplice cele mai bune practici de mediu privind asigurarea calității aerului, apei și solului și managementul deșeurilor. |
|  | P 4.3 Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea poliției | Indicatorul propus de Program „Număr de unităţi ale poliţiei, poliţiei de frontieră, serviciilor vamale din aria eligibilă modernizate” poate monitoriza și impactul pozitiv asupra mediului | Construirea, renovarea sau modernizarea infrastrucurii de poliție /vamă/poliție de frontieră/jandarmerie va avea în vedere toate cerințele legislative de mediu privind asigurarea calității aerului, apei și solului, inclusiv principiile managementului deșeurilor. |
| Proiecte Mari de infrastructură | “Râu curat” – Dunărea (OT8) 4.2 | Cei doi indicatori propuși de Program „Populaţia care beneficiază de măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor” si „Număr de acţiuni comune, inclusiv acţiuni soft şi investiţii comune în infrastructură în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor cauzate de om” reflecta și impactul pozitiv asupra mediului datorat măsurilor de reabilitare/modernizare a stațiilor de pompare ape uzate, precum și a monitorizării și controlului calității apelor Dunării | Realizarea Proiectelor mari de Infrastructură va trebui să treacă prin procedura EIA/SEA și dacă este cazul printr-o evaluare adecvată pentru a se vedea impactul asupra florei, faunei și ecosistemelor acvatice. Trebuie avute în vedere consultările transfrontaliere în baza Convenţiei Espoo atunci când apar impacturi transfrontaliere. |
|  | Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa (OT7) 3.1 | Indicatorul propus pentru Program „Lungimea totală a drumurilor reconstruite şi reabilitate” poate reflecta și impactul pozitiv asupra mediului datorat reabilitării drumului existent între Kranoilsk - Vicovu de Sus |  |
|  | Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere între România și Ucraina (OT 8) 4.3 | Indicatorul propus pentru Program „Număr de unităţi ale poliţiei, poliţiei de frontieră, serviciilor vamale din aria eligibilă modernizate” poate reflecta și impactul pozitiv asupra mediului datorat consolidării/ modernizării/ extinderii spațiilor poliției |  |
|  | Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență (OT) 4.1 | Unul dintre cei doi indicatori propuși de Program și anume „Număr de unităţi medicale îmbunătăţite” poate reflecta și impactul pozitiv asupra populației și sănătății publice |  |

În tabelul următor sunt prezentați indicatorii de monitorizare recomandați pentru activităţile indicative ale Programului care pot finanța proiecte cu impact asupra mediului. O parte dintre acești indicatori sunt preluați din cei care monitorizează implementarea Programului și care pot evidenția  și impactul asupra mediului. Pentru anumite actiuni indicative din cadrul P1.1, P3.1, P4.2 și PMI au fost propuși indicatori specifici pentru monitorizarea mediului sau au fost completați cei ai Programului astfel încât să corespundă și pentru evidențierea efectelor asupra mediului.

| ACȚIUNEA INDICATIVĂ din Programul Ro-Ua | Indicatori de monitorizare |
| --- | --- |
| OT2 - SPRIJINIREA EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului educaţional și sprijin pentru cercetare, dezvoltare și inovare în aria programului prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central |
| Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și a calității educației |
| Reabilitarea/modernizarea/extinderea/ achiziționarea de echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și a asigurării precondițiilor materiale pentru un proces educațional de calitate și creșterea participării la actul educațional | Număr de instituții educaționale reabilitate/modernizate |
| Prioritatea 1.2 Promovarea și susținerea cercetării, dezvoltării și inovării |
| Promovarea și sprijinirea cercetării și inovării prin reabilitarea/modernizarea/ extinderea infrastructurii specifice, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice | Numărul instituţiilor care utilizează fonduri din program pentru cooperare în R&D şi inovaţie |
| OT3- PROMOVAREA CULTURII LOCALE ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC Obiectivul 2: Conservarea patrimoniului cultural și istoric în aria eligibilă, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural contribuind la creşterea atractivităţii ariei eligibile Prioritatea 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric |
| Restaurarea, conservarea, consolidarea, protejarea, securizarea monumentelor culturale şi istorice, siturilor arheologice (inclusiv a drumurilor de acces aferente), muzeelor, obiectelor şi colecţiilor de artă şi promovarea lor comună în baza unor strategii/concepte transfrontaliere relevante | Număr de situri culturale și istorice îmbunătățite |
| Conservarea, asigurarea securității și valorificarea comună a monumentelor și a bunurilor culturale și istorice | Număr de situri culturale și istorice îmbunătățite |
| OT7 - ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN REGIUNI, DEZVOLTAREA REȚELELOR ȘI SISTEMELOR DE TRANSPORT ȘI DE COMUNICAȚII Obiectivul 3: Îmbunătățirea serviciilor privind transportul public, infrastructura și cooperarea și networking-ul TIC Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a instrumentelor TIC |
| Reconstrucţia, reabilitarea, modernizarea sistemelor de transport transfrontaliere | Lungimea totală a drumurilor reconstruite şi reabilitate |
| Dezvoltarea inițiativelor ecologice de transport transfrontalier și soluții inovatoare | Numărul de iniţiative de transport cu impact redus asupra mediului dezvoltate |
| Îmbunătățirea facilităților transportului multimodal (rutier/ apă) de interes transfrontalier | Numărul de mecanisme comune dezvoltate pentru pentru a sprijini îmbunătătirea infrastructurii transfrontaliere (documente comune de planificare inclusiv strategii, planuri de acţiune, mecanisme de facilitare a transportului multimodal) |
| Reconstrucția, reabilitarea, lărgirea drumurilor de frontieră sau a unor segmente de drum ce conectează localități de-a lungul drumului principal ce duce la graniță | Lungimea totală a drumurilor reconstruite şi reabilitate |
| Îmbunătățirea/ reabilitarea/construcția de drumuri sau segmente de drumuri pentru accesul la centrele de interes transfrontalier | Lungimea totală a drumurilor reconstruite şi reabilitate |
| OT8 - PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII Obiectivul 4: Provocări comune privind securitatea transfrontalieră, accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiile de urgență în proiectele comune |
| Prioritatea 4.1 Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și accesul la sănătate |
| Activități comune menite să sporească accesul la sănătate publică în zona de graniță prin construirea/ reabilitatea/ modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate publică (inclusiv prin utilizarea surselor de energie regenerabilă etc.) | Populaţia acoperită de servicii de sănătate îmbunătăţite ca o consecinţa directă a sprijinului oferit de Program |
| Dezvoltarea unor laboratoare fixe și mobile pentru depistarea/ monitorizarea clinică a bolilor și de prevenire a epidemiilor transfrontaliere | Număr de unităţi medicale îmbunătăţite |
| Dotarea infrastructurii medicale publice specifice (ambulatoriu, facilități ale unităților de primire urgențe, centre medicale, intervenție socială integrată, etc.) | Număr de unităţi medicale îmbunătăţite Populaţia acoperită de servicii de sănătate îmbunătăţite ca o consecinţa directă a sprijinului oferit de Program |
| Prioritatea 4.2 Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice, precum și activităților comune în timpul situaților de urgență |
| Măsuri comune de prevenire a alunecărilor de teren și inundațiilor din zonele transfrontaliere | Populaţia care beneficiază de măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor Suprafața afectată de implementarea măsurilor (MADR) |
| Sisteme integrate comune de monitorizare eficientă și prevenire a dezastrelor și de atenuare a consecințelor | Număr de acţiuni comune, inclusiv acţiuni soft (schimburi de experienţă, instruiri, vizite de studiu, sesiune de planificare comună, hărți noi realizate sau actualizate, baze de date create, sisteme/ structuri realizate, echipamente achiziționate, etc.) şi investiţii comune în infrastructură în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor cauzate de om |
| Elaborarea de hărți comune și baze de date detaliate (indicând riscurile naturale și tehnologice și utilizarea terenurilor pentru autoritățile de planificare regională, agențiile de protecția mediului și serviciile de urgență) |  |
| Investiții și dezvoltarea de sisteme comune integrate, de gestionare a situațiilor de urgență |  |
| Prioritatea 4.3 Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea poliției |
| Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii poliției și de trecere a frontierei, precum și alte clădiri aferente | Număr de unităţi ale poliţiei, poliţiei de frontieră, serviciilor vamale din aria eligibilă modernizate |
| Investiții în utilaje de exploatare și dotări specifice activității de poliție/ vamă/ poliție de frontieră/ jandarmerie (de exemplu, laboratoare, echipamente, instrumente de detectare, hardware și software, mijloace de transport) |  |
| Proiecte mari de Infrastructură |
| “Râu curat” - Dunărea | Populaţia care beneficiază de măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor Număr de acţiuni comune, inclusiv acţiuni soft (schimburi de experienţă, instruiri, vizite de studiu, sesiune de planificare comună, hărți noi realizate sau actualizate, baze de date create, sisteme/ structuri realizate, echipamente achiziționate, etc.) şi investiţii comune în infrastructură în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor cauzate de om |
| Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa | Lungimea totală a drumurilor reconstruite şi reabilitate |
| Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere între România și Ucraina | Număr de unităţi ale poliţiei, poliţiei de frontieră, serviciilor vamale din aria eligibilă modernizate |
| Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență | Număr de acţiuni comune, inclusiv acţiuni soft (schimburi de experienţă, instruiri, vizite de studiu, sesiune de planificare comună, hărți noi realizate sau actualizate, baze de date create, sisteme/ structuri realizate, echipamente achiziționate, etc.) şi investiţii comune în infrastructură în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor cauzate de om |

Indicatorii de monitorizare vor fi utilizați pentru a evalua efectele asupra mediului ale fiecărui proiect care va fi finanțat de Program. Aceste date vor fi furnizate de către beneficiari proiectelor concrete prin monitorizarea activităților care se vor desfășura și vor fi strânse anual pentru a putea fi incluse în Raportul anual privind monitorizarea Programului prezentat CCM.

Autoritățile implicate propuse pentru monitorizarea efectelor asupra factorilor de mediu  sunt următoarele: beneficiarii proiectelor finanțate de Programul Ro-Ua, CCM, AM (MDRAP).

- REZUMAT NETEHNIC

Evaluarea strategică de mediu se realizează în baza cerinţelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului).

Principalele elemente care sunt recomandate a fi urmărite în astfel de evaluări de mediu de către legislația sau ghidurile de aplicare sunt  următoarele:

- descrierea aspectelor esenţiale privind mediul care trebuie abordate;

- descrierea gamei valorilor de referinţă în domeniul mediului, care urmează să fie  prezentate în vederea analizei în raportul SEA;

- modalități de identificare a impactului realizării planului/programului asupra factorilor de mediu;

- evaluarea capacităţilor de abordare a provocărilor, riscurilor și prevenirii acestora asupra mediului.

Metodologia utilizată în evaluarea strategică de mediu include cerinţele documentelor mai sus amintite, precum şi recomandările metodologice din:

„Guidance note on  Strategic Assessement in the context of ENI CBC”, elaborat de  INTERACT ENPI pentru situația particulară a Programelor Operaționale Comune și aprobat de Directoratul General pentru Dezvoltare și Cooperare – Europe Aid (DG DEVCO) și Directoratul General pentru Mediu (DG ENV).

Luând în considerare gradul în care Programul CBC Ro-Ua 2014 ÷ 2020 creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare, elaborarea primei versiuni face obiectul unei notificări a autorităţii competente de mediu pentrui evaluarea impactului. În cadrul acestei proceduri este necesară definitivarea Programului în paralel cu elaborarea Raportului de mediu.

Raportul de mediu este o parte a documentaţiei Programului care identifică, descrie şi evaluează posibilele efecte semnificative asupra mediului ale aplicării sale şi alternative raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă.

Realizarea procedurii de evaluare strategică de mediu este obligatorie, Comisia Europeană solicitând pentru aprobarea Programului CBC “România-Ucraina” 2014 ÷ 2020  punctul de vedere aferent autorității de mediu privind derularea evaluării de mediu, conform legislației în vigoare.

În conformitate cu Directiva SEA (2001/42/CE) evaluarea de mediu implică următorii pași:

- Identificarea autorităților de mediu din toate țările implicate (România și Ucraina);

- Decizia dacă SEA este necesară sau nu, în cazul în care este:

- Determinarea scopului SEA și elaborarea Raportului de Mediu;

- Consultarea autorităților de mediu și a publicului;

- Includerea în Raportul de Mediu a concluziilor și rezultatelor consultărilor

- Monitorizarea adecvată a recomandărilor;

- Informarea autorităților consultate și a publicului despre aprobarea programului.

Evaluarea de mediu este obligatorie atunci când programele includ proiecte acoperite de Directiva EIA în sectoarele acoperite de articolul 3.2 (energie, industrie, transport, managementul deșeurilor, management apei, telecomunicație, turism, planificare urbanistică  și regională, utilizarea terenurilor, etc.), precum și proiectele cu impact semnificativ asupra mediului în alte sectoare, conform articolului 3.4.

Programele ENI CBC cu Proiecte Mari de Infrastructură trebuie să parcurgă procedura de evaluare strategică de mediu.

În perioada 2014 ÷ 2020, Uniunea Europeană va finanţa prin intermediul Instrumentului European pentru Vecinătate (ENI) programul bilateral de cooperare transfrontalieră (CBC) între România - Ucraina, ca o continuare a Programului Operaţional Comun “România – Ucraina - Republica Moldova 2007 ÷ 2013”.

Regulamentul UE nr. 232/2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (ENI) și a Regulamentului UE nr. 897/2014 de stabilire a unor dispoziții specifice pentru punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră (CBC) prevede ca partenerii de program să coopereze în vederea identificării nevoilor din zona aleasă și selectării acelor obiective tematice și priorități care sunt cele mai relevante.

În acest context, țările partenere au desemnat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) din România ca Autoritate de Management şi au stabilit Comitetul Comun de Programare (CCP), drept organismul de decizie în procesul de programare. În același timp au fost create două grupuri de lucru, unul pentru identificarea proiectelor mari de infrastructură și unul pentru stabilirea structurilor de gestiune și control.

Pentru Programul România – Ucraina 2014 ÷ 2020 au fost aprobate 4 obiective tematice:

- OT2 - Sprijinirea educației, cercetării, dezvoltării și inovării :

Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului educaţional și sprijin pentru cercetare, dezvoltare și inovare în aria programului prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central:

- Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și a calităţii educației;

- Prioritatea 1.2 – Promovarea și susținerea cercetării, dezvoltării și inovării.

- OT3- Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric

Obiectivul 2:  Conservarea patrimoniului cultural și istoric în aria eligibilă, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural contribuind la creşterea atractivităţii ariei eligibile

- Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

- OT7 - Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și de comunicații:

Obiectivul 3: Îmbunătățirea serviciilor privind transportul public, infrastructura și cooperarea și networking-ul TIC

- Prioritate 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a instrumentelor TIC.

- OT8 - Provocări comune în domeniul siguranței și securității

Obiectivul 4: Provocări comune privind securitatea transfrontalieră, accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiile de urgență

- Prioritate 4.1 – Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate;

- Prioritatea 4.2 – Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice, precum și activităților comune în timpul situaților de urgență;

- Prioritate 4.3 -  Prevenirea și lupta împotriva criminalităţilor organizate și cooperarea poliției

- Proiecte mari de Infrastructură

„Râu curat” - Dunărea

Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa

Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere între România și Ucraina

Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin instruirea comună și acțiuni de cooperare în managementul situațiilor de urgență

Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 ÷ 2020 va acoperi următoarea arie, stabilită prin ENI CBC:

România: 	5 judeţe: Satu Mare, Maramureş, Botoșani, Suceava, Tulcea;

Ucraina:  	4 oblasturi: Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Chernivtsi, Odessa.

În ceea ce privește proporționalitatea, suprafața eligibilă ucraineană este mai mult decât dublu în mărime față de teritoriul românesc .

În conformitate cu art. 8 (3) al Regulamentului UE nr. 232/2014, care stabilește ENI au fost incluse 2 centre majore sociale, economice și culturale în program: București şi Kiev.

În conformitate cu articolul 39, alineatul 2, litera b și articolul 45, alineatul 4 din Regulamentul 897 din 2014, țările partenere au decis să permită o regulă de flexibilitate de maximum 10 % din alocarea Programului pentru a fi utilizată de către beneficiari situaţi în afara ariei Programului și/sau pentru activitățile desfășurate în afara ariei Programului în anumite condiţii specifice prezentate în program.

Aria principala a programului are mai multe probleme ecologice, ca urmare a procesului de industrializare agresiv dinainte de 1989, dar în limitele de poluare internaționale. Problemele majore provin din patru surse principale:

- emisiile industriale și deșeurile rezultate din funcționarea și închiderea platformelor industriale, care au un  impact negativ asupra aerului, solului și apelor;

- managementul redus a deșeurilor, în special în zonele rurale, având un efect direct asupra mediului, mai ales că în aceste zone nu există facilități adecvate pentru tratarea acestora;

- utilizarea îngrășămintelor chimice și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor agricole, care au un impact direct asupra solului și calitatea a apei;

- centrele urbane sunt principalii producători de gaze cu efect de seră (CO2) și au un impact important asupra calității aerului și a mediului în general.

În prezent în aria Programul există mai mult de 1000 de arii naturale protejate de importanță națională și internațională și numeroase site-uri istorice.

În general situația ecologică a ariei eligibile a Programului atât în România, cât și în Ucraina nu va fi influențată în mod direct de neimplementarea proiectelor care vor fi susținute de Programul Ro-Ua.

Proiectele care vor fi implementate în cadrul obiectivelor tematice OT2 și OT3 sunt mai mult proiecte de concepție și schimb de experiență privind educația, cercetarea & dezvoltarea și inovarea sau de restaurare și promovare a patrimoniului istoric, care pot avea un impact doar indirect asupra mediului.

În schimb, proiectele care se vor implementa în cadrul OT7 și OT8  vor avea un efect  benefic asupra mediului prin dezvoltarea unei infrastructuri la frontieră cu un impact semnificativ pozitiv față de situația actuală și prin prevenirea alunecărilor de teren și a inundațiilor.

În cazul neimplementării Programului Ro-Ua situația actuală a mediului în aria eligibilă  va rămâne neschimbată și chiar se va deteriora afectând aproape toți factorii de mediu: aer, apă, sol, biodiversitate, managementul deșeurilor, patrimoniu arheologic și arhitectural și peisajul natural.

Obiectivele de protecție a mediului, stabilite la nivel internațional, comunitar sau de stat membru relevante pentru program care au fost luate în considerare în timpul elaborării acestuia sunt incluse în următoarele documente  naționale, ucrainene și europene:

ROMÂNIA

  - Acordul de parteneriat cu România

  - Programul Național de Reforme pentru România (PNR)

  - Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013 ÷ 2020

  - Strategia națională de management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung (perioada 2010 ÷ 2035)

  - Managementul deșeurilor (Strategia Națională, Planul Național/Regional de Gestionare)

  - Acord între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră

  - Planul de Dezvoltare Regională Nord - Est 2014 ÷ 2020

  - Planul de Dezvoltare Regională Sud - Est 2014 ÷ 2020

UCRAINA

  - Strategia de Stat de Dezvoltare Regională pentru perioada până în 2020

UNIUNEA EUROPEANĂ

  - Europa 2020

  - Strategia Dunării

  - Parteneriatul Estic

În implementarea obiectivelor tematice ale Programului Ro-Ua se va ține cont de prevederile Directivelor, Deciziilor și Regulamentelor din UE privind calitatea aerului, apelor de suprafață și freatice, solului și subsolului, schimbările climatice, managementul deșeurilor sănătatea populației, biodiversitatea, conservarea patrimoniului cultural, utilizarea eficientă a resurselor sau de cele ale legislațiilor naționale (România, respectiv Ucraina) dacă acestea sunt mai restrictive.

Dezvoltarea acțiunilor indicative ale programului va lua în considerare măsurile necesare îndeplinirii cerințelor Convenției – cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și Protocolului Kyoto. De asemenea, se va ține cont și de oricare altă politică sau strategie națională sau europeană privind adaptarea și reducerea efectelor  schimbărilor climatice.

Contribuția potențială a activităților individuale propuse pentru fiecare prioritate a obiectivelor tematice din cadrul Programului Ro-Ua este evaluată prin efectele rezultate luându-se în considerare obiectivele și politicile de mediu relevante la nivel național, european sau internațional.

Impactul activităților eligibile finanțate prin Program este analizat pentru fiecare din următorii  factori esențiali pentru caracterizarea mediului:

- Aer;

- Ape de suprafață și freatice;

- Sol, subsol și peisaj;

- Schimbări climatice;

- Populația și sănătatea publică;

- Biodiversitatea, flora și fauna;

- Managementul deșeurilor;

- Patrimoniu cultural;

- Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv surse regenerabile.

Evaluarea de mediu a programului Ro-Ua se realizează cu ajutorul unui sistem de notare prezentat în tabelul următor.

| Simbol | Semnificație | Definiție |
| --- | --- | --- |
| ++ | Impact semnificativ pozitiv | Beneficiu pozitiv ridicat pentru mediu, care este de importanță considerabilă în relație cu toate implicațiile politici |
| + | Impact pozitiv | Efect pozitiv asupra mediului, dar care nu poate fi considerat semnificativ |
| 0 | Neutru | Nu se întrevede nici un efect |
| - | Impact negativ | Impact negativ, dar care nu poate fi considerat semnificativ |
| -- | Impact semnificativ negativ | Impact advers ridicat asupra aspectelor de mediu, care necesită revizuirea formei actuale a politicii |
| ? | Incertitudine | Efectul nu a putut fi determinat pentru că la acest nivel de detaliere nu există suficiente date și informații |

La acest nivel de detaliere al Programului s-a utilizat o metodologie globală, care a încercat să evidențieze posibilele efecte ale acțiunilor indicative asupra aspectelor de mediu. Acuratețea aplicării metodologiei depinde foarte mult de ce proiecte vor fi finanțate

Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra unor aspecte cum ar fi biodiversitatea, populația, sănătatea umană, , solul, apa, aerul, schimbările climatice, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arheologic şi arhitectural, utilizarea eficientă a resurselor şi interacțiunile între acești factori sunt evaluate pentru fiecare acțiune indicativă aferentă celor patru obiective tematice ale Programului Ro-Ua, așa cum sunt prezentate în continuare.

OT2 - SPRIJINIREA EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII

Obiectivul 1: Dezvoltarea de competențe și sprijin pentru cercetare, dezvoltăre și inovare prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central

Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și a calităţii educației

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial | Evaluarea impactului asupra mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Planificarea și dezvoltarea în comun de strategii educaționale | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 2. | Schimburi de experiență, schimburi de profesori, transferuri de bune practici între instituții de pe ambele părți ale frontierei în vederea creșterii eficacității educației prin diversificarea programelor de formare profesională pentru angajații din sistemul de educație: |  |  |  |
|  | dezvoltarea școlii, management școlar, dezvoltarea relațiilor dintre școală și comunitate | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
|  | - dezvoltarea și aplicarea de metode educaționale inovative, pentru îmbunătățirea competențelor de predare în vederea facilitării învățării și a motivării studenților | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 3. | Dezvoltarea de programe educaționale comune de antreprenoriat, programe care stimulează creativitatea, inovația și cetățenia activă | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 4. | Reabilitarea/modernizarea/extinderea/achiziționarea de echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și a asigurării precondițiilor materiale pentru un proces educațional de calitate și creșterea participării la actul educațional | Utilizarea eficientă a resurselor Managementul deșeurilor | Pozitiv Consum redus de energie, materii prime, substanțe periculoase Valorificare/eliminare deșeuri rezultate | Neutru |
| 5. | Dezvoltarea și implementarea de parteneriate între instituțiile educaționale de pe ambele părți ale graniței pentru: |  |  |  |
|  | - prevenirea și corectarea fenomenului de abandon școlar și părăsire timpurie a școlii prin programe integrate (inclusiv campanii de conștientizare) pentru prevenirea abandonului școlar și încurajarea participării școlare și reintegrarea celor care au părăsit timpuriu sistemul de educație | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
|  | - dezvoltarea de programe de tip ”after-school” și activități extra-curriculare | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 6. | Dezvoltarea și implementarea de acțiuni comune în sprijinul grupurilor dezavantajate: |  |  |  |
|  | - acțiuni de sprijin integrate adresate copiilor și tinerilor cu părinți care trăiesc în străinătate (care pot include orientativ, consiliere și orientare, programe ”after-school”, activități educaționale și culturale) | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
|  | - acțiuni de sprijin menite să faciliteze integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități (copii, tineri și adulți) | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 7. | Suport pentru tineret (inclusiv campanii educative) pentru prevenirea consumului de droguri, traficul de ființe umane, abuzul de alcool, etc | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 8. | Dezvoltarea și implementarea de activități transfrontaliere pentru îmbunătățirea/facilitarea competențelor necesare pe piața muncii | Nu este cazul | Indirect | Neutru |

Prioritatea 1.2 – Promovarea și susținerea cercetării, dezvoltării și inovării

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial | Evaluarea impactului asupra mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dezvoltarea de parteneriate/rețele între universități pentru realizarea în comun de activități de cercetare teoretică | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 2. | Activități de cercetare și studii (inclusiv achiziția de echipament) în domeniul mediului (schimbări climatice, protejarea biodiversității, energie regenerabilă și eficiența folosirii resurselor etc.). | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 3. | Promovare și sprijinirea cercetării și inovării prin reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii specifice, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice | Utilizarea eficientă a resurselor | Pozitiv Consum redus de energie, materii prime, substanțe periculoase | Impact pozitiv |

OT3- PROMOVAREA CULTURII LOCALE ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC

Obiectivul 2:  Conservarea patrimoniului cultural și istoric în aria eligibilă, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural contribuind la creşterea atractivităţii ariei eligibile

Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial | Evaluarea impactului asupra mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Restaurarea, conservarea, consolidarea, protejarea, securizarea monumentelor culturale şi istorice, siturilor arheologice (inclusiv a drumurilor de acces aferente), muzeelor, obiectelor şi colecţiilor de artă şi promovarea lor comună în baza unor strategii/concepte transfrontaliere relevante | Patrimoniu Biodiversitate | Pozitiv Tehnologiile alese astfel încât impactul să fie minim | Impact pozitiv |
| 2. | Conservarea, asigurarea securității și valorificarea comună a monumentelor și a bunurilor culturale și istorice | Patrimoniu Biodiversitate | Pozitiv Consum redus de energie, materii prime, substanțe periculoase | Neutru |
| 3. | Sprijinirea parteneriatelor între instituțiile culturale pentru promovarea patrimoniului cultural și istoric | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 4. | Sprijinirea activităților tradiționale specifice de meșteșugărit, importante pentru conservarea culturii și identității locale | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 5. | Promovarea activităților tradiționale specifice în zona eligibilă (inclusiv, evenimente culturale transfrontaliere de interes local) | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 6. | Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, în special prin intermediul evenimentelor culturale cu dimensiune transfrontalieră | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 7. | Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea strategiilor comune de promovare, a produselor și serviciilor comune | Nu este cazul | Indirect | Neutru |

OT7 – ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN REGIUNI, DEZVOLTAREA REȚELELOR ȘI SISTEMELOR DE TRANSPORT ȘI DE COMUNICAȚII

Obiectivul 3:  Îmbunătățirea serviciilor privind transportul public, infrastructura și cooperarea și networking-ul TIC

Prioritate 3.1 – Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și infrastructurii TIC

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial | Evaluarea impactului asupra mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reconstrucţia, reabilitarea, modernizarea sistemelor de transport transfrontaliere | Aer Apă Sol Schimbări climatice Biodiversitate | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 2. | Dezvoltarea inițiativelor ecologice de transport și soluții inovatoare | Aer Sol Schimbări climatice Biodiversitate | Pozitiv | Impact semnificativ pozitiv |
| 3. | Îmbunătățirea facilităților transportului multimodal (rutier/naval) de interes transfrontalier | Aer Apă Sol Schimbări climatice Biodiversitate | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 4. | Reconstrucția, reabilitarea, lărgirea drumurilor de frontieră sau a unor segmente de drum ce conectează localități de-a lungul drumului principal ce duce la graniță | Aer Apă Sol Schimbări climatice Biodiversitate | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 5. | Îmbunătățirea/ reabilitarea/construcția de drumuri sau segmente de drumuri pentru accesul la centrele de interes transfrontalier | Aer Apă Sol Schimbări climatice Biodiversitate | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 6. | Elaborarea de strategii/politici/planuri comune pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport transfrontalier | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 7. | Dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere, informații și rețele de comunicații integrate și servicii | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 8. | Modernizarea facilităților existente pentru a permite legături între comunități și serviciile publice care promovează cooperarea pe o bază transfrontalieră și internațională mai largă | Nu este cazul | Indirect | Neutru |

OT8 - PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII

Obiectivul 4: Provocări comune privind securitatea transfrontalieră, accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiile de urgență în proiectele comune

Prioritate 4.1 – Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și accesul la sănătate

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial | Evaluarea impactului asupra mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Activități comune menite să sporească accesul la sănătate în zona de graniță prin construirea/ reabilitatea/ modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate (inclusiv prin utilizarea surselor regenerabile de energie etc.) | Aer Apă Sol Schimbări climatice Managementul deșeurilor Populație și sănătate publică | Pozitiv | Neutru |
| 2. | Dezvoltarea unor laboratoare fixe și mobile pentru depistarea/ monitorizarea clinică a bolilor și de prevenire a epidemiilor transfrontaliere | Populația și sănătatea publică | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 3. | Dotarea infrastructurii medicale publice specifice (ambulatoriu, facilități ale unităților de primiri urgențe, centre medicale, intervenție socială integrată, etc.) | Populația și sănătatea publică | Indirect | Neutru |
| 4. | Programe comune de instruire și schimb de experiență, rețele pentru susținerea funcționării serviciilor medicale publice specifice, telemedicină | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 5. | Schimb de experiență, activități comune în scopul de a asigura compatibilitatea ghidurilor de tratament, programe comune de diagnosticare | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 6. | Campanii de conștientizare privind educația publică pentru sănătate, bolilor și prevenirea epidemiilor | Nu este cazul | Indirect | Neutru |

Prioritatea 4.2 – Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și  antropice, precum și activităților comune în timpul situaților de urgență

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial | Evaluarea impactului asupra mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Măsuri comune de prevenire a alunecărilor de teren și inundațiilor din zonele transfrontaliere | Sol Apă Managementul deșeurilor Biodiversitate | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 2. | Sisteme integrate comune de monitorizare eficientă și prevenire a dezastrelor și de atenuare a consecințelor | Sol Apă Managementul deșeurilor Biodiversitate | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 3. | Strategii comune și instrumente pentru gestionarea și prevenirea riscurilor, inclusiv planuri de acțiune comune | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 4. | Elaborarea de hărți comune și baze de date detaliate (indicând riscurile naturale și tehnologice și utilizarea terenurilor pentru autoritățile de planificare regională, agențiile de protecția mediului și serviciile de urgență) | Sol Apă Biodiversitate | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 5. | Schimbul de experiență și cunoștințe, inclusiv creșterea gradului de conștientizare în domeniul prevenirii riscurilor și managementul eficient în zona transfrontaliere | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 6. | Dezvoltarea de standarde integrate și comune pentru planificare urbană și managementul riscurilor | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 7. | Investiții și dezvoltarea de sisteme comune, integrate, de gestionare a situațiilor de urgență | Aer Apă Sol Schimbări climatice Managementul deșeurilor Biodiversitate | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 8. | Planificarea acțiunilor coordonate de către autorități în situații de urgență, provocate de dezastre naturale sau provocate de om (inundații, incendii, valuri de căldură, cutremure, furtuni). | Nu este cazul | Indirect | Neutru |

Prioritate 4.3 – Prevenirea și lupta împotriva criminalităţii organizate și cooperarea poliției

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial | Evaluarea impactului asupra mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Acțiuni comune pentru creșterea mobilității și a capacității administrative a unităților de poliție (inclusiv, serviciile de poliție de frontieră) | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 2. | Crearea de platforme de lucru pentru cooperare în vederea creșterii eficienței poliției, poliției de frontieră și a structurilor vamale în schimbul de date și informații | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 3. | Cursuri comune de instruire a poliției, personalului vamal, poliției de frontieră, jandarmeriei, schimbul de bune practici în domenii specifice de activitate (analiză, investigații penale, criminalitate organizată) | Nu este cazul | Indirect | Neutru |
| 4. | Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii poliției și de trecere a frontierei, precum și alte clădiri relevante | Aer Apă Sol Managementul deșeurilor | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 5. | Investiții în utilaje de exploatare și dotări specifice activității de poliție/ vamă/ poliție de frontieră/jandarmerie (de exemplu, laboratoare, echipamente, instrumente de detectare, hardware și software, mijloace de transport) | Aer Schimbări climatice | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 6. | Dezvoltarea unor politici și strategii comune, schimb de experiență pentru lupta împotriva criminalității organizate. | Nu este cazul | Indirect | Neutru |

PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURĂ (lista indicativă)

| Nr. crt. | Activități indicative | Aspecte şi obiective de mediu ce vor fi avute în vedere | Impact potenţial | Evaluarea impactului asupra mediului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „Râu curat” – Dunărea (OT8) 4.2 | Apă Biodiversitate | Indirect | Impact pozitiv |
| 2. | Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa (OT7) 3.1 | Aer Apă Sol Managementul deșeurilor | Pozitiv | Impact pozitiv |
| 3. | Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere între România și Ucraina (OT8) 4.3 | Aer Apă Sol Managementul deșeurilor | Pozitiv | Neutru |
| 4. | Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență (OT8) 4.2 | Aer Apă Sol Managementul deșeurilor | Pozitiv | Neutru |

Alternativele analizate pentru Programul Operațional comun România – Ucraina pentru perioada 2014 ÷ 2020 sunt următoarele:

Alternativa  0:  Neimplementarea Programului;

Alternativa 1: Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale ENI au fost considerate în cadrul Programului 4 obiective tematice și o listă de 5 Proiecte Mari de Infrastructură.

Pentru fiecare prioritate selectată pentru obiectivele tematice a fost prezentată o justificare bine argumentată de necesitățile ariei eligibile a programului Ro-Ua.

Articolul 10 al Directivei SEA prevede ca efectele semnificative ale implementării planurilor/programelor să fie monitorizate pentru a se identifica încă de la început orice efect advers și a se putea lua cea măsura de remediere adecvată.

Sistemul de monitorizare se bazează pe problemele de mediu care pot fi influențate substanțial de implementarea Programului de Cooperare Transfrontalieră Ro-UA.

În alegerea indicatorilor pentru monitorizarea impactului Programului asupra mediului au fost luate în considerare următoarele:

- Contribuția la eficiență energetică, utilizarea de materii prime/substanțe periculoase reduse;

- Contribuția la dezvoltarea unor infrastructuri verzi, inclusiv managementul ariilor protejate;

- Contribuția la managementul utilizării apelor de suprafață sau freatice;

- Contribuția la mobilitate durabilă și transport multimodal;

- Contribuția la un management al deșeurilor eficient, reciclare și valorificare;

- Contribuția la prevenirea riscurilor/dezastrelor naturale și adaptarea la schimbările climatice;

- Aplicarea principiului achizițiilor publice verzi.

Pe baza evaluării acțiunilor indicative cu impact posibil asupra mediului sunt propuse următoarele modificări ale cadrului de monitorizare propus de program şi utilizarea unui indicator specific de mediu:

| Obiectivul tematic | Prioritatea | Recomandările formulate în procedura SEA |
| --- | --- | --- |
| OT2 Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovație | P 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și calitatea educației | Includerea unui indicator suplimentar pentru Program: „Număr de instituții educaționale reabilitate/modernizate” |
|  | P 1.2 Promovarea și susținerea cercetării și inovării | Niciuna |
| OT3 Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric | P 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric | Niciuna |
| OT7 Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului sustenabil și a rețelelor și sistemelor de comunicații | P 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a instrumentelor ICT | Includerea unui indicator suplimentar pentru Program: „Numărul de iniţiative de transport cu impact redus asupra mediului dezvoltate” Modificarea unui indicator astfel incat sa includa si activitatile referitoare la transportul multimodal |
| OT8 Provocări comune în domeniul siguranței și securității | P 4.1 Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și accesul la sănătate | Niciuna |
|  | P 4.2 Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice, precum și activităților comune în timpul situaților de urgență | Suprafața afectată de implementarea măsurilor (MADR) Completarea indicatorul propus pentru Program la numărul de acțiuni comune (în paranteză) cu „hărți noi realizate sau actualizate, baze de date create, sisteme/structuri realizate, echipamente achiziționate”. Modificarea indicatorului astfel incat sa reflecte si activitati menite sa reduca impactul dezastrelor cauzate de actiuni umane (inclusiv proiect Clean river) |
|  | P 4.3 Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea poliției | Niciuna |
| Proiecte Mari de Infrastructură | “Râu curat” - Dunărea | Niciuna |
|  | Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa | Niciuna |
|  | Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere între România și Ucraina | Niciuna |
|  | Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență | Niciuna |

În tabelul următor sunt prezentați indicatorii de monitorizare propuşi ai acțiunilor indicative aferente celor patru obiective tematice ale Programului Ro-Ua și Proiectelor Mari de Infrastructură, care pot avea un posibil efect asupra aspectelor de mediu luate în considerare în prezenta evaluare strategică de mediu.

| ACȚIUNEA INDICATIVĂ din Programul Ro-Ua | Indicatori de monitorizare propuşi |
| --- | --- |
| OT2 - SPRIJINIREA EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ȘI INOVĂRII Obiectivul 1: Dezvoltarea sistemului educaţional și sprijin pentru cercetare, dezvoltare și inovare în aria programului prin facilitarea cooperării la nivel local, regional și central |
| Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educației pentru creșterea accesului la educație și a calității educației |
| Reabilitarea/modernizarea/extinderea/ achiziționarea de echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și a asigurării precondițiilor materiale pentru un proces educațional de calitate și creșterea participării la actul educațional | Număr de instituții educaționale reabilitate/modernizate |
| Prioritatea 1.2 Promovarea și susținerea cercetării, dezvoltării și inovării |
| Promovarea și sprijinirea cercetării și inovării prin reabilitarea/modernizarea/ extinderea infrastructurii specifice, inclusiv achiziționarea de echipamente specifice | Numărul instituţiilor care utilizează fonduri din program pentru cooperare în R&D şi inovaţie |
| OT3- PROMOVAREA CULTURII LOCALE ȘI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC Obiectivul 2: Conservarea patrimoniului cultural și istoric în aria eligibilă, susținerea dezvoltării culturii locale, a identităților culturale specifice și a dialogului cultural contribuind la creşterea atractivităţii ariei eligibile Prioritatea 2.1 Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric |
| Restaurarea, conservarea, consolidarea, protejarea, securizarea monumentelor culturale şi istorice, siturilor arheologice (inclusiv a drumurilor de acces aferente), muzeelor, obiectelor şi colecţiilor de artă şi promovarea lor comună în baza unor strategii/concepte transfrontaliere relevante | Număr de situri culturale și istorice îmbunătățite |
| Conservarea, asigurarea securității și valorificarea comună a monumentelor și a bunurilor culturale și istorice | Număr de situri culturale și istorice îmbunătățite |
| OT7 - ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN REGIUNI, DEZVOLTAREA REȚELELOR ȘI SISTEMELOR DE TRANSPORT ȘI DE COMUNICAȚII Obiectivul 3: Îmbunătățirea serviciilor privind transportul public, infrastructura și cooperarea și networking-ul TIC Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier și a instrumentelor TIC |
| Reconstrucţia, reabilitarea, modernizarea sistemelor de transport transfrontaliere | Lungimea totală a drumurilor reconstruite şi reabilitate |
| Dezvoltarea inițiativelor ecologice de transport transfrontalier și soluții inovatoare | Numărul de iniţiative de transport cu impact redus asupra mediului dezvoltate |
| Îmbunătățirea facilităților transportului multimodal (rutier/ apă) de interes transfrontalier | Numărul de mecanisme comune comune dezvoltate pentru pentru a sprijini îmbunătăşirea infrastructurii transfrontaliere (documente comune de planificare inclusiv strategii, planuri de acţiune, mecanisme de facilitare a transportului multimodal) |
| Reconstrucția, reabilitarea, lărgirea drumurilor de frontieră sau a unor segmente de drum ce conectează localități de-a lungul drumului principal ce duce la graniță | Lungimea totală a drumurilor reconstruite şi reabilitate |
| Îmbunătățirea/ reabilitarea/construcția de drumuri sau segmente de drumuri pentru accesul la centrele de interes transfrontalier | Lungimea totală a drumurilor reconstruite şi reabilitate |
| OT8 - PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII Obiectivul 4: Provocări comune privind securitatea transfrontalieră, accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiile de urgență în proiectele comune |
| Prioritatea 4.1 Susținerea dezvoltării serviciilor de sănătate și accesul la sănătate |
| Activități comune menite să sporească accesul la sănătate publică în zona de graniță prin construirea/ reabilitatea/ modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate publică (inclusiv prin utilizarea surselor de energie regenerabilă etc.) | Populaţia acoperită de servicii de sănătate îmbunătăţite ca o consecinţa directă a sprijinului oferit de Program |
| Dezvoltarea unor laboratoare fixe și mobile pentru depistarea/ monitorizarea clinică a bolilor și de prevenire a epidemiilor transfrontaliere | Număr de unităţi medicale îmbunătăţite |
| Dotarea infrastructurii medicale publice specifice (ambulatoriu, facilități ale unităților de primire urgențe, centre medicale, intervenție socială integrată, etc.) | Număr de unităţi medicale îmbunătăţite Populaţia acoperită de servicii de sănătate îmbunătăţite ca o consecinţa directă a sprijinului oferit de Program |
| Prioritatea 4.2 Susținerea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice, precum și activităților comune în timpul situaților de urgență |
| Măsuri comune de prevenire a alunecărilor de teren și inundațiilor din zonele transfrontaliere | Populaţia care beneficiază de măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor Suprafață afectată de implementarea măsurilor (MADR) |
| Sisteme integrate comune de monitorizare eficientă și prevenire a dezastrelor și de atenuare a consecințelor | Număr de acţiuni comune, inclusiv acţiuni soft (schimburi de experienţă, instruiri, vizite de studiu, sesiune de planificare comună, hărți noi realizate sau actualizate, baze de date create, sisteme/ structuri realizate, echipamente achiziționate, etc.) şi investiţii comune în infrastructură în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor cauzate de om |
| Elaborarea de hărți comune și baze de date detaliate (indicând riscurile naturale și tehnologice și utilizarea terenurilor pentru autoritățile de planificare regională, agențiile de protecția mediului și serviciile de urgență) |  |
| Investiții și dezvoltarea de sisteme comune integrate, de gestionare a situațiilor de urgență |  |
| Prioritatea 4.3 Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea poliției |
| Investiții în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurii poliției și de trecere a frontierei, precum și alte clădiri aferente | Număr de unităţi ale poliţiei, poliţiei de frontieră, serviciilor vamale din aria eligibilă modernizate |
| Investiții în utilaje de exploatare și dotări specifice activității de poliție/ vamă/ poliție de frontieră/ jandarmerie (de exemplu, laboratoare, echipamente, instrumente de detectare, hardware și software, mijloace de transport) |  |
| Proiecte mari de Infrastructură |
| “Râu curat” - Dunărea | Număr de acţiuni comune, inclusiv acţiuni soft (schimburi de experienţă, instruiri, vizite de studiu, sesiune de planificare comună, hărți noi realizate sau actualizate, baze de date create, sisteme/ structuri realizate, echipamente achiziționate, etc.) şi investiţii comune în infrastructură în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor cauzate de om |
| Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere – poartă de deschidere către Europa | Lungimea totală a drumurilor reconstruite şi reabilitate |
| Cooperare regională pentru prevenirea și lupta împotriva infracționalității transfrontaliere între România și Ucraina | Număr de unităţi ale poliţiei, poliţiei de frontieră, serviciilor vamale din aria eligibilă modernizate |
| Îmbunătățirea siguranței populației și a nivelului de securitate transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență | Număr de acţiuni comune, inclusiv acţiuni soft (schimburi de experienţă, instruiri, vizite de studiu, sesiune de planificare comună, hărți noi realizate sau actualizate, baze de date create, sisteme/ structuri realizate, echipamente achiziționate, etc.) şi investiţii comune în infrastructură în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al dezastrelor cauzate de om |

O parte din indicatorii propuși pentru monitorizarea efectelor Programului asupra mediului au fost preluați dintre cei care vor monitoriza modul de atingere a obiectivelor Programului atunci când puteau evidenția și impactul asupra aspectelor de mediu considerate, iar în cazul în care acest lucru nu a putut fi relevant au fost propuși indicatori specifici care se vor monitoriza numai pe mediu sau completați cei ai Programului.

Indicatorii de monitorizare vor fi utilizați pentru a evalua efectele asupra mediului ale fiecărui proiect care va fi finanțat de Program. Aceste date vor fi furnizate de către beneficiari proiectelor concrete prin monitorizarea activităților care se vor desfășura și vor fi strânse anual pentru a putea fi incluse în Raportul anual privind monitorizarea Programului prezentat Comitetului Comun de Monitorizare.

Autoritățile implicate propuse pentru monitorizarea efectelor asupra factorilor de mediu  sunt următoarele: beneficiari proiectelor finanțate de Programul Ro-Ua, CPM, AM (MDRAP) .

# Footnotes

Toate măsurile de prevenire și reducere a oricărui posibil impact advers vor fi realizate în conformitate atât cu legislația specifică mediului cât și cu cea care guvernează principiile gestionării fondurilor europene incluzând, dar nelimitându-se doar la acestea, cele privind dezvoltarea durabilă și achizițiile publice.

Indicatorul este specific de mediu

In conformitate cu Directiva SEA, articolul 10, alin.2, sistemele de monitorizare existente (de la nivelul Programului) pot fi utilizate după caz în vederea evitării duplicării etapei de monitorizare. În acest context, indicatorii de monitorizare a efectelor de mediu urmează să fie finalizați ulterior definitivării indicatorilor utilizați la nivelul Programului Operațional.

Indicatorul este specific de mediu

Se propune utilizarea acestui indicator specific de mediu

Indicatorul este specific de mediu